洱住建字〔2020〕163号

洱源县住房和城乡建设局

关于2020年度第二季度工程建设质量安全

“双随机”综合执法检查的情况通报

为认真贯彻落实党中央、国务院，省委，省政府，州委、州政府，省住房和城乡建设厅关于安全生产的决策部署，树牢安全发展理念，加强安全生产监管，强化风险防控，牢牢守住安全生产底线，从根本上消除事故隐患，切实维护人民群众生命财产安全；进一步增强安全生产的责任感和使命感，抓好工程质量和落实安全生产责任制，坚决遏制重特大事故发生，严格防控较大事故，减少事故总量，促进全县住房城乡建设系统安全生产形势稳定好转。结合工作实际，我局决定在全县建筑领域开展2020年第二季度工程建设质量安全“双随机”综合执法检查工作，下发了《洱源县住房和城乡建设局关于开展2020年度第二季度工程建设质量安全“双随机”综合执法检查的通知》（洱住建字〔2020〕145 号文），组织了2个综合执法检查组，于2020年6月15日至6月30日对全县范围内各镇乡在建工程开展了质量和安全综合执法检查工作，现将检查情况通报如下：

一、检查的基本情况

根据大理州住房和城乡建设局关于开展2020年度第二季度工程建设质量安全“双随机”综合执法检查的通知，结合洱源县住房和城乡建设局关于转发《洱源县2020年“安全生产月”宣传活动实施方案》的通知（洱住建字〔2020〕133号），在全县范围内开展了2020年度第二季度工程建设质量安全“双随机”综合执法检查。本次检查重点是：（一）质量和安全责任落实情况；（二）质量和安全管理制度建立和执行情况；（三）危大工程管控情况；（四）施工现场安全生产及隐患排查治理情况；（五）应急管理情况；（六）工程质量情况；（七）施工现场扬尘治理情况；（八）建筑工地食堂（食品）安全、建筑工地缉枪治爆及涉黑涉恶线索排查等工作；（九）房屋建筑和市政工程监理报告制度执行情况；（十）施工现场消防安全管理情况；（十一）《保障农民工工资支付条例》落实情况； (十二)是否对非法改装车辆进行排查，建立建设领域车辆监管台账，并明确监管责任人；施工方和材料供应商签订合法装载承诺书（未签订已开工的要补签）情况；按《大理州住房城乡建设局关于建筑渣土运输车辆安装GPS定位装置工作实施方案》，开展建筑渣土运输车辆安装GPS定位装置工作情况；在施工现场贴标语拉横幅等形式开展全方位多形式的宣传情况；(十三) 在建项目安全生产标准化管理开展情况；（十四）开展扫黑除恶专项斗争情况。

通过听取汇报，查阅管理痕迹资料，随机抽查施工现场，对工程实体质量和工程控制资料进行了检查。共抽查了22个在建项目（1个未办理基本建设手续），其中房建工程15个，建筑面积27.5万平方米，投资35452万元；市政基础设施建设项目5个，湿地保护建设项目1个，两项总投资19545万元。在检查和督查过程中，各检查组认真负责，按要求组织开展工程质量安全提升行动、建筑施工安全专项整治工作和危大工程管控工作。抽检的每个项目检查结束后，针对发现的问题及时就在现场对参建各方进行了意见反馈，并下发了书面整改通知书或质量安全局部停工整改和安全停工整改通知书。本次检查共下发了行政责令整改通知4份，停工整改通知1份，局部停工整改通知1份，质量整改通知21份，安全限期整改通知21份。

二、存在的主要问题

通过对全县在建工程的质量安全大检查，发现以下问题：洱源县炼铁乡洱源县万头规模化生猪养殖项目未取得施工许可证擅自开工建设，已对该项目下发了停工整改通知；部分学校教学楼、食堂等项目未组织竣工验收擅自投入使用，对涉及的项目已以发建设行政责令整改通知；少数项目监理单位未按监理规划派驻足够的监理人员，总监未在岗履职，未按监理制履行相关职责，未按程序履行材料报验、见证记录、旁站监理等工作；部分项目施工单位项目经理未在岗，专职安全员、质检员未在岗；施工单位未及时进行材料报验送检，未按程序进行隐蔽验收、检验批验收申报等。

工程实体仍然存在一些施工质量通病，例如：框架柱钢筋连接接头未按设计采用机械连接，钢筋机械连接未做力矩施工记录；焊条使用不符合规范要求；施工质量和安全生产存在管理不到位、不规范的情况；部分项目存在重大安全隐患；大部分项目文明施工程度不高，扬尘、降尘措施不到位；部分项目未制定车辆超限超载实施方案，未明确责任人及职责分工，无建筑工地运输车辆管理台账。

三、问题项目通报

根据两个检查组的检查结果，经过执法检查领导小组汇总分析决定对以下项目采取通报并责令进行限期整改。

（一）洱源县凤羽镇凤翔中心完小教学综合楼

建设单位：洱源县凤羽镇人民政府

监理单位：云南晨阳精诚监理咨询有限责任公司

施工单位：洱源县第二建筑建材有限责任公司

质量方面存在的主要问题：

1、一层框架柱柱筋连接大于￠25的接头示按设计采用机械连接；

2、柱脚碎混凝土未清理，室内地面浇筑示留出柱模板位置；

3、沉降观测点未设置；

4、钢材加工未设防护棚，露天堆放。

安全方面存在的主要问题：

1、安全台账未建立；

2、安全生产标准化考评工地未做；

3、安全生产责任状未签订；

4、施工场地未平整规范；

5、挡土墙下排水措施不到位；

（二）邓川镇中心幼儿园建设项目

建设单位：洱源县邓川镇人民政府

监理单位：洱源县工程建设监理有限责任公司

施工单位：洱源县第二建筑建材有限责任公司

质量方面存在的主要问题：

1、填充墙砌体与梁、柱结合处局部未做钢丝网粘挂；

2、填充墙压顶滚砖局部填充不密实；

3、墙体抺灰砂浆局部过厚；

4、板底混凝土局部现裂纹，局部位置夹渣，模板未拆干净；

5、部分检验批、分部验收责任主体签字不全，无验收结论、日期。

安全方面存在的主要问题：

1、安全生产标准化企业考评企业自评打分部分内容未按评分细则进行考评；

2、消防水池基槽开挖临边防护措施不足，边坡放坡未按规范进行放坡；

3、外架手架搭设不规范，连墙件设置不足，底层未设硬防护、安全网、平网破损，且局部未设置到位；

4、卸料平台两侧未做硬防护，未设置安全门；

5、楼梯临边防护未设扫地杆、临边施工用电不规范，随意拉接；

6、楼层现集中堆载（沙子、地板砖）；

7、施工现场文明施工措施不到位，扬尘控制措施不足。

（三）大理州洱源县国有食粮购销公司新建2.6万吨粮食储备库项目（一期）—2#平房仓建设工程

建设单位：洱源县国有粮食购销公司

监理单位：云南升盟工程咨询有限公司

施工单位：云南高桥建筑工程有限公司

质量方面存在的主要问题：

1、地基验槽、桩基验收无设计单位签认意见，且责任主体单位未盖章；

2、隐蔽验收缺图片影像证明；

3、部分检验批无验收结论；

4、监理单位下整改通知单无回复；

5、施工现场无云南高桥建筑工程有限公司管理人员；

6、构造柱箍筋一边不打弯钩。

安全方面存在的主要问题：

1、安生产标准化考评企业自评打分（项目）未严格按评分细则进行考评；

2、外脚手架搭设不规范，立杆间距过大（抽测2.4米），门头立杆支撑可调支托使用不合理，未设扫地杆；

3、施工爬梯未设横杆，施工通道未作满铺硬防护；

4、配电箱设置不规范，维护材料不符要求（采用木板），无照明、消防设施，未上锁，机电设备未按一机闸设置；

5、安全生产责任制建立不完善。

（四）洱源县西湖生态移民搬迁项目（一期）——中登村安置区设施及公共服务设施（村民议事点、卫生室、双庙修缮）工程

建设单位：洱源右所镇人民政府

监理单位：洱源县工程建设监理有限公司

施工单位：云南千秋建设工程有限公司

质量方面存在的主要问题：

1、施工现场无云南千秋建设工程有限公司管理人员（项目经理、质监员、安全员等）；

2、隐蔽验收记录无验收意见，桩基中间交接验收无验收意见；

3、工程资料混乱，部分无签认意见、日期，部分工程资料示提供（质保资料）；

4、混凝土浇筑现蜂窝麻面。

安全方面存在的主要问题：

1、安全通道搭设不规范，未设置双层防护棚；

2、脚手架搭设不规范，外脚手架内侧高度升不到位；

3、操作层未铺设硬质防护；

4、模板支撑系统与外脚手架连接。不符合规范要求，局部安全网破损；

5、临时施工用电未按规范设置，无配电房；

6、未按一机一闸等设置；

7、施工现场文明施工措施不到位，材料堆放混乱，扬尘降尘措施不足；

8、安全警示标识标语，超限超载标语不足；

9、安全内业资料不完善，专职安全员未在岗。

（五）云南大理洱海源头国家重要湿地保护与恢复建设项目（2018年度）——西湖湖心岛过水涵洞涵桥改造工程

建设单位：洱源县林业和草原局

监理单位：深圳市昊源建设监理有限公司

施工单位：洱源县第二建筑建材有限责任公司

质量方面存在的主要问题：

1、未严格履行验收程序，未经组织桩基子分部、桩基中间交接验收、验槽、涵桥基础承台验收等进入下一道工序施工；

2、项目总监谢斌无施工现场履职痕迹记录；

3、工程资料缺涵桥钢筋隐蔽验收资料、影像；

4、施工现场未提供工程质保资料；

5、钢筋机械连接无力矩施工记录，无监理力矩抽测记录；

6、2#拱桥侧墙竖向钢筋伸出长度不足。

安全方面存在的主要问题：

1、涵洞函桥施工现场封闭施工不到位；

2、施工围挡未按规范要求设置；

3、安全警示标识标志设置不足；

4、施工现场扬尘、降尘措施不足；

5、安全生产内业台账未完善。

（六）洱源县西山乡中心示范幼儿园建设项目

建设单位：洱源县西山乡人民政府

监理单位：洱源县工程建设监理有限责任公司

施工单位：云南芷宗建筑工程有限公司

质量方面存在的主要问题：

1、工程资料混乱，隐蔽验收不全，签认意见不规范，技术交底、图纸会审无内容，检验批签认日期混乱；

2、质保资料未提供齐全；

3、填充墙砌体与构造柱连接处未设钢丝网，构造柱压顶混凝土成形尺寸差；

4、填充墙压顶滚砖局部砂浆不饱满；

5、保教楼板底阴水严重；

6、施工现场未提供监理单位资料；

7、工程未作消防登记。

安全方面存在的主要问题：

1、垂直运输设备未经检验收合格，应停用；

2、脚手架搭设不规范，局部水平杆、立杆未贯通，剪刀撑未按规范要求搭设到位，连墙件设置不足，作业层未满铺硬质防护，局部安全网破损；

3、临时施工用电不规范，未设置一机一闸，三相五线制；施工现场扬尘治理措施不到位；

4、安全内业台账建立不完善。

（七）御景华府

建设单位：洱源县强隆房地产开发有限公司

监理单位：云南监协工程咨询有限公司

施工单位：大理市第一建设工程有限责任公司

质量方面存在的主要问题：

1、构造柱钢筋在同一截面截断，与梁底铰接未按规范施工；

2、B栋混凝土板面蜂窝麻面，特别是楼梯间休息平台；

3、部分板面平整度差；

4、工程资料签认日期、印章不全；

5、室内回填土有碎混凝土块。

安全方面存在的主要问题：

1、大部分安全网破损；

2、外脚手架堆载钢管、木条、扣件、碎石等建筑垃圾；

3、部分楼层、楼梯、洞口无防护措施；

4、安全生产警示标识设置不足；

5、安全生产台账未健全、泽恩制度、责任状不齐全。

该项目处于停止施工状态且存在较大安全隐患项，现责令施工单位进行整改，全面消除安全隐患后形成整改报告报送至监督部门，由监督部门进行复查且通过后下发恢复施工通知书方可进行复工复产。

（八）洱源县公安局茈碧湖派出所和反恐中心业务用房合并建设项目

建设单位：洱源县公安局

监理单位：黑龙江省云河建筑工程监理有限公司

施工单位：祥云县金龙建筑工程有限公司

质量方面存在的主要问题：

1、备勤用房混凝土板面有蜂窝麻面、梁柱节点砼成形质量差；

2、构造柱钢筋箍筋加密区设置不规范；

3、反恐中心柱钢筋生锈；

4、办证大厅二层砼板面局部平整度差；

5、工程内业资料不完善，地基基础分部验收表格不全，地基验槽记录无责任主体单位盖章，部分试验资料未及时出具；

6、无沉降观测记录资料。

安全方面存在的主要问题：

1、部分安全网破损，平网未设置；

2、外架手架堆载钢管、模板等材料，部分钢管变形；

3、楼梯、楼层部分位置邻边未设置邻边防护；

4、楼层洞口未覆盖；

5、物料提升设备未办理备案登记手续（停止使用）；

6、卸料平台邻边防护不到位；

7、部分配电房未封闭，未设置安全警示标识；

8、安全生产台账未健全。

（九）洱源县洱海流域山区村落污水收集处理

建设单位：洱源县洱海流域管理局

监理单位：普洱盛浩工程建设项目管理有限公司

施工单位：振华集团（昆山）建设工程股份有限公司

质量方面存在的主要问题：

1、三营镇石岩、白草村：部分检查井井壁砌体不饱满、空洞；部分检查井井盖安装不牢固；CWT未设警示标识，一体化系统、闸阀、围栏防锈措施未设置；部分农户排污未接进污水主管，且检查井未设置；

2、部分检查井周边松动，有少量余土堆积；

3、接户管转角处未设置加固措施；

4、工程资料未完善：检验批无监理单位验收意见及填写日期，分部工程质量控制资料核查记录、安全和功能检验资料抽查记录无施工单位检查意见及监理单位核查意见；

5、 部分排水沟砌体未抹灰，场地未完全成硬化

（十）大理州洱源县疾病控制中心建设项目

建设单位：洱源县疾病预防控制中心

监理单位：云南晨阳精诚建设监理咨询有限公司

施工单位：洱源县第二建筑建材有限责任公司

质量方面存在的主要问题：

1、构造柱梁、板底植筋不合格；

2、构造柱钢筋笼制作、安装、主筋绑扎接头不合格；

3、加气砼砌体边框钢筋、拉接筋（窗间墙）不合格；

4、施工组织设计、监理规划、监理实施细则重要内容（柱基、阻尼器）缺失；

5、脚手架未按施工方案搭设、连墙点不符合要求，存在安全隐患。

安全方面存在的主要问题：

1、脚手架搭设不规范，连墙点设置不符合要求，脚手架未按施工方案搭设，脚手架搭在板上，存在安全隐患；

2、施工用电不规范，未严格按照三级配电、二级保护设置，配电房设置不符合要求；

3、临边洞口防护不到位，电梯井防护不符合要求；

4、施工现场扬尘治理工作不到位；

5、安全平网、跳板未按要求设置。

（十一）大理洱源碧桂园一期、二期

建设单位：洱源碧桂园房地场开发有限公司

监理单位：云南国开建设监理咨询有限公司

施工单位：山河建设集团有限公司

质量方面存在的主要问题：

1、个别构造柱混凝土顶端疏松，一挑梁根部上端疏松；

2、个别构造柱筋绑扎接头搭接长度不足；

3、剪力墙实体检测测区布置不符合检测规范要求；

4、部分见证记录无代表数量；

5、地基验槽记录无检查意见、无结论、无验槽日期；

6、钢筋连接工艺试验报告无人、机、材合格证，操作像片。

安全方面存在的主要问题：

1、6号楼悬挑架型钢悬挑梁未按专项施工方案设置，存在重大安全隐患；

2、脚手架直接打在挑板上，存在较大安全隐患；

3、施工电梯无入州备案、登记使用、检测合格等手续，停机使用，待完善相关手续后方可使用；

4、配电室未设置工作灯，门应外开。

通过洱源县住建局2020年度第二季度工程建设质量安全“双随机”综合执法检查，对洱源县辖区内在建工程进行排查检查，检查中存在质量问题和安全隐患的项目均采取下发质量整改通知、安全限期整改通知、行政责令整改的形式责令其期限整改。对以上几个问题突出的项目，要求责任主体单位在期限内整改完毕，并将书面整改回复报县住建局质监站办公室。

五、建筑领域超限超载治理和文明施工情况

根据《大理白族自治州人民政府关于深入贯彻治理车辆超限超载工作的实施意见》、《大理州治理车辆超限超载工作目标责任书》的精神，按照《2018年工程建设领域车辆违法超限超载专项治理实施方案》，重点对县域内在建项目施工车辆，超限超载进行督查。对建筑领域渣土运输车辆安装GPS定位系统和文明施工检查中发现，部分企业对渣土运输车辆安装GPS定位系统推进慢，部分项目未制定车辆超限超载实施方案，未明确责任人及职责分工，无建筑工地运输车辆管理台账，施工场地围挡设置不规范、清水池（工地出入口）未设置、场地内裸土覆盖不到位、文明施工程度不高等现象。

- 开展扫黑除恶专项斗争情况

洱源县住房和城乡建设局关于开展2020年第二季度工程建设质量安全“双随机”综合执法检查中一并开展了对建筑市场扫黑除恶专项斗争工作，尚未发生和发现涉黑涉恶相关问题。在抽查的22个项目中未发现涉黑涉恶相关问题。

七、下一步工作要求

建设工程质量和安全生产是建筑业的两条生命线，对于这次检查组检查发现的现场质量和安全生产方面的问题，所有参建的各方主体单位必须引起高度重视，全面认真进行检查和整改，并做好以下工作：

- 进一步落实建设单位、监理单位、施工单位等房屋建筑和市政基础设施工程建设各方主体安全生产主体责任，加强施工现场安全管理，有效开展安全隐患排查治理活动，提高从业人员安全生产意识和安全技能，切实防范深基坑坍塌、模板支撑系统坍塌、建筑起重机械倒塌等事故发生，有力保障人民群众生命财产安全，维护社会和谐稳定。

- 对不按相关要求履职的注册人员给予不良行为记录等行政处罚。

（三）进一步加强建设、施工、监理人员对法律法规和标准规范的学习培训，坚持原则、认真履职，切实提高从业人员的业务素质和管理水平。

（四）加大执法检查力度，严格执行项目经理记分相关规定，严格查处违法转包、分包和借用、挂靠资质的行为。

(此页无正文)

洱源县住房和城乡建设局

2020年7月24日

抄报：洱源县人民政府

抄送：洱源县安全生产委员会办公室

洱源县住房和城乡建设局                  2020年7月24 日印发