洱住建字〔2020〕105 号

洱源县住房和城乡建设局

关于2020年度第一季度工程建设质量安全

“双随机”综合执法检查的情况通报

为认真贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，州委、州政府，省住房和城乡建设厅关于安全生产的决策部署，牢固树立以人民为中心的思想，切实维护人民群众生命财产安全，进一步增强安全生产的责任感和使命感，抓好工程质量和落实安全生产责任制，坚决遏制重特大事故发生，严格防控较大事故，减少事故总量，促进全县住房城乡建设系统安全生产形势稳定好转；结合工作实际，我局决定在全县建筑领域开展2020年第一季度工程建设质量安全“双随机”综合执法检查工作，下发了《洱源县住房和城乡建设局关于开展2020年度第一季度工程建设质量安全“双随机”综合执法检查的通知》（洱住建字〔2020〕60 号文），组织了2个综合执法检查组，于2020年3月23日至4月3日对全县9个镇乡在建工程开展了质量和安全综合执法检查工作，现将检查情况通报如下：

一、检查的基本情况

本次检查重点是质量和安全责任落实情况；质量和安全管理制度建立和执行情况；危大工程管控情况；隐患排查治理情况；应急管理情况；工程质量情况；施工现场扬尘治理情况；建筑工地食堂（食品）安全、建筑工地缉枪治爆及涉黑涉恶线索排查等工作；房屋建筑和市政工程监理报告制度执行情况；在建项目安全生产标准化管理开展情况；施工现场消防安全管理情况；建设领域超限超载情况；洱源县人防工程情况。

通过听取汇报，查阅了管理痕迹资料，随机抽查施工现场，对工程实体质量和工程控制资料进行了检查。共抽查了25个在建项目，其中房建工程13个，建筑面积14.01万平方米，投资15536万元；市政基础设施建设项目5个，湿地保护建设项目3个,老旧小区提升改造项目4个，三项总投资14545万元。在检查和督查过程中，各检查组认真负责，按要求组织开展工程质量安全提升行动、建筑施工安全专项整治工作和危大工程管控工作。抽检的每个项目检查结束后，针对发现的问题当时就在现场对参建各方进行了意见反馈，并下发了书面整改通知书或安全停工整改通知书。

二、存在的主要问题

通过对全县在建工程的质量安全大检查，发现以下问题：个别项目未取得施工许可证擅自开工建设，少数义务教育均衡项目（西山、胜利村）未组织竣工验收擅自投入使用；少数项目监理单位未按监理规划派驻足够的监理人员，总监未在岗履职，未按监理制履行相关职责，未按程序履行材料报验、见证记录、旁站监理等工作；施工单位项目经理未在岗，专职安全员、质检员未在岗；施工单位未及时进行材料报验送检，未按程序进行隐蔽验收、检验批验收申报等。

工程实体仍然存在一些施工质量通病，例如：楼梯施工缝留设不正确，焊条使用不符规范，钢筋机械连接未做力矩施工记录，焊接接头未打弯折；施工质量和安全生产存在管理不到位、不规范的情况；部分项目存在重大安全隐患；大部分项目文明施工程度不高。检查组共发出行政责令整改通知1份，停工整改通知书2份，质量整改通知书24份，安全限期整改通知书25份。在抽查的25个项目中未发现涉黑涉恶相关问题。

三、问题项目通报

根据两个检查组的检查结果，经过执法检查领导小组汇总分析决定对以下项目采取通报并责令进行整改。

（一）洱源县公安局茈碧湖派出所和反恐中心业务用房合并建设项目

建设单位：洱源县公安局

监理单位：黑龙江省云河建筑工程监理有限公司

施工单位：祥云县金龙建筑工程有限公司

质量方面存在的主要问题：

1、管理人员不到位；

2、焊条未复检，焊条使用规格不符合；

3、楼梯滑动支座施工不规范；

4、楼梯短柱钢筋接头未错开；

5、钢筋机械连接接头等级未明确；

6、梁钢筋焊接接头不打弯折；
7、楼梯间模板支撑高度大于5m无方案。

安全方面存在的主要问题：

1、安全专项方案及危大工程安全措施针对性不强，方案编制审批手续不规范；

2、外脚手架搭设不规范，剪刀撑、连墙件设置不牢固，临边及洞口安全措施不严密；

3、文明施工及扬尘治理措施落实不到位，安全通道口搭设不规范；

4、临时施工用电未严格落实TN-S系统规定，配电箱（开关箱）及用电线路拉接不规范；

5、消防安全责任未落实，消防设置配备不齐全；

（二）御景华府

建设单位：洱源县强隆房地产开发有限公司

监理单位：云南监协工程咨询有限公司

施工单位：大理市第一建设工程有限责任公司

质量方面存在的主要问题：

1、项目总监、专业监理员未在岗履职；

2、后浇带模板支撑提前拆除；

3、构造柱预留插筋留设长度在同一截面上；

4、B幢五层楼梯施工缝留设位置不正确（未留设在1 /3梯段处），梯板钢筋变形、板面有效厚度严重不足；梯板钢筋与梁锚接不按规范施工；

5、梁钢筋端头锚接接头弯头方向不正确，板面钢筋 绑扎不到位，出现漏扎、跳扎现象。

安全方面存在的主要问题：

1、脚手架剪刀撑搭设不到位，外脚手架堆有钢管、木板等杂物，楼梯、楼层、洞口等临边防护不到位；

2、B幢安全通道未设置双层防护，楼层集中堆载材料，安全网破损严重；

3、施工现场脚手架、模板等材料堆放混乱；

4、扬尘、降尘措施不到位；

5、未制定车辆超限超载专项治理实施方案；

6、安全生产管理台账不完善。

（三）纬五路市政道路建设项目

建设单位：洱源县住房和城乡建设局

监理单位：云南工程建设监理有限公司

施工单位：楚雄德江建筑安装工程有限公司

质量方面存在的主要问题：

1、施工现场无云南工程建设监理有限责任公司监理人员（总监、专监），下发整改通知单施工单位回复无监理审查复查意见；

2、施工现场除项目经理外无楚雄德江建筑安装工程有限公司项目管理人员；

3、材料报验钢材炉批号与质量出厂证明不吻合；雨污HDPE钢带管复检不及时；

4、灌注桩钢筋机械连接未提供力矩施工记录，未提供检验报告，灌注桩箍筋绑扎不到位，箍筋间距不均匀，钢筋隐蔽验收未做；

5、施工现场未提供钢筋机械连接、混凝土、道路弯程等检测检验报告；

6、施工现场钢材、成品露天堆放，锈蚀严重；

7、施工现场工程资料不全（检验批、材料报验、隐蔽验收等）。

安全方面存在的主要问题：

1、施工现场未完全封闭施工；

2、安全警示标识、标语设置不足；

3、扬尘治理、降尘措施不到位；

4、无车辆超限超载专项治理实施方案，无牵头负责人及职责分工，无车辆监管账；

5、安全生产内业资料不完善，安全生产责任制未层层落实，安全生产检查记录不全；

6、专职安全员未在岗履职；

7、消防器材配置不到位。

（四）云南大理洱海源头国家重要湿地保护与恢复建设项目（2018年度）一标段：西湖东岸（入湖口）湖滨带构建恢复及重点保育区隔离带建设工程

建设单位：洱源县林业和草原局

监理单位：大理瑞邦建设工程项目管理有限公司

施工单位：云南永尧建筑工程有限公司

质量方面存在的主要问题：

1、项目管理人员不到位，施工现场无云南永尧建筑工程有限公司管理人员，项目总监未在岗履职；

2、监理单位下发整改通知单未回复；

3、工程资料不全，检验批不全。

安全方面存在的主要问题：

1、作业区安全警示标识、标语设置不足；

2、责任主体安全生产责任制建立不完善；

3、施工单位安全员未在岗履职；

4、安全生产管理台账不完善。

（五）云南大理洱海源头国家重要湿地保护与恢复建设项目（2018年度）二标段：西湖出水口罗时江河道基础设施及东湖湿地边界隔离带建设

建设单位：洱源县林业和草原局

监理单位：大理瑞邦建设工程项目管理有限公司

施工单位：云南泉鸿建设工程有限公司

质量方面存在的主要问题：

1、项目管理人员不到位，施工现场无云南泉鸿建设工程有限公司项目管理人员，项目总监未在岗履职；

2、监理下达整改通知单无回复；

3、配水沉淀区钢筋绑扎不到位，底部钢筋浸泡在水中；

4、混凝土成型表面现麻面；

5、施工组织设计针对性不强，审批不符要求，总监未审批；

6、工程资料不完善，材料报验不全，检验批、隐蔽验收不全。

安全方面存在的主要问题：

1、施工现场未完全封闭施工；

2、基坑临边安全防护不到位；

3、施工安全通道未按规范要求搭设；

4、安全警示标识标语设置不足；

5、临时施工用电不规范；

6、扬尘治理、降尘措施不到位；

7、安全生产内业台账不完善；

8、超限超载治理实施方案未制定。

（六）云南大理洱海源头国家重要湿地保护与恢复建设项目（2018年度）——西湖湖心岛过水涵洞涵桥改造工程

建设单位：洱源县林业和草原局

监理单位：深圳市昊源建设监理有限公司

施工单位：洱源县第二建筑建材有限责任公司

质量方面存在的主要问题：

1、2#桥隐蔽工程验收记录、施工图交底记录签章不全；

2、检验批资料不齐全；

3、桩基础钢筋笼箍筋间距不符合要求，钢筋焊接焊渣未清理干净，局部钢筋搭接长度不足；

4、进场原材料报验资料不齐全，出厂原材料合格证、检验报告和进场复检报告不齐全；

5、现场钢筋笼钢筋机械连接性能试验报告未提供。

安全方面存在的主要问题：

1、1#、2#桥临边围护高度设置不够、3#桥未做临边围护设置；

2、3#桥未设置安全生产警示标识、标语，施工场地材料运输和进行挖掘作业时未安排现场指挥人员；

3、安全生产台账不健全，三级安全教育记录缺失，安全生产责任状签订不齐全，安全生产检查记录不齐或未开展安全生产检查工作。

（七）洱源县2017年城市棚户区改造项目—凤羽西环线（二期）

建设单位：洱源县凤羽镇人民政府

监理单位：云南晨阳精诚建设监理咨询有限公司

施工单位：大理州子龙机械化工程有限责任公司

质量方面存在的主要问题：

1、桥梁上部结构桥台钢筋锈独严重，钢筋绑扎接头不牢固；

2、直螺纹套筒连接接头钢筋性能试验报告未提供；

3、道路路基部分土壤密实度试验未做；

4、进场原材料报验资料不完善，部分原材料合格证、出厂检验报告及进场复检报告缺失。

安全方面存在的主要问题：

1、桥外脚手架堆载钢管；

2、桥施工场地未完全封闭；

3、安全生产台账未健全，未建立安全生产责任制度，责任状未层层签订；

4、安全生产警示标识设置不足。

（八）大理供电局洱源邓川供电所建设项目

建设单位：云南电网有限责任公司大理洱源供电局

监理单位：云南博精工程建设监理有限公司

施工单位：云南鸿硕建筑工程有限公司

质量方面存在的主要问题：

1、设计变更内容无设计变更通知书；

2、部分检验批资料签章不全，无验收日期、验收意见；

3、原材料合格证不齐全；

4、无原材料报验资料；

5、管理人员不在岗。

安全方面存在的主要问题：

1、安全网、平网破损严重，施工作业面未满铺；

2、物料提升机未经检测，且缆风绳拉设不符合规范，立即停止使用；

3、临时施工用电线路禁止使用花线，配电箱（开关箱）及用电线路拉接不规范，施工现场文明施工措施较差，建筑材料堆放杂乱；

4、脚手架堆载钢管、木板等建筑材料及建筑垃圾；

5、楼层未配置消防设施；

6、安全生产台账不健全，无三级安全教育记录，未签订安全生产责任状。

（九）大理供电局洱源炼铁供电所建设项目

建设单位：云南电网有限责任公司大理洱源供电局

监理单位：云南博精工程建设监理有限公司

施工单位：大理市第十一建筑工程有限公司

质量方面存在的主要问题：

1、施工现场项目经理、质检员未在岗履职；

2、施工现场未提供材料报验、试验检验质保资料、钢筋机械连接、施工记录等，工程检验批资料不完善，地基验槽记录责任主体签章不全 ；

3、填充墙压顶砖砂浆不饱满，构造柱后塞口混凝土成型尺寸差、局部漏筋；

4、构造柱钢筋搭接在同一截面上，且部分搭接长度不足，构造柱箍筋平直长度不足，楼梯间短柱钢筋搭接不符规范要求，楼梯间屋面板钢筋锈独严重；

5、监理未严格履行职责，未按旁站程序验收等制度执行。

安全方面存在的主要问题：

1、脚手架未严格按照专项方案搭设，存在较大安全隐患（横杆、立杆间距过大，部分钢管未贯通设置，连墙件未贯通外立杆，剪刀撑设置不符合规范，顶层硬防护未设置）；

2、安全文明、扬尘治理措施较差，施工现场建筑材料堆放杂乱，楼层内建筑垃圾较多；

3、临时用电配电房搭设不符合规范，用电线路拉接不符合规范；

4、安全网、平网破损，未安全要去设置安全挡板；

5、安全生产台账不健全，未签订安全生产责任状，无安全教育记录，施工单位未定期开展安全检查。

（十）邓川镇中心幼儿园建设项目

建设单位：洱源县邓川镇人民政府

监理单位：洱源县工程建设监理有限责任公司

施工单位：洱源县第二建筑建材有限责任公司

质量方面存在的主要问题：

1、局部构造柱移位；

2、一层柱主筋焊接焊渣未清理；

3、一层柱部分箍筋锚固长度、弯钩角度不符合要求；

4、部分砼夹渣（踏步位置）。

安全方面存在的主要问题：

1、安全专项方案报审手续不规范，文明施工及扬尘治理工作措施不到位，安全通道搭设不规范；

2、脚手架部分扫地杆未设置，临边及洞口安全措施不到位；

3、临时用电未严格执行相关规定，配电箱及用电线路搭接不规范；

4、消防安全责任未落实，消防设施配备不齐全，施工现场建筑材料堆放杂乱，安全生产警示标志、标识较少；

5、安全生产台账不健全，安全生产教育记录不齐，未签订安全生产责任。

（十一）洱源县西湖村生态移民搬迁安置项目（一期）——中登村安置区基础设施及公共服务设施（第一批）工程

建设单位：洱源右所镇人民政府

监理单位：洱源县工程建设监理有限公司

施工单位：云南拓佑建筑工程有限公司

质量方面存在的主要问题：

1、施工单位管理人员、质量员不在岗，履职不到位；

2、进场原材料报验资料不完善，无管材出厂合格证及进场复检报告；

3、地基验槽记录无勘察、设计单位签字确认；

4、现场已施工部分（隐蔽工程）未验收，无质量保证资料及控制资料；

5、污水管网基槽开挖部分无施工单位自检自查意见，监理单位复查不及时。

安全方面存在的主要问题：

1、施工现场临时用电未严格按照TN-S系统相关规定搭设，配电箱（开关箱）及用电线路拉接不规范；

2、文明施工及扬尘治理措施落实不到位，安全警示标志、标识设置较少；

3、管沟临边围护设置不规范，与在建民居交叉作业范围安全措施设置不足；

4、安全生产台账未建立，安全员履职不到位。

（十二）大理供电局洱源三营供电所建设项目

建设单位：云南电网有限责任公司大理洱源供电局

监理单位：云南博精工程建设监理有限公司

施工单位：云南壬水建设工程有限公司

质量方面存在的主要问题：

1、局部砼成型尺寸差；

2、部分构造柱梁柱接头砼不密实；

3、部分墙拉筋锚固长度过长；

4、砖砌体部分灰缝过大，部分加气砖缺棱掉角；

5、南侧楼梯与墙体空隙使用砖砌；

6、加气砼砌块无复检报告。

安全方面存在的主要问题：

1、安全网、平网有多处破损，平网上堆载建筑垃圾（钢筋、木板等）；

2、工人施工作业面未满铺，卸料平台堆载模板等建筑材料，卸料平台安全门未关闭；

3、临时施工用电线路拉设不规范，配电房不能用木板搭设；

4、部分连墙件搭设不规范，楼梯、洞口临边围护设置不足；

5、安全生产警示标志设置不足，楼层消防设施配置不足；

6、安全生产台账不健全，无施工企业与项目经理签订的安全生产责任状。

通过洱源县住建局2020年度第一季度工程建设质量安全“双随机”综合执法检查，对洱源县辖区内在建工程进行排查检查，对检查中存在质量问题和安全隐患的项目均采取下发质量整改通知、安全限期整改通知、行政责令整改的形式责令其期限整改。对以上几个问题突出的项目，要求责任主体单位在期限内整改完毕，并将书面整改回复报县住建局质监站办公室。

五、建筑领域超限超载治理和文明施工情况

根据《大理白族自治州人民政府关于深入贯彻治理车辆超限超载工作的实施意见》、《大理州治理车辆超限超载工作目标责任书》的精神，按照《2018年工程建设领域车辆违法超限超载专项治理实施方案》，重点对县域内在建项目施工车辆，超限超载进行督查。对建筑领域渣土运输车辆安装GPS定位系统和文明施工检查中发现，部分企业对渣土运输车辆安装GPS定位系统推进慢、施工场地围挡设置不规范、清水池（工地出入口）未设置、场地内裸土覆盖不到位、文明施工程度不高等现象。

- 开展扫黑除恶专项斗争情况

洱源县住房和城乡建设局关于开展2020年第一季度工程建设质量安全“双随机”综合执法检查中一并开展了对建筑市场扫黑除恶专项斗争工作，部分施工企业在施工现场营造的气氛不足，对形式宣传不到位，尚未发生和发现涉黑涉恶相关问题。

七、下一步工作要求

建设工程质量和安全生产是建筑业的两条生命线，对于这次检查组检查发现的现场质量和安全生产方面的问题，所有参建的各方主体单位必须引起高度重视，全面认真进行检查和整改，并做好以下工作：

- 进一步落实建设单位、监理单位、施工单位等房屋建筑和市政基础设施工程建设各方主体安全生产主体责任，加强施工现场安全管理，有效开展安全隐患排查治理活动，提高从业人员安全生产意识和安全技能，切实防范深基坑坍塌、模板支撑系统坍塌、建筑起重机械倒塌等事故发生，有力保障人民群众生命财产安全，维护社会和谐稳定。

- 对不按相关要求履职的注册人员给予不良行为记录等行政处罚。

（三）进一步加强建设、施工、监理人员对法律法规和标准规范的学习培训，坚持原则、认真履职，切实提高从业人员的业务素质和管理水平。

（四）加大执法检查力度，严格执行项目经理记分相关规定，严格查处违法转包、分包和借用、挂靠资质的行为。

（此页无正文）

洱源县住房和城乡建设局

2020年5月6日

抄报：洱源县人民政府

抄送：洱源县安全生产委员会办公室

洱源县住房和城乡建设局                 2020年5月6日印发