洱住建字〔2020〕224号

洱源县住房和城乡建设局

关于2020年度第三季度工程建设质量安全

“双随机”综合执法检查的情况通报

为认真贯彻落实党中央、国务院，省委，省政府，州委、州政府，省住房和城乡建设厅关于安全生产的决策部署，树牢安全发展理念，加强安全生产监管，强化风险防控，牢牢守住安全生产底线，从根本上消除事故隐患，切实维护人民群众生命财产安全；进一步增强安全生产的责任感和使命感，抓好工程质量和落实安全生产责任制，坚决遏制重特大事故发生，严格防控较大事故，减少事故总量，促进全县住房城乡建设系统安全生产形势稳定好转。结合工作实际，我局决定在全县建筑领域开展2020年第三季度工程建设质量安全“双随机”综合执法检查工作，下发了《洱源县住房和城乡建设局关于开展2020年度第三季度工程建设质量安全“双随机”综合执法检查的通知》（洱住建字〔2020〕190号文件），组织了2个综合执法检查组，于2020年9月18日至9月30日对全县范围内各镇乡在建工程开展了质量和安全综合执法检查工作，现将检查情况通报如下：

一、检查的基本情况

根据大理州住房和城乡建设局关于开展2020年度第三季度工程建设质量安全“双随机”综合执法检查的通知及关于做好当前和中秋国庆期间建筑施工安全生产工作的通知，在全县范围内开展了2020年度第三季度工程建设质量安全“双随机”综合执法检查。本次检查重点是：（一）质量和安全责任落实情况；（二）质量和安全管理制度建立和执行情况；（三）危大工程管控情况；（四）施工现场安全生产及隐患排查治理情况；（五）应急管理情况；（六）工程质量情况；（七）施工现场扬尘治理情况；（八）建筑工地食堂（食品）安全、建筑工地缉枪治爆及涉黑涉恶线索排查等工作；（九）房屋建筑和市政工程监理报告制度执行情况；（十）施工现场消防安全管理情况；（十一）《保障农民工工资支付条例》落实情况； (十二)是否对非法改装车辆进行排查，建立建设领域车辆监管台账，并明确监管责任人；施工方和材料供应商签订合法装载承诺书（未签订已开工的要补签）情况；按《大理州住房城乡建设局关于建筑渣土运输车辆安装GPS定位装置工作实施方案》，开展建筑渣土运输车辆安装GPS定位装置工作情况；在施工现场贴标语拉横幅等形式开展全方位多形式的宣传情况；（十三）开展扫黑除恶专项斗争情况。

通过听取汇报，查阅管理痕迹资料，随机抽查施工现场，对工程实体质量和工程控制资料进行了检查。共抽查了22个在建项目，其中公建项目12个，住宅工程5个，总建筑面积18.32万平方米，总投资16.26亿元；市政基础设施建设项目5个，总投资8498.78万元。在检查和督查过程中，各检查组认真负责，按要求组织开展工程质量安全提升行动、建筑施工安全专项整治工作和危大工程管控工作。抽检的每个项目检查结束后，针对发现的问题及时就在现场对参建各方进行了意见反馈，并下发了书面整改通知书或质量安全停工整改通知书。本次检查共下发了局部停工整改通知1份，质量整改通知16份，安全限期整改通知16份。

二、存在的主要问题

通过对全县在建工程的质量安全大检查，发现以下问题：部分项目存在较大质量问题和存在较大安全隐患；监理单位现场监理人员与监督注册不相符，未按监理规划派驻足够的监理人员，总监未在岗履职，未按监理制履行相关职责，未按程序履行材料报验、见证记录、旁站监理等工作；部分项目施工单位项目经理未在岗，专职安全员、质检员未在岗；施工单位未及时进行材料报验送检，未按程序进行隐蔽验收、检验批验收申报等。

工程实体仍然存在一些施工质量通病，例如：钢筋连接未做工艺性试验；柱筋机械连接接头不规范；混凝土成形质量差，局部有爆模、露筋情况；梁柱节点混凝土蜂窝麻面；施工现场钢筋锈蚀严重；用水房间未做混凝土防水翻边；施工质量和安全生产存在管理不到位、不规范的情况；部分项目存在重大安全隐患；脚手架不按规范搭设，安全网设置不到位；大部分项目文明施工程度不高，扬尘、降尘措施不到位。

三、问题项目通报

根据两个检查组的检查结果，经过执法检查领导小组汇总分析决定对以下项目采取通报并责令进行限期整改。

（一）御景华府

建设单位：洱源县强隆房地产开发有限公司

监理单位：云南监协工程咨询有限公司

施工单位：大理市第一建设工程有限责任公司

质量方面存在的主要问题：

1、用水房间卫生间、洗衣房未做防水翻边；

2、构造柱混凝土成形尺寸差、出现爆模、露筋、空洞等；

3、填充墙压顶滚砖砂浆不饱满；

4、卫生间、洗衣房等给水管未做预埋，剪力墙上开槽露筋、结构受损；

5、强、弱电控制箱在填充墙开槽、致墙体受损；

6、厨房给排水管未做预留套管，打凿洞口露筋严重；

7、九层单元住宅斜屋面阴水严重。

安全方面存在的主要问题：

1、安全通道擅自封闭；

2、电梯井部分楼层未封闭；

3、楼梯临边防护擅自拆除；

4、楼层、阳台临边防护不到位；

5、脚手架安全网、平网破损严重；

6、施工现场材料堆放混乱；

7、施工现场文明施工措施不到位。

该项目存在较大质量问题和存在较大安全隐患，现下发局部停工通知书（洱质停〔2020〕02号）、建设工程安全隐患限期整改通知书（洱安监字〔2020〕071号）进行整改，全面对存在质量问题并消除安全隐患后形成整改报告报送至监督部门，由监督部门进行复查且通过后下发恢复施工通知书方可进行下一道工序。

（二）洱源县凤羽镇凤翔中心完小教学综合楼

建设单位：洱源县凤羽镇人民政府

监理单位：云南晨阳精诚监理咨询有限责任公司

施工单位：洱源县第二建筑建材有限责任公司

质量方面存在的主要问题：

1、施工单位质量员、安全员不在岗；监理单位总监不在岗；

2、南侧楼梯一层休息平台处梁柱节点混凝土浇筑质量差；北侧楼梯根部混凝土浇筑质量差；

3、二层混凝土梁底振捣不密实，成形质量差；

4、楼梯间位置、楼梯梯段混凝土蜂窝麻面较多；

5、混凝土构件上模板未清理干净；

6、内业资料不完善，沉降观测记录无观测人员签字，地基基础分部资料签章不齐全。

安全方面存在的主要问题：

1、安全生产内业资料中安全生产责任书签章不齐，安全生

产检查未及时开展，内业资料欠缺；

2、脚手架未按规范搭设，架体与主体结构间距过大，连墙件设置不足，安全网破损且未封闭拉设，架体扫地杆未按规范搭设，平网上堆载建筑垃圾；

3、楼层建筑垃圾较多，未配置消防设施，安全警示标志设置不足；

4、扬尘治理措施较差，施工现场材料堆放杂乱；

5、洞口、临边防护措施不到位，安全通道搭设不规范。

（三）洱源县高平中学建设项目

建设单位：洱源县高平中学

监理单位：昆明天筑建设工程监理有限公司

施工单位：湖南帆顺建设工程有限公司

质量方面存在的主要问题：

1、施工单位项目负责人、质量员、安全员未在岗；监理单位总监未在岗；

2、1#教学楼楼梯间混凝土蜂窝麻面较多，砖砌体灰缝不饱满；

3、1#教学楼三构造柱混凝土成形质量差，局部有露筋情况；

4、内业资料不完善，地基基础分部资料、地基验槽记录签章不齐全。

安全方面存在的主要问题：

- 物料提升机未进行备案、立即停止使用；

- 外脚手架、剪刀撑设置不符合规范，脚手架钢管锈蚀严

重，作业面未满铺，安全网设置不到位且破损，平网设置不足。且局部未设置到位；

3、施工场地混乱，建筑材料堆放杂乱，钢筋锈蚀严重；

4、楼层上建筑垃圾较多，架体上堆载建筑垃圾，存在高空坠物事故隐患，消防设施配置不到位，施工场地内积水严重；

5、安全内业资料不健全，未开展三级安全教育，未及时开展安全检查，安全交底、验收记录签章不齐全。

（四）洱源县公安局茈碧湖派出所和反恐中心业务用房合并建设项目

建设单位：洱源县公安局

监理单位：黑龙江省云河建筑工程监理有限公司

施工单位：祥云县金龙建筑工程有限公司

质量方面存在的主要问题：

1、钢筋焊接、机械连接未做工艺性试验；

2、备勤用房门、窗边框钢筋水平钩绑扎不合格，未做90˚角绑扎；

3、备勤用房板面局部阴水、楼梯短柱钢筋接头留设在同一截面上，现场拌制砌筑砂浆无计量；

4、反恐中心业务用房一层框架柱柱脚混凝土成形尺寸差，麻面、爆模、后浇带钢筋外露锈蚀严重，柱筋机械连接接头不规范；

5、施工现场工程质量保证资料提供不全，材料报验不及时、套筒不报验，监理未提供机械连接力矩抽测记录；

6、项目总监未在岗，监理通知单部分未回复。

安全方面存在的主要问题：

- 脚手架搭设不规范，剪刀撑搭接一边长度不足，连墙件未拉到外立杆上；建筑物与外架间距过大，未做安全防护；

2、备勤用房楼层、楼梯临边防护不足；

3、反恐中心与备勤用房之间的材料运输通道未做方案，监理未审批，停止使用；

4、备勤用房四层上屋面施工通道临边防护不到位，踏步设置不到位；

5、施工现场安全警示标识标语设置不足。

（五）云南大理洱海源头国家重要湿地保护与恢复建设项目（2018年度）——西湖湖心岛过水涵洞涵桥改造工程

建设单位：洱源县林业和草原局

监理单位：深圳市昊源建设监理有限公司

施工单位：洱源县第二建筑建材有限责任公司

质量方面存在的主要问题：

1、未严格履行验收程序，未组织桩基子分部、涵桥承台基础、涵桥主体等验收进入下一步工序施工；

2、项目总监未在岗，施工现场无深圳市昊源建设监理有限公司相关人员；

3、下达工程质量整改通知施工单位未回复；

4、工程资料不全、材料报验、隐蔽验收、质保资料现场提供不全。

安全方面存在的主要问题：

1、桥两端未做封闭；

2、施工现场涵桥临边防护措施不足；

3、安全台账、三级安全教育记录不全；

4、文明施工措施不到位。

（六）大理州洱源县国有食粮购销公司新建2.6万吨粮食

储备库项目（一期）—2#平房仓建设工程

建设单位：洱源县国有粮食购销公司

监理单位：云南升盟工程咨询有限公司

施工单位：云南高桥建筑工程有限公司

质量方面存在的主要问题：

- 施工单位项目负责人、质量员、安全员未在岗（项目经理已请假，附假条）；

2、2#仓库20轴／B轴向东5m处柱（Z4)现浇砼爆模；

3、钢筋锈蚀严重；

4、现浇砼圈梁成形差，麻面；

5、施工组织设计报审表无总监审批意见，仅有签字及盖章。

6、监理单位现场监理人员与报监不相符，无预应力拱板制作安装及高支模专项施工方案的监理实施细则。

安全方面存在的主要问题：

1、安全网、平网破损严重，平网上堆载建筑垃圾；

2、洞口临边防护设置不足；

3、脚手架钢管锈蚀，搭设高度不足，作业面未满铺，连接件设置不足；

4、未按规定配置消防设施，现场安全警示标志、标识设置不足；

5、临时施工用电线路拉设不规范，施工现场扬尘控制较差，排水不畅通；

6、超危大工程“预应力拱板制作安装及高支模专项施工方案”论证无设计单位签字；

7、安全生产责任状未签订，安全检查开展不及时，安全生

产内业资料欠缺较多。

（七）三营镇三营村2020年中药材及农产品加工销售中心建设项目

建设单位：洱源县三营镇人民政府

监理单位：云南元土工程监理有限公司

施工单位：大理州满江志雨建筑工程有限公司

质量方面存在的主要问题：

1、施工单位质量员、安全员未在岗；

2、两栋框架结构房一层室内回填土中夹杂砼块、大块石等；

3、局部梁柱节点混凝土蜂窝麻面；

4、少量砼成形表面上钢丝、木块、钉子未清理干净；

5、两栋钢结构底座（基础）螺栓生锈，顶部连接支撑的钢绳生锈；

6、钢筋加工区无顶棚，现场制作钢筋及盘圆钢筋锈蚀严重；

7、内业资料施工单位、监理单位审查意见未填写。

安全方面存在的主要问题：

1、安全网一层未拉设，部分出现破损情况，安全警示标识设置不足；

2、脚手架搭设不符合规范，扫地杆搭设过高，架体与建筑主体间距过大，连墙件设置不足且未与外排架连通，架体搭设高度不足，未设安全通道，脚手架钢管锈蚀严重；

3、管理用房等模板支撑系统未设置扫地杆，施工场地材料堆放混乱；

4、施工场地未按规定配置消防器材，扬尘控制措施不到位；

5、安全生产台账不健全，安全生产检查不及时，记录较少。

通过洱源县住建局2020年度第三季度工程建设质量安全“双随机”综合执法检查，对洱源县辖区内在建工程进行排查检查，检查中存在质量问题和安全隐患的项目均采取下发质量整改通知、安全限期整改通知的形式责令其期限整改。对以上几个问题突出的项目，要求责任主体单位在期限内整改完毕，并将书面整改回复报县住建局质监站办公室。

五、建筑领域超限超载治理和文明施工情况

根据《大理白族自治州人民政府关于深入贯彻治理车辆超限超载工作的实施意见》、《大理州治理车辆超限超载工作目标责任书》的精神，按照《2018年工程建设领域车辆违法超限超载专项治理实施方案》，重点对县域内在建项目施工车辆，超限超载进行督查。对建筑领域渣土运输车辆安装GPS定位系统和文明施工检查中发现，部分企业对渣土运输车辆安装GPS定位系统推进慢，部分项目无建筑工地运输车辆管理台账，施工场地围挡设置不规范、清水池（工地出入口）未设置、场地内裸土覆盖不到位、文明施工程度不高等现象。

- 开展扫黑除恶专项斗争情况

洱源县住房和城乡建设局关于开展2020年第三季度工程建设质量安全“双随机”综合执法检查中一并开展了对建筑市场扫黑除恶专项斗争工作，尚未发生和发现涉黑涉恶相关问题。在抽查的22个项目中未发现涉黑涉恶相关问题。

七、下一步工作要求

建设工程质量和安全生产是建筑业的两条生命线，对于这次检查组检查发现的现场质量和安全生产方面的问题，所有参建的各方主体单位必须引起高度重视，全面认真进行检查和整改，并做好以下工作：

- 进一步落实建设单位、监理单位、施工单位等房屋建筑和市政基础设施工程建设各方主体安全生产主体责任，加强施工现场安全管理，有效开展安全隐患排查治理活动，提高从业人员安全生产意识和安全技能，切实防范深基坑坍塌、模板支撑系统坍塌、建筑起重机械倒塌等事故发生，有力保障人民群众生命财产安全，维护社会和谐稳定。

- 对不按相关要求履职的注册人员给予不良行为记录等行政处罚。

（三）进一步加强建设、施工、监理人员对法律法规和标准规范的学习培训，坚持原则、认真履职，切实提高从业人员的业务素质和管理水平。

（四）加大执法检查力度，严格执行项目经理记分相关规定，严格查处违法转包、分包和借用、挂靠资质的行为。

洱源县住房和城乡建设局

2020年10月12日

抄报：洱源县人民政府

抄送：洱源县安全生产委员会办公室

洱源县住房和城乡建设局                  2020年10月12 日印发