目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	6

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	19

四、主要环境影响和保护措施	29

五、环境保护措施监督检查清单	46

六、结论	51

附表	52

附表

附表1：建设项目污染物排放量汇总表

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目周边关系图

附图3-1：现状工程平面布置图

附图3-2：整改后工程平面布置图

附图4：现状补充监测布点图

附图5：大气环境影响评价范围图

附图6：卫生防护距离图

附件：

附件1：环境影响评价委托书；

附件2：洱源公路分局事业单位法人认证书；

附件3：本项目建设意见表；

附件4：大理公路局关于洱源公路分局炼铁机械化养护和应急中心建设规划方案的批复；

附件5：洱源县林业和草原局关于对炼铁机械化养护和应急中心项目选址的审查意见；

附件6：项目预供地协议

附件7：责令整改通知书；

附件8：双方承诺书；

附件9：公众参与意见表；

附件10：洱源县自然资源局生态保护红线查询表；

附件11：洱源县水务局关于炼铁机械化养护和应急中心是否在水源保护区范围内的情况说明；

附件12：沥青成分化验报告；

附件13：项目现状补充监测报告；

附件14：标准确认函及其复函；

附件15：一审二审单

附件16：专家意见及签到表

附件17：修改对照表

# 前  言

炼铁机械化养护和应急中心项目位于云南省大理白族自治州洱源县炼铁乡炼铁公路管理所旁（项目地理位置详见附图1），由洱源公路分局承建运营（事业单位法人证书详见附件2）。项目主要承担G214、S325线、S233线提供养护管理。

2018年3月，炼铁乡人民政府、原洱源县环境保护局、洱源县国土资源局、原洱源县水利局、原洱源县林业局、洱源县消防大队、原洱源县供电局、广电网络公司等联合出具洱源公路分局炼铁乡（S231线K65+000处）沥青混合料搅拌站项目意见表（详见附件3），以上单位原则上均同意项目选址。2018年9月12日，洱源公路分局取得“大理公路局关于洱源公路分局炼铁机械化养护和应急中心建设规划方案的批复（大路计[2018]338号）”（详见附件4）。2018年11月，炼铁机械化养护和应急中心项目完成土地平整等工作后开始建设和机械设备的安装，2019年10月开始开始投入运行生产。2020年9月18日，洱源公路分局取得“洱源县林业和草原局关于对炼铁机械化养护和应急中心项目选址的审查意见”，明确项目区未涉及占用林地（详见附件5）。2020年10月28日，洱源公路分局与洱源县自然资源局签定“洱源公路分局炼铁机械化养护和应急中心项目预供用地协议书”，根据协议，“甲方于2021年6月30日前提供给乙方合法土地手续。因国家及省州政策原因，导致土地手续延期的，可以顺延，但不超过2021年11月15日”（详见附件6）。本项目自建成运营至今，未开展环境影响评价工作，存在“未批先建”行为。2021年4月24日，大理州生态环境局、洱源县生态环境保护综合行政执法大队接中央督察举报件反馈，对洱源公路分局承建运营的炼铁机械化养护与应急中心进行现场检查，核实项目存在的噪声及粉尘扰民行为，指出炼铁机械化养护和应急中心项目存在以下问题：① 2018年建设、2019年10月生产至今未办理相关环保手续；② 部分砂石料露天堆放在物料仓外，仅使用遮阴网进行覆盖。并由大理州生态环境局洱源分局下达责令整改通知书（大生洱整改[2021]53号）,责令整改通知书要求洱源公路分局承建运营的炼铁机械化养护和应急中心：① 立即停止生产，在未取得相关环保审批手续的情况下不得擅自投入生产；② 立即将物料堆棚外露天堆放的砂石料入库（详见附件7）。洱源公路分局在初步确定整改方案后，于2021年5月8日与项目区东北侧15m处的杜庆连户签订双方承诺书（详见附件8）。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第 48 号）和《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第 682 号）以及“大理白族自治州生态环境局洱源分局（大生洱整改[2021]53号）”相关要求，洱源公路分局委托大理丽源环境科技有限公司（以下简称我公司）承担本项目的环境影响评价工作（委托书详见附件1）。接受委托后，我公司立即组织有关技术人员对项目周围环境现状进行了详尽的实地勘查和相关资料的收集，并对项目存在的现状环境问题进行详细排查，同时，对项目区周边公众群体开展问卷调查（详见附件9）。在现场调查、走访的基础上，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（中华人民共和国生态环境部部令第16号）以及相关技术导则，编制完成《炼铁机械化养护和应急中心项目环境影响报告表（报批稿）》，以供建设单位上报环保主管部门进行审批，作为本项目环境保护的依据。

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 炼铁机械化养护和应急中心项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 无 |
| 建设单位联系人 | 杨子骞 | 联系方式 | 15750247381 |
| 建设地点 | 云南省大理白族自治州洱源县炼铁乡炼铁公路管理所旁 |
| 地理坐标 | （东经：99度48分7.341秒，北纬：25度59分36.579秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3099 其它非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | “二十七、非金属矿物制品业30，石墨及其他非金属矿物制品制造 309，其他” |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 295.0 | 环保投资（万元） | 97.30 |
| 环保投资占比（%） | 33.0 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是：2018年11月，炼铁机械化养护和应急中心项目完成土地平整等工作后开始建设和机械设备的安装，2019年10月开始开始投入运行生产。至今，本项目主要建设完成内容为：安装有LB600搅拌设备一套，三面封闭储煤棚一间（60m²），砂石料堆棚一间（400m²）。2021年4月24日，大理白族自治州生态环境局洱源分局就项目“未批先建”等问题下达责令整改书（大生洱整改[2021]53号） | 用地面积（m2） | 3966m² |
| 专项评价设置情况 | 专项评价名称：大气专项评价 设置理由：项目营运期在沥青保温、加热以及搅拌过程排放沥青烟气中含苯并[a]芘，为有毒有害物质，且项目厂界500m范围内存在有炼铁公路管理所、居民散户等大气环境保护目标，故设置大气专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 大理白族自治州人民政府于2021年10月22日下发“关于印发《大理州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的通知（大政发〔2021〕29号）”，本项目与《大理州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（以下简称“实施方案”）的符合性分析如下： （1）与生态保护红线相符性分析 实施方案要求：生态保护红线和一般生态空间执行《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》(云政发[2018]32号)，生态保护红线评估调整成果获批后，按照批准成果执行。 项目情况：根据洱源县自然资源局出具的“洱源县生态保护红线查询表（详见附件10）”，本项目不占用洱源县生态红线（公开版），同时，不占用我县于2020年6月上报上级的生态保护红线评估调整版。总体而言，本项目与生态保护红线相符合。 （2）资源利用上线 实施方案要求：强化资源能源节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到或优于云南省下达的总量和强度控制目标。 项目情况：项目用水由已建成的炼铁公路管理所供水系统，水源为附近村民取水点；用电由炼铁乡供电电网接入。运营期以柴油为燃烧介质供给项目所需热能。项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，本项目的用水、用电不会对自来水厂和供电单位产生负担。因此本项目不会超出资源利用上线，项目建设符合资源利用上线的要求。 （3）环境质量底线 ①水环境质量底线 实施方案要求：到2025年,全州水环境质量明显改善，纳入考核的地表水IⅢ类以上水体比例持续提高，洱海总体保持良好湖泊水质。到2035年，全州地表水体水质优良率全面提升，纳入考核监测断面水质达到水环境功能要求，洱海水质稳定向好；持续提升饮用水安全保障水平，重点区域重点流域水质改善，水生生态系统功能逐步恢复，实现生态系统良性循环。到2025年，全州水环境质量明显改善，纳入考核的地表水III类以上水体比例持续提高。 项目情况：根据勘察，项目区附近地表水体为项目区北侧约70m的季节性沟箐，该沟箐最终汇入距项目区约2200m的黑惠江，不涉及洱海流域。根据《大理白族自治州水功能区划（2015年修订）》，黑惠江按照III类水质进行保护，根据支流不低于干流原则，项目区北侧约70m的季节性沟箐参照III类水质进行保护。根据2020年4月、5月、6月苍山西镇马厂村杨庄坪水文站黑惠江水质监测数据，黑惠江现状水质达《地表水环境质量标准》（GB3838-2020）Ⅲ类标准要求。项目运营期生活区依托炼铁公路管理所，项目区内无生活废水产生；生产废水和初期雨水经合理收集处置后综合利用，不向外环境排放。总体来看，项目建设对区域地表水体可做到直接零排放，对其基本无影响，满足实施方案中水环境质量底线相关要求。 ②大气环境质量底线 实施方案要求：到2025年全州城市环境空气质量稳定，完成省下达的大气污染物总量控制指标。到2035年全州城市环境空气质量优中更优，完成省下达的大气污染物总量控制指标。 项目情况：项目所在区域环境空气满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；工程施工及运营期按照环评要求完善相关环保措施后，废气可做到达标排放，对区域环境空气质量底线不会造成冲击。 ③土壤环境风险防控底线 实施方案要求：到2025年，土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高。到2035年，土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。 项目情况：项目选址位于炼铁乡，根据项目原辅材料及产品分析，主要土壤环境风险物资为矿物油（包括柴油、润滑油、废机油等），按照环评要求加强柴油储存罐、危废暂存间的防渗措施后，土壤环境风险可被有效降低，土壤污染途径可被切断，不会对土壤环境风险防控底线造成冲击。 （4）环境准入负面清单 根据《大理州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》：全州共划定综合管控单元105个，其中优先保护单元34个，重点管控单元59个，一般管控单元12个。 优先保护单元共34个，包含生态保护红线、一般生态空间。主要分布在洱海流域湖区、苍山、无量山、雪邦山、马耳山、剑湖、天池等生态功能重要和生态环境敏感区域。 重点管控单元共59个，包含开发强度高、污染物排放强度大、环境问题相对集中的区域和大气环境布局敏感区等，主要分布在洱海流域坝区、各类开发区和工业集中区、城镇规划区及环境质量改善压力较大的区域。 一般管控单元共12个，为优先保护、重点管控单元之外的区域。 项目建设于炼铁乡炼铁公路管理所旁，属一般管控单元，其与实施方案符合性分析如下： 表1-2 项目与一般管控单元生态环境准入清单符合性一览表 市县 单元名称 管控要求 项目情况 符合性 各市县一般管控单元 空间布局约束 落实生态环境保护基本要求，项目建设和运行应满足行业准入、总量控制、排放标准等管理规定。 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于淘汰类和限值类项目，为允许类项目。按照环评要求完善后期环保措施后可满足总量控制、排放标准等管理规定。 符合 综上分析，项目建设与《大理州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相关要求均符合。 2、与国家、地方法规相符性分析 根据《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日实施）“第四章，第三十二条的相关规定，国家鼓励推广使用清洁能源，减少煤炭使用过程中的大气污染物排放”，根据建设单位介绍，完善环保手续后，将按照环评及地方相关要求进行整改，运营期将采用电能对导热油进行加热以确保沥青液保温，炒料加热采用柴油替代粉煤灰，通过核算的污染物排放量与现有供能方式对比可知，本项目整改完成后将大幅减少污染物排放，与国家法规要求相符。 根据《云南省大气污染防治条例》（2018年11月29日实施）“第三章，第十九条的相关规定，推广使用清洁能源，推进生产领域以气带煤，加快天然气基础设施建设，增加天然气使用量，实现煤炭减量替代。”及《大理州大气污染防治行动方案》逐步淘汰小型燃煤锅炉等相关要求，本项目将使用电能、柴油替代粉煤灰燃烧供能，与我省及地方法规相符。 根据“大理白族自治州人民政府关于印发大理州打赢蓝天保卫战三年行动实施方案的通知”大政发〔2018〕57号：削减煤炭消费量，推进煤炭清洁利用。加快推进煤炭消费减量替代，全面推进城乡“煤改气”、“煤改电”工程建设。大力发展洁净煤技术，实现煤炭高效洁净燃烧。推进煤炭洗选和提质加工，提高煤炭产品质量，组织开展煤炭优质化加工示范工程建设，实现煤炭精细化加工配送。禁止销售和使用灰分、硫分大的散煤。本项目完成相关环保手续后，运营单位将对供能方式进行调整，使用电能对导热油进行加热，炒料加热工序将采用柴油取代现有燃煤供热，满足大理白族自治州人民政府关于印发大理州打赢蓝天保卫战三年行动实施方案的通知的相关要求。 3、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于淘汰类和限值类项目，为允许类项目。并且本项目所选设备未列入工信部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录 （2010 年本）》（工产业[2010]第 122 号）；因此，本项目符合国家产业政策。 1.4 选址合理性分析 项目建设地点不属于炼铁乡城乡规划范围，为农村地区，不在人口集中区域内。项目区不涉及云南省生态保护红线，不涉及水源地保护区，交通条件便利，离项目区最近的杜庆连散户距生产区边界约74m，不在项目设置的50m卫生防护距离范围内，且位于项目区侧风向，营运期污染物排放对其影响可被有效控制。根据炼铁乡人民政府、原洱源县环境保护局、洱源县国土资源局、原洱源县水利局、原洱源县林业局、洱源县消防大队、原洱源县供电局、广电网络公司等联合出具洱源公路分局炼铁乡（S231线K65+000处）沥青混合料搅拌站项目意见表，以上部门均同意项目选址，环评期间，建设单位对项目区周边居民及当地管理部门开展公众参与调查，调查结果显示受访群体均同意项目选址。综上分析，项目选址基本合理，得到当地群众及管理部门的支持。 |

# 建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、主要建设内容 2018年11月，炼铁机械化养护和应急中心项目完成土地平整等工作后开始建设和机械设备的安装，2019年10月开始开始投入运行生产，根据建设单位提供数据，项目设计搅拌沥青混合料3000t/a。根据现场调查，目前沥青搅拌楼、物料堆棚、沥青储存罐等主体工程已经建设完成并投运行，本次评价主要对项目目前存在的环境问题及环保措施进行梳理，并提出对应的整改意见和措施，完善项目环保工程。 （1）项目主体工程、公辅设施及环保设施 本项目用地面积约3966m²（5.95亩），项目生活区（包括厨房、化粪池、职工宿舍）均依托于项目区东侧的炼铁公路管理所，厂区不再进行单独设置。本次评价将项目建设内容按照主体工程、公辅工程、环保工程进行划分，具体内容见表2-1。 表2-1 项目建设内容一览表 工程 分类 名称 现状建设内容 后期整改内容 主体 工程 沥青混合料搅拌设备 项目沥青搅拌楼已建设完成，位于项目区西侧，型号为LB600，搅拌缸容量600kg，生产能力为48t/h。其配套有：冷料供给系统、干燥系统、搅拌楼体系统、中央控制系统、除尘系统、沥青系统，现阶段采用煤介质燃烧器。 建设单位拟采用CMRL800型油气两用燃烧机替换现用煤介质燃烧器，并采用柴油作为燃烧介质。 储运工程 沥青储存罐 项目设置两个卧式沥青储存罐，容积分别为30t和50t，采用粉煤灰作为燃烧介质对导热油进行加热从而对沥青进行间接加热。 建设单位拟采用2只50t电加温沥青常压储存罐替换现用沥青储存罐，设计罐总长11.8m，直径2.65m，功率120KW，各配1套导热油循环系统及3组50KW电热管。 物料堆棚 物料堆棚已建成使用，占地面积约400m²，位于项目区北侧，为三面封闭砖混结构彩钢瓦棚，开口面除生产时间外采用遮阴网进行围挡防尘。 无 储煤棚 储煤棚已建成使用，占地面积约60m²，位于项目区南侧，为三面封闭砖混结构彩钢瓦棚，开口面处除生产时间外采用遮阴网进行围挡防尘。 改变功能方式后，储煤棚将被弃用，建设单位设计将其改造为杂物间用于营运期生产工具等杂物暂存堆放。 柴油储存罐 / 建设单位拟于沥青储存罐旁设置30t柴油常压储存罐1只，用于营运期柴油暂存。 公 辅 工 程 生活区 依托炼铁公路管理所。 无 操控室 操控室位于沥青搅拌楼南侧，占地面积约5m²，为钢结构彩钢瓦棚。 无 供水系统 项目生活区依托炼铁公路管理所，营运期职工生活用水由炼铁公路管理所供水系统供给。生产过程中的洒水降尘等生产用水引自附近的居民取水点。 无 供电系统 职工生活用电依托于炼铁管理所现有供电设施；生产用电由炼铁乡供电网供给，目前已建设完成并投入使用。 无 运输道路 本项目位于S233旁，公路运输均依托于S233线，无需新增道路面积。 无 排水系统 现状工程营运期废水主要为雨天场地淋滤水。项目区目前已修建雨水沟，雨天项目区初期雨水经雨水沟收集后排入西北侧沟箐最终汇入黑惠江。 建设单位进行相关整改后，营运期将新增冷凝废水，项目新增2m³废水储存罐1只，冷凝废水经收集后及时清运至路面铺设现场，不直接排放；同时，于项目区西北侧拟建30m³初期雨水收集池。 供热系统 现状工程沥青加热、骨料烘干所需热能均由燃烧器燃烧粉煤灰获得。 建设单位拟对热能供给方式进行调整，调整后沥青加热所需热能由电能转换获得；炒料烘干所需热能由燃烧机燃烧柴油获得。 环 保 工 程 废水治理 初期雨水 本项目已经于项目区周边设置雨水沟，雨天对项目区初期雨水进行收集。 建设单位于项目区西北侧修建一30m³初期雨水收集池对雨天场地初期雨水进行收集沉淀处理后回用于生产工序。 冷凝废水 / 拟设2m³废水储存罐一只，冷凝废水经储存罐收集后及时清运至路面铺设现场进行回用，不直接排放。 废气治理 物料堆棚粉尘 物料堆棚为三面封厂棚，开口面用遮阴网进行覆盖，料堆受风力影响较小，粉尘可被有效抑制。 卸料时采用人工洒水降尘等措施抑制卸料粉尘无组织排放。 冷料仓粉尘 无治理措施。 建设单位拟建一面开口彩钢瓦厂棚，将冷料仓四置于厂棚内，同时周加设喷头对冷料仓加料粉尘进行湿化降尘。 冷料传送粉尘 无治理措施。 建设单位拟对传送带进行密闭处理，并加设喷头进行湿化降尘。 搅拌楼粉尘 现状搅拌楼粉尘收集后由两级除尘系统（重力除尘系统+大气反吹式布袋除尘器）处理并通过15m高排气筒进行有组织排放。 无 烘干筒废气 现状烘干滚筒废气主要为燃煤产生的烟（粉）尘、SO2、NOx、炒料粉尘等，经收集后由两级除尘系统（重力除尘系统+大气反吹式布袋除尘器）处理并通过15m高排气筒进行有组织排放。 建设单位整改完成后，燃烧机以柴油为介质，燃烧产生的大气污染物主要为烟（粉）尘、SO2、NOx、非甲烷总烃以及炒料粉尘等，废气经收集后由两级除尘系统（重力除尘系统+大气反吹式布袋除尘器）处理并通过15m高排气筒进行有组织排放。 有机废气 沥青在加热过程中沥青储存罐呼吸孔、搅拌器呼吸孔、卸料口会产生有机废气，现状工程有机废气未经治理进行无组织排放。 建设单位拟于沥青储存罐呼吸孔、搅拌器呼吸孔设置专用排气管，同时于卸料口设置集气罩对沥青加热、搅拌、卸料时产生的有机废气进行收集，同时配套引风机将废气引入喷淋塔内，废气经“冷凝+活性炭吸附”处理后通过15m高排气筒进行有组织排放。 噪声治理 设备噪声 根据调查，项目区周边植被丰富，厂界四周种植大量人工绿植，植被对噪声具有一定的吸附作用。 建设单位将定期对机械设备进行检修润滑，设备装设减震垫。同时，项目区东侧厂界50m范围内因为存在声环境保护目标，建设单位于项目区厂界东侧装设高度不低于3m的隔音板以减少营运期噪声排放对周边环境的影响。 固废治理 废导热油（HW08-900-249-08） 导热油每5年更换一次，项目建成运营至今，暂未进行导热油更换。 建设单位于项目区内拟建10m²的危废暂存间对危险废物进行收集，危废暂存间按照相关规定要求进行密闭防渗处理，张贴标识标牌，设置双人双锁，完善台账管理制度，并委托第三方有资质单位定期进行清运处置。 废润滑油（HW08-900-214-08） 机械设备润滑检修工作交由外部汽修厂，项目区无废润滑油产生。 废活性炭（HW49-900-039-49） / 含油手套、抹布（900-041-49） 含油手套、抹布属于豁免危险废物，经分类收集后与炼铁管理所生活垃圾一起清运处置。 无 （2）主要生产设备 根据现场调查及建设单位提供的资料，项目主要生产设备及其相关参数见表2-2。 表2-2 项目主要生产设备及其相关参数一览表 序号 名称 型号 设计产能 数量 单机功率 备注 LB600型沥青混合搅拌设备 一 冷料供给系统 1 冷料仓 / 4个 容积32m³（4×8m³） 已有 2 皮带给料器 / 5t/h~50t/h 3台 1.5kw 3 集料上料皮带机 / 85t/h 1条 5.5kw 4 快速皮带机 / 85t/h 1条 4kw 5 料仓振动器 / / 2台 0.5kw 二 干燥系统 6 干燥滚筒 GT70 4节 5.5kw 已有 三 搅拌楼体系统 7 骨料提升机 / 80t/h 1台 5.5kw 已有 8 粉料提升机 / 10t/h 1台 5kw 9 振动筛电机 / 70t/h 2台 2.2kw 10 叶轮给料机 / / 1台 1.5kw 11 沥青称电加热 / / 1台 2kw 12 沥青称碟阀电加热 / / 2台 1kw 13 搅拌器 / 800kg 2台 11kw 14 沥青泵 / / 1台 4kw 柴油燃烧器 / / 1台 / 新增 四 除尘系统 15 引风机 / / 1台 45kw 已有 16 下箱体内螺旋 / / 1台 3kw 17 一级回收螺旋 / / 1台 2.2kw 18 水泵 / / 1台 0.75kw 19 螺旋 / / 1台 2.2kw 五 沥青加热系统 20 导热油泵 / / 2台 1.5kw 已有 21 沥青泵 / / 1台 7.5kw 22 导热油电加热器 / / 各1台 60kw/120kw 新增 六 辅助机械 23 装载机 / / 2台 / 已有 24 压路机 / / 1台 / 七 储存设施 25 电加热沥青储存罐 / 50t 2只 120KW 新增 26 柴油储存罐 / 30t 1只 / 新增 八 其它 27 集气罩 / 1台 / 新增 28 冷却喷淋水塔 / 2m³ 1台 / 新增 29 沥青烟引风机 / 15000m³/h 1台 15KW 新增 2、项目产品方案及原辅料消耗 （1）项目产品方案 本项目产品为沥青混合料，其主要由石油沥青、矿粉、骨料混合拌制而成。本项目不具有盈利性质，其沥青拌合料主要用于G214、S325线、S233线的保养维护，产品方案具体见下表2-3。 表2-3 产品方案一览表 序号 产品名称 产品数量 产品去向 1 沥青混合料 3000t/a 道路保养维护 （2）原辅料消耗 本项目设计满负荷下年生产沥青拌合料3000，拌合原料主要为石油沥青、骨料、石粉，石油沥青由云南省公路局统一调拨运输后储存于沥青储存罐中，骨料、矿粉定期外购。沥青储存罐需要通过导热油进行保温加热，在炒料拌合过程中采用柴油作为燃烧介质，根据设备设计方提供资料，拌合站年生产沥青拌合料3000t，CMRL800型油气两用燃烧机柴油使用量约12.5t/a。项目营运期原辅料消耗量详见下表2-4。 表2-4 营运期原辅料消耗一览表 单位：t/a 序号 名称 来源 用量 去向 1 骨料一 外购 840 沥青拌合料 2 骨料二 1260 3 骨料三 720 4 石粉 30 5 石油沥青 云南省公路局调拨 150 6 导热油 外购 2.7（5年更换一次） 用于沥青加热保温，更换后委托资质单位进行清运处置 7 0#柴油 12.5 用于炒料加热 项目营运期物料平衡详见下图2-1。 图2-1 项目营运期物料平衡图 单位：t/a 主要原辅材料特性： （1）道路石油沥青 道路石油沥青主要成分是沥青质和树脂，其次有高沸点矿物油和少量的氧、硫和氯的化合物，有光泽，呈液体、半固体或固体状态，低温时质脆，粘结性和防腐性良好。常温下为黑色固体，属于非晶体，没有固定熔点，引燃温度为485℃。本项目所使用的沥青为道路石油沥青，产地为茂名/东海，针入度（25℃，100g，5s（0.1mm））为82mm，软化点为46.5℃，延度（15℃，5cm/min）＞100cm，（沥青检测报告详见附件8）。对照《危险化学品名录》（2015年版），石油沥青不属于危险化学品。 （2）导热油 导热油又称传热油、热载体油，是一种热量的传递介质，具有加热均匀、调温控温准确，能在低蒸汽压下产生高温，传热效果好，节能，输送和操作方便等特点。项目所采用的导热油主体成分为精制矿物油，是以精制矿物油加入抗氧剂、防焦剂等添加剂制成的热传导液，具有无毒、无味，在常温下不易氧化，无需氧封等特点。本项目所用导热油约每5年更换一次，对照《国家危险废物名录（2021版）》，废导热油属于“HW 08 废矿物油与含矿物油废物，900-249-08 其它生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废气包装物”，废导热油更换后需用专用油桶进行收集后暂存于危废暂存间，并委托相关资质单位进行合理清运处置。 （3）柴油 柴油是轻质石油产品，复杂烃类(碳原子数约10~22)混合物，为柴油机燃料。主要由原油蒸馏、催化裂化、热裂化、加氢裂化、石油焦化等过程生产的柴油馏分调配而成;也可由页岩油加工和煤液化制取。分为轻柴油(沸点范围约180~370℃)和重柴油(沸点范围约350~410℃)两大类。广泛用于大型车辆、铁路机车、船舰。柴油最重要用途是用于车辆、船舶的柴油发动机。与汽油相比，柴油能量密度高，燃油消耗率低，但废气中含有害成分(NO，颗粒物等)较多。 3、工作制度及劳动定员 根据建设单位介绍，本项目每年运行3个月，主要集中在每年的雨季之前和雨季之后。具体时间主要视道路维修养护需求而定，夜间不进行生产工作。拟定生产作业人员3人，生产作业人员从炼铁公路管理所调拨。 4、公用工程 （1）供水系统 项目营运期卫生间、化粪池、食堂、宿舍等均依托炼铁公路管理所，生活用水由炼铁公路管理所供水系统供给；生产用水由附近居民取水点供给，建设单位将拟建30m³初期雨水收集池，雨天场地初期雨水经收集沉淀处理后回用于生产工序，供给一定量的生产用水。 （2）供电系统 本项目营运期生活区依托于炼铁管理所，项目区内不再设置，职工生活用电依托于炼铁管理所现有供电设施；生产用电由炼铁乡供电网供给，目前已建设完成并投入使用。 （3）供热系统 项目整改完成后，将新增两套50t电加热沥青储存罐，配套3组50kw电热管，沥青加热供能方式将由燃煤加热转变为电加热；新增一套CMRL800型油气两用燃烧机，炒料加热供能方式将由燃煤加热转变为燃油（柴油）加热。 （4）储存系统 项目整改完成后，将新增50t电加热沥青常压储存罐2只，罐体总长11.8m，直径2.65m，功率120kw；新增30t柴油常压储存罐1只，罐体总长6.5m，直径2.65m。储存系统能满足原辅料储存需求。 5、项目平面布置 根据现场调查，目前本项目已经建设有沥青混合搅拌楼、操控室、粉煤灰加料仓、骨料加料仓、沥青储存罐、骨料堆棚以及储煤棚。现有工程平面布置如下：LB600-搅拌楼位于项目区西侧，搅拌楼南侧目前为粉煤灰加料仓以及操控室；搅拌楼西北侧紧邻为一只30t的沥青储存罐和一只50t的沥青储存罐，沥青储存罐北侧为成品仓。物料堆棚位于项目区北测，占地面积约400m²，储煤棚位于项目区南侧，占地面积约60m²（详见附图3-1）。本次评价在现有平面布置的基础上，新增10m²的危废暂存间设置于项目区东侧，新增30m³初期雨水收集池，设置于项目区西北侧，于沥青储存罐旁增添30t柴油储存罐1只，改变供能方式后将拆除现用储煤棚（详见附图3-2）。 6、环保投资概况 项目总投资295万元，已建工程实施花费资金约190万元（含土地费），剩余资金将根据情况实施，资金来源为大理公路局自筹。根据建设单位统计及本次评价补充核算，项目环保投资约97.30万元，约占总投资的33.0%。，环保投资明细详见下表2-5。 表2-5 项目环保投资明细一览表 单位：万元 序号 类别 处理对象 处理措施 投资金额 备注 1 废水 初期雨水 项目区四周修建雨水沟。 2.0 完成 于项目区西北侧修建一30m³的雨水收集池。 10.0 新增 冷凝废水 设置2m³废水储存罐1只。 0.2 新增 2 废气 场地扬尘 场地进行硬化处理。 2.0 新增 物料堆棚粉尘 建设三面封厂棚，开口面用遮阴网进行覆盖。 2.0 完成 冷料仓粉尘 建设一面开口厂棚并设置1套喷淋除尘设备。 3.0 新增 冷料传送带粉尘 冷料传送带进行密闭处置。 1.0 新增 干燥滚筒废气 设置两级除尘系统（重力除尘器+大气反吹式除尘器）+15m高排气筒 15.0 完成 沥青烟气 沥青储存罐呼吸孔、搅拌器呼吸孔设置排气烟道，卸料口设置集气罩和排气烟道。沥青烟气经收集后由15000m³/h引风机引入喷淋塔，经冷凝处理后通过活性炭吸附机吸附处理并通过15m高排气筒进行有组织排放。 8.0 新增 新增2只50t电加热沥青储存罐替换现用沥青储存罐；新增1套CMRL800油气两用燃烧机替换现用燃煤燃烧机。 40.0 新增 3 噪声 设备噪声 机械设备定期进行检修润滑，设备装设减震垫；于项目区厂界东侧装设高度不低于3m的隔音板进行吸声降噪。 10.0 新增 4 固体废物 废导热油（HW08-900-249-08） 于项目区东侧修建一间10m²的危废暂存间，危废暂存间要求进行密闭防渗处理，张贴标识标牌，设置双人双锁，建立危废出入口台账管理制度，并委托第三方有资质单位定期进行清运处置，签订委托合同。 4.0 新增 废润滑油（HW08-900-214-08） 废活性炭（HW49-900-039-49） 含油手套、抹布（900-041-49） 项目区设置2个带盖垃圾桶进行收集后与生活垃圾一起清运处置。 0.1 新增 投资合计 97.30 / |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.2 工艺流程和产排污环节 本项目营运期工艺流程及产污环节详见下图2-1。 图2-1 工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 沥青混凝土由石油沥青和骨料（碎石、黄砂）及添加剂（主要为石粉）混合拌制而成。其一般流程可分为沥青预处理和骨料预处理工序，而后进入搅拌缸拌合后即成为成品。 ① 骨料预处理 满足产品需要规格骨料从物料堆棚以斗车送入冷料仓内，然后通过皮带机自动进料。为使沥青混凝土产品不至于因过快冷却而带来运输上的不便，骨料在混入沥青前也要经过热处理。骨料由皮带输送机送入烘干筒，在其中不断加热，烘干筒不停转动，以使骨料受热均匀，随后，加热的石料通过骨料提升机送到粒度检控系统内经过振动筛分，让符合产品要求的石料通过，经计量后送入拌合缸。在此过程中将会有一定量的粉尘及运输设备噪声产生。 ② 沥青预处理 本项目采用电加热器加热导热油旁以加热导热油，形成热油，再由热油对沥青罐的沥青进行加热，冷却的导热油经过循环回油盘再进行加热升温，从而实现利用导热油间接加热方式进行沥青加热。项目对沥青储罐进行保温暂存，温度控制在80～120℃，以确保沥青为可流动的液体态，需要进入搅拌缸时，对沥青进行加热升温，温度控制在140～160℃，以确保沥青成为可流动的高温液体，以便于计量输送到搅拌缸进行沥青混凝土搅拌，升温之后的沥青采用专用的沥青计量泵进行计量输送，采用密闭管道将其送入以搅拌缸，以便于进行沥青混凝土搅拌。在此过程中将会产生少量的沥青废气产生，主要包含沥青烟和苯并[a]芘。 ③ 搅拌 本项目按一定的配比称量计重后碎石、黄砂矿粉和沥青送到搅拌缸之后，在密闭状态下由搅拌缸进行拌合，以生产成品沥青混凝土。沥青搅拌时，会有设备噪声、沥青烟气、苯并[a]芘废气、粉尘产生，其中的沥青烟气、苯并[a]芘废气为极少量的。 ④ 放料入车 本项目的成品沥青混凝土仓中混凝土由搅拌楼出料趟口放料到沥青砼运输车，沥青混凝土放料时采用密闭廊道连通搅拌楼，沥青砼运输车位于搅拌楼下部，成品沥青混凝土依靠重力即可落入沥青砼运输车车厢内。本项目搅拌楼的底部设有专用的出料趟口，封闭式出料廊道上方连接出料趟口，下方正对沥青砼运输车车厢。针对成品沥青混凝土放料入车排放的沥青烟气、苯并[a]芘废气，搅拌楼出料间采用全密闭方式，当出料时，出料趟口两端的快速升降门自动关闭，实现出料间全密闭；同时，自卸车车厢上方均设烟气收集集气方管、收集管道及电子控制的转换阀门，当成品沥青混凝土放料入车时，自动开启沥青烟气收集装置，对排放的沥青烟气、苯并[a]芘废气进行收集。 特殊敏感污染物识别： 本项目主要特殊污染物是指沥青混合料拌和过程中挥发的苯并[a]芘。沥青是炼焦和石油炼制过程的副产物（本项目所用沥青为石油沥青），含有一定量的多环芳烃，其中人们研究得比较多的苯并[a]芘（Bap）在沥青制品中。据文献查证，一般含量为2000～5000ppb，沥青在加工过程中往往有苯并[a]芘（Bap）产生，其来源：（i）自身含有的苯并[a]芘（Bap）在加热（加工）过程中挥发；（ii）在加热（高温）加工过程中因一些裂变等化学反应而挥发苯并[a]芘（Bap）。沥青烟主要产生在熬炼过程，当温度＞180℃，沥青烟开始挥发，此工况的调查数据，在温度220～240℃时沥青烟中苯并[a]芘（Bap）浓度高达6000μg/Nm3，但当温度降低至170℃时，则浓度大大降低。苯并[a]芘（Bap）分子式为C2OH12，为黄色晶体，在苯溶液中呈紫色黄光，分子量为252.3，熔点为179℃，沸点475℃，蒸汽压310～312，不溶于水，表面活性剂可增强其水中溶解度。苯并[a]芘（Bap）存在于煤焦油、沥青、各类碳黑和烟气中，我国近十年对30个城市的污染水平分析，其在环境中的浓度为0.4～40ng/Nm3，其中75%的城市低于20ng/Nm3。苯并[a]芘（Bap）在大气中的化学半衰期为：有日光照射少于1天，没有日光照射则数日。经实验，苯并[a]芘（Bap）的LD50（大鼠，皮下注射）为50mg/kg，被认为是高活性的致癌剂，已证明苯并[a]芘使哺乳动物细胞染色体产生畸变，实验证明，苯并[a]芘是小鼠的改变剂和致畸剂，其诱发致癌的最低剂量240mg/kg。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、与项目有关的原有环境污染问题 （1）项目环保手续履行情况 2018年11月，炼铁机械化养护和应急中心项目完成土地平整等工作后开始建设和机械设备的安装，2019年10月开始开始投入运行生产，建成运行至今未办理相关环保手续，本次评价为补办环评手续。因无相关验收监测数据，对已建工程污染物实际排放量无法进行具体核算，本次评价根据现场调查走访结果，从环境保护的角度出发，对项目现行工艺流程及环保设施进行分析，诊断存在的缺陷和不足，并提出对应的整改措施和建议。项目存在环境问题及整改措施详见下表2-6。 表2-6 项目现存环境问题及整改措施 序号 环境对象 现状问题 整改措施 1 地表水环境 现状工程未设置初期雨水收集池，雨天初期雨水经雨水沟收集后排入西北侧沟箐，最终汇入黑惠江，初期雨水SS含量较高，长此以往会对黑惠江水质造成一定影响。 建设单位拟于项目区西北侧雨水沟排口处设置30m³雨水初期雨水收集池1口，营运期雨天场地初期雨水经收集沉淀处理后回用至生产工序，不直接向周边地表水体排放 2 大气环境 现状工程以粉煤灰为燃烧介质供给营运期生产所需热能、包括沥青加热及炒料所需热能。粉煤灰燃烧产生大量SO2、NOx、烟尘，且除除尘系统外，未采取SO2、NOx治理措施，燃烧废气无法确保达标排放。 为减少项目营运期大量SO2、NOx、烟尘排放量，项目拟新增2台50t电加热沥青储存罐，整改完成后沥青加热工序基本无SO2、NOx、烟尘产生及排放；新增1套油气两用燃烧机，采用柴油为燃烧介质，很大程度降低炒料烘干工序SO2、NOx、烟尘产生及排放量。 现状工程沥青加热、搅拌以及卸料时产生的沥青烟气自然扩散进入大气环境，未采取相关治理措施，无法满足相关规定要求。 建设单位将于沥青储存罐呼吸孔、搅拌器呼吸孔设置排气烟道，卸料口设置集气罩和排气烟道。沥青烟气经收集后由15000m³/h引风机引入喷淋塔，经冷凝处理后通过活性炭吸附机吸附处理并通过15m高排气筒进行有组织排放。 现状工程场地未进行硬化处理、冷料仓、冷料传送带等为采区粉尘治理措施，大风天气下粉尘无组织排放对周边大气环境造成一定影响。 建设单位设计将厂区地面进行硬化，同时冷料仓设计入棚，传送带进行密闭处置并设置喷淋洒水降尘系统，很大程度可减少项目营运期粉尘无组织排放。 3 声环境 目前生产时主要噪声源为运输车辆及装载机噪声，噪声瞬时值可达100dB以上，营运期对周边环境保护目标造成一定影响。 建设单位将于项目区东侧装设不低于3m高的隔音板对生产噪声进行吸声降噪，降低其对周边声环境的影响；同时合理安排生产时间，夜间及午间休息时间将不再安排生产工作。 4 固体废物 项目建成运营至今，暂未对导热油进行更换，无相关的废导热油收集暂存产生和对应处置措施，废导热油为危险废物（HW08-900-249-08），若更换产生后不进行妥善处置，将对环境造成一定影响。 为规范处置营运期产生的危险废物，建设单位将于项目区设置面积约10m²的危废暂存间，危废暂存间按照相关要求进行密闭防渗处理，张贴标识标牌，设置防盗锁，完善危废管理制度和台账记录，并委托第三方有资质单位定期进行清运处置，签订委托合同。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、区域环境质量现状 （1）区域环境空气质量现状 本项目位于洱源县炼铁乡炼铁公路管理所旁，属于农村地区，非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》相关要求执行，其余大气污染因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，标准限值详见下表3-1。 表3-1 环境空气质量标准 污染物类别 序号 污染物项目 平均时段 浓度限值 单位 二级 基本因子 1 二氧化硫（SO2） 年平均 60 ug/m³ 24小时平均 150 1小时平均 500 2 二氧化氮（NO2） 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 3 一氧化碳（CO） 24小时平均 4 mg/m³ 1小时平均 10 4 臭氧（O3） 日最大8小时平均 160 ug/m³ 1小时平均 200 5 颗粒物（粒径小于等于10μm） 年平均 70 24小时平均 150 6 颗粒物（粒径小于等于2.5μm） 年平均 35 24小时平均 75 特征因子 7 总悬浮颗粒物（TSP） 年平均 200 ug/m³ 24小时平均 300 8 氮氧化物（NOX） 年平均 50 24小时平均 100 1小时平均 250 9 苯并[a]芘（BaP） 年平均 0.001 24小时平均 0.0025 10 非甲烷总烃 1小时平均 2.0 mg/m³ 根据《大理白族自治州2020年环境状况公报》，2020年，全州环境空气质量总体保持良好。12个县（市）年评价结果均符合环境空气质量二级标准。为充分了解项目地区环境空气质量现状，本次评价对悬浮颗粒物（TSP）、氮氧化物（NOX）、苯并[a]芘（BaP）、非甲烷总烃4项评价因子开展现状补充监测，监测点位位于厂界东北侧15m散户处（现状监测布点详见附图4），监测及评价结果详见下表3-2。 表3-2 环境空气质量现状补充监测及评价结果一览表 单位：ug/m³ 检测项目 采用日期采样时段 检测 结果 平均值 标准值 达标 情况 执行 标准 氮氧化物 （小时值） 2021.05.26 23 28.58 250 达标 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值 35 22 30 2021.5.27 27 39 19 36 2021.5.28 24 31 25 32 苯并[a]芘 （24小时平均值） 2021.05.26-2021.05.27 1×10-4L 未检出 0.0025 达标 2021.05.27-2021.05.28 1×10-4L 2021.05.28-2021.05.29 1×10-4L TSP （24小时平均值） 2021.05.26-2021.05.27 112 112.33 300 达标 2021.05.27-2021.05.28 118 2021.05.28-2021.05.29 107 非甲烷总烃 2021.05.26 1.09 0.7925 2.0 达标 参照《大气污染物综合排放标准详解》相关要求执行 0.72 0.89 0.75 2021.5.27 0.72 0.58 0.74 0.78 2021.5.28 0.91 0.82 0.80 0.71 备注：“检出限+L”表示检测结果低于方法检出限 综上，项目地区环境空气总体良好，为达标区域。 （2）区域地表水环境质量现状 本项目所在区域地表水体主要为项目区北侧约70m的季节性沟箐，根据调查，该沟箐最终汇入距项目区约2200m的黑惠江，根据《大理白族自治州水功能区划（2015年修订）》，黑惠江水质按Ⅲ类标准进行保护，故本次评价项目区附近沟箐、黑惠江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2020）Ⅲ类标准要求。标准限值详见下表3-3。 表3-3 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH无量纲） 序号 标准值 分类 项目 Ⅲ类 1 水温（℃） 人为造成的环境水温变化应限值在： 周平均最 大升温≤1 周平均最大降温≤2 2 PH值（无量纲） 6~9 3 溶解氧 ≥ 5 4 高锰酸盐指数 ≤ 6 5 化学需氧量（COD） ≤ 20 6 五日生化需氧量（BOD5） ≤ 4 7 氨氮（NH3-N） ≤ 1.0 8 总氮（湖、库、以N计）≤ 1.0 9 总磷（以P计） ≤ 0.2 10 铜 ≤ 1.0 11 锌 ≤ 1.0 12 氟化物（以F-计） ≤ 1.0 13 硒 ≤ 0.01 14 砷 ≤ 0.05 15 汞 ≤ 0.0001 16 镉 ≤ 0.005 17 铬（六价） ≤ 0.05 18 铅 ≤ 0.05 19 氰化物 ≤ 0.2 20 挥发酚 ≤ 0.005 21 石油类 ≤ 0.05 22 阴离子表面活性剂 ≤ 0.2 23 硫化物 ≤ 0.2 24 粪大肠菌群（个/L） ≤ 10000 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本次评价区域地表水环境质量现状引用2020年4月、5月、6月苍山西镇马厂村杨庄坪水文站黑惠江水质监测数据，监测及评价结果见表3-4。 表3-4 黑惠江水质现状监测评价结果一览表 单位mg/L，pH无量纲 项目 《地表水环境质量标准》（GB3838-2020）III标准值 黑惠江 监测值范围 是否 达标 最大超标倍数 水温 人为造成的环境水温变化应限制在： 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2 17.9~21.6 / / PH 6~9 7.98~8.20 达标 / 溶解氧 ≥5 6.94~7.02 达标 / 高锰酸盐指数 ≤6 1.0~2.3 达标 / COD ≤20 7~10 达标 / BOD5 ≤4 0.9~2.0 达标 / 氨氮 ≤1.0 0.18~0.39 达标 / 总磷 ≤0.2 0.03~0.11 达标 / 总氮 ≤1.0 0.39~0.61 达标 / 铜 ≤1.0 0.01L 达标 / 锌 ≤1.0 0.05L 达标 / 氟化物 （以F-计） ≤1.0 0.11~0.13 达标 / 硒 ≤0.01 0.0004L 达标 / 砷 ≤0.05 0.001L 达标 / 汞 ≤0.0001 0.00004L 达标 / 镉 ≤0.005 0.0001L 达标 / 铬（六价） ≤0.05 0.004L 达标 / 铅 ≤0.05 0.002L 达标 / 氰化物 ≤0.2 0.004L 达标 / 挥发酚 ≤0.005 0.0003L 达标 / 石油类 ≤0.05 0.01L 达标 / 阴离子表面活性剂 ≤0.2 0.05L 达标 / 硫化物 ≤0.2 0.005L 达标 / 粪大肠菌群 ≤10000 2700~3400 达标 / “L”表示未检出或小于检出限 羊庄坪水文站位于漾濞县，项目地点位于羊庄坪水库上游，根据表3-4监测评价结果，项目所在区域地表水体黑惠江目前水质状况良好，能达相关保护要求。 （3）区域声环境质量现状 本项目位于S233省道南侧，厂界距省道最近距离约20m，故本次评价S233线两侧35m±5m区域内执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的4a类标准，其余区域执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类标准。其标准值详见表3-5。 表3-5 环境噪声限值 单位：dB（A） 声环境功能区类别 时段 昼 间 夜 间 2类 60 50 4a类 70 55 本次评价对项目区东北侧约15m处的散户（敏感点）和项目区东侧20处的炼铁管理所（敏感点）进行声环境质量现状补充监测，监测评价结果见表3-6。 表3-6 敏感点声环境质量监测评价结果一览表 单位：dB（A） 检测内容 监测点位 监测日期 检测结果Leq[dB（A）] 标准值 达标情况 时段（昼间） 环境 噪声 N1：厂界东北侧15m处散户 2021.05.27 10:26-10:36 50.3 70 达标 N2：厂界东侧20m处炼铁公路管理所 11:02-11:12 51.2 达标 根据现状监测结果，项目区50m范围内声环境敏感目标（东北侧15m处居民散户和东侧20m处炼铁公路管理所）环境噪声值分别为50.3dB（A）和51.2dB（A），均能达到声环境质量标准4a类标准要求，故项目所处区域为声环境质量达标区域。 （4）区域生态环境质量现状 本项目位于洱源县炼铁乡炼铁公路管理所旁，项目未涉及占用林地，不占用生态保护红线和饮用水源地保护区。根据调查，由于频繁的人类活动及项目建设，项目区内目前已无原生植被存在，周边植被以云南松及灌木丛为主，野生动物主要以山雀等鸟类为主，总体生态环境质量一般。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、环境保护目标 （2）大气环境保护目标 本次评价以项目区为中心，项目厂界外延500m范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区及入口集中区域为大气环境保护目标（大气环境保护范围详见附图5），根据现场踏勘调查，项目厂界外延500m范围内不涉及自然保护区、风景名胜区，大气环境保护目标主要以项目区周边的村庄、散户、企业、事业单位。 （2）声环境保护目标 本次评价确定项目厂界外延50m为声环境保护范围，根据调查，项目厂界外延50m范围内需要特殊保护的声环境目标为项目区东北侧约15m处的散户（敏感点）和项目区东侧20处的炼铁管理所（敏感点），上述声环境保护目标详细信息见下表3-7。 （3）地表水环境保护目标 根据调查，本项目周变主要地表水体为项目区北侧约70m的季节性沟箐，其最终汇入黑惠江，故本次评价确定北侧的季节性沟箐、黑惠江为地表水环境保护目标。 （4）地下水环境保护目标 本次评价确定项目区厂界外延500m范围区域为地下水环境保护目标。根据踏勘调查，项目区厂界500范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，故本项目无地下水环境保护目标。 （5）生态环境保护目标 本项目用地范围不涉及林地，目前项目区内因为长期的人类活动，已无原生植被及野生动物，本次评价完成后将无新增用地面积，故本项目无生态环境保护目标。 综上分析，本次评价环境保护目标详细详细见表3-7。 表3-7 项目环境保护目标信息一览表 类别 保护目标 经纬度 方位 与厂界距离 受影响数量 保护级别 大气 环境 中炼铁 E：99°48′1.857″ N：25°59′27.743″ 西南侧 约200m 约30户120人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 松园村 E：99°48′15.761″ N：25°59′30.061″ 东南侧 约300m 约40户150人 塘子边 E：99°48′18.928″ N：25°59′38.481″ 东侧 约300m 约10户，40人 散户 E：99°48′8.403″ N：25°59′37.226″ 东北侧 约15m / 炼铁公路管理所 E：99°48′8.152″ N：25°59′36.743″ 东侧 约20m 约10人 加油站 E：99°48′9.929″ N：25°59′37.67″ 东北侧 约60m 约3人 声环境 散户 E：99°48′8.403″ N：25°59′37.226″ 东北侧 约15m / 《声环境质量标准》 (GB3096-2008) 4a类标准 炼铁公路管理所 E：99°48′8.152″ N：25°59′36.743″ 东侧 约20m 约10人 地表水环境 附近沟箐 - 北侧 70m / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2020）Ш类标准 黑惠江 - 西侧 2200m / 地下水环境 - - - - - - 生态环境 - - - - - - |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、污染物排放控制标准 （1）大气污染物排放标准 ①施工期 本项目主体工程已建设完成，施工期主要进行环保设施建设调试，施工期颗粒物无组织排放执行《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求，排放限值详见下表3-8。 表3-8 大气污染物综合排放标准限值 污染物 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度mg/m³ 颗粒物 周围外浓度最高点 1.0 ②营运期 项目营运期沥青烟气有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）“表2”二级排放标准和无组织排放监控浓度限值，详见下表3-9。 表3-9 大气污染物综合排放标准（表2部分摘录） 序号 污染物 最高允许排放浓度 mg/m³ 最高允许排放速率 （kg/h） 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度（m） 二级 监控点 浓度 1 苯并[a]芘 0.30×10－3 （沥青及碳素制品生产和加工） 15 0.050×10-3 周界外浓度最高点 0.008ug/m³ 2 沥青烟 75 （建筑搅拌） 15 0.18 生产设备不得有明显的无组织排放存在 3 非甲烷总烃 120 15 10 周界外浓度最高点 4.0mg/m³ 遵循标准从严原则，项目营运期燃烧机、干燥滚筒废气有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中“表2”中二级标准要求和无组织排放监控浓度限值，标准值详见下表3-10。 表3-10 大气污染物综合排放标准（部分摘录） 序号 污染物 最高允许排放浓度mg/m³ 最高允许排放速率 （kg/h） 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度（m） 二级 监控点 浓度mg/m³ 1 二氧化硫 550（硫、二氧化硫、硫酸和其它含硫化合物生产） 15 2.6 周界外浓度最高点 0.40 2 氮氧化物 240 （硝酸使用和其它） 15 0.77 周界外浓度最高点 0.12 3 颗粒物 120 （其它） 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 4 非甲烷总烃 120（使用溶剂汽油或其它混合烃类物质） 15 10 周界外浓度最高点 4.0 营运期废气无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中“表2”中无组织排放监控浓度限值要求，标准值详见下表3-11。 表3-11 大气污染物综合排放标准（部分摘录） 污染物 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0mg/m³ 苯并[a]芘 周界外浓度最高点 0.008μg/m³ 沥青烟 生产设备不得有明显的无组织排放存在 非甲烷总烃 周界外浓度最高点 4.0mg/m³ 项目营运期厂界臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中“表 1 ”二级标准，标准值见下表3-12。 表3-12 恶臭污染物排放标准（部分摘抄） 序号 控制项目 单位 二级 1 臭气浓度 无量纲 30 （2）废水排放标准 ①施工期 本项目目前主体工程已建设完成，营运期主要进行环保设施建设及调试，无施工废水产生；施工人员不在项目区食宿，无生活废水产生，施工期不设废水排放标准。 ②营运期 项目营运期废水主要为雨天初期雨水和冷凝废水，雨天初期雨水经收集后回用于洒水降尘及补充喷淋塔用水，喷淋塔用水循环使用，不直接对外排，故营运期不设废水排放标准。 （2）噪声排放标准 ①施工期 本项目目前主体工程已建设完成，施工期主要进行环保设施建设及调试，厂界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）“表1”相关要求，排放限值详见下表4-13。 表4-14 建筑施工厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 昼间 夜间 70 55 ②营运期 项目营运期S233（省道）35m范围内厂界噪声排放执行《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）“表1”中4类厂界外声功能区类别要求，其余厂界噪声排放执行《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）“表1”中2类厂界外声功能区类别要求，排放限值详见下表4-15。 表4-15 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别 时段 昼间 夜间 2 60 50 4 70 55 （4）固体废物 ①施工期 施工期施工人员不在项目区食宿，无生活垃圾产生。施工期产生的包装废料等收集后外售。 ②营运期 营运期产生的生活垃圾、废弃的含油抹布、劳保用品经带盖垃圾桶收集后与炼铁公路管理所生活垃圾一起进行清运处置；危险废物临时贮存时执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）相关标准要求。 |
| 总量控制指标 | 按照污染物“达标排放”的原则和《“十三五”主要污染物总量控制规划编制指南》的通知，“十三五”期间主要总量控制指标为SO2、NOx、CODcr及NH3-N，对上述四项主要污染物实施国家总量控制，统一要求，统一考核。 建议该项目污染物排放总量控制因子如下： 废气： 本项目营运期拟用0#柴油进行炒料烘干，柴油燃烧的大气污染物主要为SO2、NOx，营运期拟用柴油10t/a，建议总量控制指标如下： 烟气量：22.255万m3/a SO2：0.0002375t/a NOx：0.045875t/a 废水： 项目营运期不设置生活区，营运期废水主要为雨天初期雨水及冷却循环废水，冷却循环用水经收集后回用于沥青路面铺设现场，不外排；雨天初期雨水经收集后沉淀处理后回用。故水污染物不设总量控制标准 固体废物： 全部综合利用，妥善处置，处置率达100%。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期环境影响及保护措施 炼铁机械化养护和应急中心项目于2018年11月完成土地平整等工作后开始建设和机械设备的安装，2019年10月开始投入运行生产。本次评价为“补办环保手续”。根据现场调查，本项目目前主体工程已建设完成，本次施工期主要进行初期雨水收集池、危废暂存间、冷却循环水塔以及其它环保设施的建设调试，在施工过程中将会产生粉尘、噪声以及固体废弃物。考虑到本次施工期较短，“三废”产生量相对较小，故不再进行核算。 为减少施工期“三废”排放对周边环境的影响，环评要求建设单位在施工期涉及土建时，对施工场地进行洒水降尘，对堆存的施工材料进行覆盖；同时合理安排施工时段，夜间禁止施工，机械设备定期进行润滑；施工期产生的固体废弃物分类收集后及时合理清运处置。施工期按照上述要求采取环保措施后基本不会对周边环境造成太大影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、营运期环境影响和保护措施 （1）大气环境影响和保护措施 根据预测，项目营运期废气产生量相对较少，采取环评建议的相关废气治理要求及措施后，营运期废气排放能满足相关标准要求，做到达标排放。项目设置卫生防护距离为生产区（储存区、沥青搅拌楼）边界外延50m范围，根据调查，卫生防护范围内无居民点和其它工业企业，（最近居民散户距沥青拌合料约74m）。在认真落实采纳环评建议措施及要求后，大气环境不利环境影响可以得到有效控制和缓解，工程建设对大气环境的影响在可接受范围内（大气环境影响和保护措施详见大气专项评价）。 2、地表水环境影响和保护措施 （1）废水源强核算 ①生产废水 项目营运期生产过程中主要用水为降尘用水和冷却喷淋水塔用水，具体用水量及污水产生量核算如下： A、喷淋用水 项目营运期于冷料仓及传送带四周设置喷头进行湿化降尘，冷料仓及传送带喷头喷淋用水量按0.01m³/t骨料计，本项目营运期年使用骨料2820t，喷头喷淋用水量约28.2m³/a，0.313m³/d。喷淋用水均随砂石料带走，无废水产生。 B、喷淋塔用水 营运期沥青储存罐、搅拌器及出料口产生的沥青烟气经收集后排入喷淋塔内，采用喷洒循环水（直接冷却）方式进行冷凝。这种方法不但可以对烟气进行降温，而且可将收集的烟气中沥青冷凝成液体，形成沥青乳化液。拟建喷淋塔水箱有效容积约2m³，喷淋水循环使用，消耗量按循环水量的2%/h计，则每小时需补充水量约0.04m³；喷淋水每15天更换一次。本项目年运营时间为3个月，经计算，需更换循环水约12m³/a，补充水量约2.5m³/a。冷凝废水（2m³/次，12m³/a）暂存于2m³废水储存罐及时运送到沥青路面摊铺现场作为乳化沥青配浆用水使用，不直接外排。 C、场地降尘用水 本项目生产区和进厂道路已进行硬化处理，面积合计约1500m²，为减少晴天因为风力产生扬尘，环评要求晴天每天对场地进行洒水降尘，用水按1L/m²，晴天按60d计，经计算，用水量约1.5m³/d，90m³/a。降尘用水经地表吸收后蒸发进入大气，无废水产生。 ②初期雨水 一般采用项目所在地历年日最大暴雨的前15min雨量为初期雨水量，这部分初期雨水因冲刷场区地面，会含有大量悬浮物，直接外排会污染周边地表水环境。本次评价参照《环境手册（云南版）》推荐的云南省下关地区暴雨强度估算公式估算项目地区暴雨强度，公示及选值如下： 暴雨强度估算公式如下： 式中：q-暴雨强度，单位为L/（s·ha），其中ha表示公顷； P-重现期，取5年； t-降雨历时，取30min。 经计算，q=159.44L/（s·ha）。 B、初期雨水量按估算公式如下： Q=q*F*ψ*T 式中：Q-初期雨水排放量，单位为m³； F-汇水面积，单位为ha，本项目取0.1ha； ψ-年径流系数，项目区为沥青硬化地面，取0.9； T-为收水时间，一般取前15min。 根据上述公式计算，项目区雨天最大初期雨水量约12.92m³/次。假设日平均降雨量集中在降雨初期3h内，年初期雨水（前15min）计算可按下述公示： 年初期雨水量=地区年均降雨量×径流系数×汇水面积×15/180（项目区为沥青硬化路面，径流系数取0.9，汇水面积取1000m²，根据气象资料，洱源县多年平均降雨量为732mm）。根据上述公式计算，项目年初期雨水量约54.9m³/a。 ③绿化用水 项目区目前有人工绿化面积约200m²，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T 168-2019），绿化用水按3L/（m²·次）。项目地区雨天数按156d/a计，晴天按209d/a计，晴天绿化按3d/次计，根据计算，项目区绿化用水约0.6m³/次，41.8m³/a。绿化用水经地表及植物吸收后蒸发将进入大气，无废水产生。 项目年用水量及废水产排情况详见下表4-1项目营运期水平衡详见下图4-1。 表4-1 项目年用水量及废水产排情况一览表 序号 类别 用水量 （m³/a） 废水率（%） 废水量 （m³/a） 去向 1 生产废水 喷淋用水 28.2 0 0 随骨料带走后烘干蒸发进入大气。 喷淋塔用水 14.5 82.76 12.0 经废水储存罐收集后及时运输至沥青路面摊铺现场作为乳化沥青配浆用水使用。 场地降尘用水 90 0 0 经地表吸收后蒸发进入大气环境，无废水产生。 2 初期雨水 - - 54.9 经初期雨水收集池收集沉淀处理后晴天回用于洒水降尘及绿化用水。 3 绿化用水 41.8 0 41.8 经地表及植物吸收后蒸发进入大气，无废水产生。 图4-2 项目营运期水平衡图 单位：m³/a （2）废水处置措施及要求 ①初期雨水处置措施及要求 为避免雨天项目区初期雨水直接外排进入黑惠江，对黑惠江水质造成影响，建设单位拟于项目区北侧现有雨水沟排水口处修建一容积为30m³的雨天初期雨水收集池。初期雨水经收集沉淀降解预处理后晴天回用于喷淋降尘、绿化浇洒以及冷却喷淋塔补充用水。根据上述分析计算结果，本项目营运期用水量合计约174.5m³/a，初期雨水产生量约54.9m³/a，营运期产生的初期雨水可被收集经沉淀处理后完全回用于生产工序。项目营运期初期雨水最大产生量约12.92m³/次，项目拟建30m³初期雨水收集池能满足极端暴雨天气下初期雨水收集暂存需求。 ②冷却喷淋循环废水处置措施及要求 根据计算，项目营运期冷却喷淋循环废水更换产生量约12m³/a，本次评价要求建设单位将更换循环用水采用储水罐进行收集后清运至沥青路面摊铺现场作为乳化沥青配浆用水使用，禁止直接外排。 （3）地表水环境影响分析 建设单位在运营期应当按照环评要求，对雨天初期雨水和冷却喷淋水塔废水进行合理收集处置后进行回用，初期雨水禁止直接外排进入周边地表水体，喷淋塔废水合理收集后回用。考虑到项目区周边不存在饮用水源地等需要特殊保护的地表水环境保护目标，项目营运期基本不会改变区域地表水环境功能，对周边地表水环境基本不会产生太大影响。 3、声环境影响和保护措施 （1）噪声源强核算 项目营运期主要噪声源来自于皮带机、提升机、烘干滚筒、引风机、搅拌器以及装载机和运输车辆，根据类比监测数据，设备噪声源强具体见表4-2。 表4-2 项目主要噪声源噪声级 序号 噪声源 噪声级（dB（A）） 产生点 监测位置 1 皮带机 65~70 项目区 距产生点1m处测得 2 提升机 75~80 3 烘干滚筒 70~75 4 引风机 75~80 5 搅拌器 80~85 6 装载机 100~105 7 运输车辆 80~85 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ/T2.4-1995)，处于半自由空间的无指向性点声源几何发散衰减按下列公式计算： 点源衰减模式：LA(r)=LA(r0)-20lg(r/r0)-△L 多源叠加模式:：LA=10lg(∑100.1LAi) 式中：LA(r) —距离声源r m处噪声预测值，dB(A) LA(r0) —距离声源r0 m处噪声预测值，dB(A) LA—合成声压级，dB(A) LAi—第i个声源声压级，dB(A) r0—参照点到声源的距离，m r—预测点到声源的距离，m △L—墙体隔声，0dB(A) 本次评价按上述公式对本项目厂界噪声情况进行预测，预测结果见表4-3。 表4-3 项目厂界噪声预测情况一览表 单位：dB（A） 厂界 设备 数量 （台） 单台噪声值 噪声源与厂界距离m 设备噪声值 贡献值 东 厂 界 皮带机 1 70 40 31 50.65 提升机 1 80 40 44 烘干滚筒 1 75 40 39 引风机 2 80 40 45 搅拌器 1 85 40 47 西 厂 界 皮带机 1 70 30 37 55.18 提升机 1 80 30 47 烘干滚筒 1 75 30 42 引风机 2 80 30 50 搅拌器 1 85 30 52 南 厂 界 皮带机 1 70 30 37 55.18 提升机 1 80 30 47 烘干滚筒 1 75 30 42 引风机 2 80 30 50 搅拌器 1 85 30 52 北 厂 界 皮带机 1 70 40 35 52.9 提升机 1 80 40 45 烘干滚筒 1 75 40 40 引风机 2 80 40 47 搅拌器 1 85 40 50 备注：本次预测不包括装载机、运输车辆等移动声源。 （2）噪声防治措施及要求 为减少营运期噪声排放对周边声环境质量的影响，建设单位生产营运期应合理安排生产时间20：00~次日8:00,12：00~14:00期间尽量避免生产作业，减少噪声排放对周边环境的影响；要求定期对机械设备进行检修润滑，减少因设备老旧、磨损而产生的噪声；要求建设单位于项目区东侧装设不低于3m高的隔音板，减少噪声排放对项目区东侧居民散户和炼铁公路管理所的影响。 （3）声环境影响分析 根据上表4-1厂界噪声预测结果，项目营运期东侧厂界噪声值为50.65dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准要求（55dB（A）＜70dB（A）），厂界西侧、南侧、北侧噪声排放值为55.18dB（A）、55.18dB（A）、52.9dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求。营运期厂界固定声源噪声可做到达标排放，对周边声环境的影响在可接受范围内。 根据调查，项目区东北侧15m处东北20m处分别存在居民散户和炼铁公路管理所等声环境敏感目标，本次评价对声厂界50m范围内的声环境保护目标开展现状补充监测。监测结果显示，项目区东北侧厂界15m处居民散户监测点现状噪声值为50dB（A），项目区东侧厂界20m处炼铁公路管理所现状噪声值为55dB（A）（详见下表4-4），居民点散户处及炼铁公路管理所处声环境质量均能达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）4a类标准要求。（敏感点位于S233线35m范围内）。环评将敏感点处厂界噪声贡献值（详见表4-5）与背景值进行叠加，对营运期敏感点处噪声值进行预测分析，结果详见表4-6。 表4-4 敏感点声环境质量现状监测结果 单位：dB（A） 检测内容 监测点位 监测日期 检测结果Leq[dB（A）] 标准值 达标情况 时段（昼间） 环境 噪声 N1：厂界东北侧15m处散户 2021.05.27 10:26-10:36 50.3 70 达标 N2：厂界东侧20m处炼铁公路管理所 11:02-11:12 51.2 达标 表4-5 敏感点处噪声贡献值一览表 敏感点 设备 数量 （台） 单台噪声值 敏感点与噪声源距离m 设备噪声值 贡献值 厂界东北侧15m处散户 皮带机 1 70 74 32.6 50.78 提升机 1 80 74 42.6 烘干滚筒 1 75 74 37.6 引风机 2 80 74 45.6 搅拌器 1 85 74 47.6 厂界东侧20m处炼铁公路管理所 皮带机 1 70 80 31.9 50.08 提升机 1 80 80 41.9 烘干滚筒 1 75 80 36.9 引风机 2 80 80 44.9 搅拌器 1 85 80 46.9 备注：本次预测不包括运输车辆、装载机等移动声源。 表4-6 营运期敏感点噪声叠加结果一览表 单位dB（A） 项目 项目 点位 居民散户 炼铁公路管理所 背景值 50.3 51.2 贡献值 50.78 50.08 叠加值 53.56 53.69 标准值 70 达标情况 达标 达标 综上分析，项目营运期东侧厂界噪声排放能到达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准要求，南侧厂界、西侧厂界、北侧厂界噪声排放能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求；营运期项目区东北侧15m处居民散户噪声值预测约53.56dB（A），项目区东侧20m处炼铁公路管理所噪声值预测约53.69dB（A），敏感点噪声预测均能达《声环境质量标准》（GB 3096-2008）4a类标准要求，不会改变敏感点声环境功能区划，对周边声环境的影响在可接受范围内。 4、固体废物环境影响分析及保护措施 （1）固体废弃物源强核算 ①危险废物 A、废导热油 本项目营运期通过导热油对沥青进行间接保温加热，导热油每4~5年更换一次，中间不再进行添加，每次更换产生废导热油约2.7t。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废导热油危废类别为“HW 08 废矿物油与含矿物油废物”，危废代码为“900-249-08”。 B、废润滑油 项目营运期机械设备需要定期进行检修润滑，在此过程中会产生废机油及其它废矿物油，产生量约0.2t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废机油等废润滑油危废类别为“HW 08废矿物油与含矿物油废物”，危废代码为“900-214-08”。 C、废活性炭 项目营运期采用活性炭吸附机对经喷淋塔处理的沥青烟气进行吸附处理，活性炭每年更换一次，更换产生过滤棉和活性炭约0.1t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，用于有机废气吸附处理的废活性炭危废类别为“HW 49 其它危险废物”，危废代码为“900-039-49”。 D、含油手套、抹布 项目运营期间，导热油、沥青经管道、阀门、法兰等处难免会出现跑冒滴漏现象，此时用抹布擦拭将产生含油手套、抹布，产生量约为0.2t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，含油手套、抹布属于可豁免危废，危废代码为“900-041-49”，清运至炼铁公路管理所与生活垃圾一起清运处置。 ②袋式除尘器收集粉尘 本项目采用两级除尘系统（重力除尘和大气反吹式布袋除尘器相结合），对营运期柴油燃烧器燃烧产生的烟尘和干燥滚筒炒料粉尘进行收集处理，根据计算，袋式除尘器收集粉尘约0.7086t/a。 （2）固体废物处置措施及要求 ①危险废物处置措施及要求 根据分析，项目营运期产生的危险废物主要为废导热油、废润滑油、废活性炭。建设单位拟修建10m²危废暂存间，营运期产生的危险废物进行收集后于危废暂存间进行分类暂存。建设单位应建立危废管理台账，同时与资质单位签订危废清运合同，要求其定期进行清运处置。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单中规定，项目危险废物暂存间建设具体要求如下： A、项目危险废物暂存间单独设置并按GB15562.2的规定设置警示标志； B、项目危险废物暂存间必须基础防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒； C、项目危险废物暂存间周围应设置围墙或其它防护栅栏； D、项目危险废物暂存间要防风、防雨、防晒； E、项目建设单位须作好危险废物处置情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称等； F、危险废物的记录和转运联单在危险废物回收处置后应继续保留三年； G、必须定期对危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； H、项目危险废物暂存间应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 ②含油手套、抹布处置措施及要求 根据《国家危险废物名录（2021年版）》，含油手套、抹布属于可豁免危废，建设单位应于生产区内设置垃圾桶对营运期导热油、沥青经管道、阀门、法兰等处产生跑、冒、滴、漏现象时擦拭的抹布及含油手套等进行收集后清运至炼铁公路管理所，与生活垃圾一起清运处置。 ③布袋除尘器收集粉尘 项目采用两级除尘系统（重力除尘和大气反吹式布袋除尘相结合），重力除尘器收集的粉尘由螺旋输送机组直接送到骨料提升机内，以满足沥青混合配料比的需要。布袋除尘器清除下来的粉尘沉积在除尘器的下箱体内，可通过下箱体内的螺旋排出布袋除尘器，在通过回收粉螺旋输送机和回收粉提升机送入回收粉罐，回用于沥青拌合。 项目营运期固体废物产生及处置情况详见下表4-8。 表4-8 固体废物产生及处置情况一览表 序号 类别 产生量 （t/a） 处置措施 备注 1 危险废物 废导热油 2.7 拟建10m²危废暂存间一间，危险废物经分类收集暂存后委托资质单位进行清运处置，签订处置协议，设置台账并严格执行转运联单管理制度。 处置率为100%。 2 废润滑油 0.2 3 废活性炭 0.1 4 含油抹布、手套 0.2 经项目区内带盖垃圾桶收集后清运至炼铁公路管理所与生活垃圾一起清运处置。 5 一般固废 除尘系统收集粉尘 0.705 经收集后排入搅拌器内回用作生产原料。 （3）固体废物环境影响分析 按照环评建议和要求完善固体废物治理措施后，营运期固体废物均被合理处置回用，处置率为100%，基本不会对周边环境造成影响。 5、环境风险分析 （1）环境风险物质识别 根据分析，项目营运期主要环境风险物质为柴油、导热油、废矿物油，本次评价计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大储存量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B 中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：Q1、Q2、...Qn——每种环境风险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2、...Qn——每种环境风险物质的临界量，t。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 项目营运期导热油循环使用量约2.7t/a，柴油约12.5t/a，其它废矿物油约0.2t，环境风险物质及Q值确定结果详见下表4-9。 表4-9 环境风险物质及Q值确定结果一览表 危险物质名称 CAS 号 使用/产生/存在量 临界量（t） Q值 油类物质（矿物油） 导热油 / 2.7t 2500 0.00108 废润滑油 0.2t 2500 0.00008 柴油 12.5t 2500 0.005 合计 0.00616 由上表可知，项目Q总=0.00616，项目 Q 值＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价工作划分为一、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表4-5确定评价工作等级。 表4-5 环境风险评价工作等级 环境风险潜势 IV、IV+ III II I 评价工作等级 一 二 三 简单分析* *是相对于相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。 本项目风险物质理化性质详见下表4-10、4-11。 表4-10 导热油理化性质一览表 品名 导热油选用精制的窄馏分矿物基础油，加入清净、分散、抗高氧化等多种添加剂精制而成。导热油适用于最高温度不超过300℃的强制或非强制循环的闭式传热系统。 外观 清澈淡黄色液体 运动粘度(40度) 16.3～25.6 膨胀系数 6.7×10-4 密度(25度) 868.5kg/m3 初馏点 348℃ 闪点 226℃ 酸值 不大于0.05 凝点不高于 -20℃ 使用特性 项目外购导热油是市面上热稳定性最高的低压导热油，其高热稳定性可抵受因火焰冲击、点燃热炉不当、空气循环不足而造成的突发性过热所带来的影响，在正常使用情况下只会产生一些易于挥发出系统外的低沸点物质，经长时间使用后，不会积聚任何沸点高的沉淀物。也就是说，在正常使用的情况下，可以永远无需替换。本项目外购的优点是无毒，热稳定性高，导热油使用寿命长，可抵抗突发性过热，于室温下，不会有起火危险等，是一种安全、高效、可靠的导热油。 表4-11 柴油理化性质一览表 物质名称：柴油 CAS 68334-30-5 物化特性 沸点（℃） 170-390 密度 0.82-0.845 外观 有色透明液体 溶解性 难溶 火灾爆炸危险数据 闪点（℃） 38 自燃点（℃） 350-380 灭火方法 泡沫、二氧化碳、干粉灭火器。 危险特性 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与强氧化剂可发生反应。 禁忌物 强氧化剂、卤素 健康危害数据 侵入途径 吸入，食入、经皮肤吸收。 急性毒性 LD503530mg/kg(大鼠经口);1060mg/kg(兔经皮);LC505620ppm，1小时(小鼠吸入);人经口1.47mg/kg，最低中毒量，出现消化道症状;人经口20~50g，致死剂量。 健康危害 吸入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油蒸汽可引起眼、鼻刺激症状、头星及头痛，皮肤接触可引起接触性皮炎、油性痤疮。 泄漏紧急处理 疏散人员至安全区，禁止无关人员进入污染区；切断电源、火源；在确保安全情况下堵漏；喷水雾可减少蒸发;用活性炭等吸收后收集于干燥洁净有盖的容器中，运至废物处理场所；大量泄漏时利用围堤收容，然后收集、转移、回收或作无害化处理。 防护措施 防护服 穿工作服(防静电)。 呼吸系统防护 空气中浓度超标时，应该佩带防毒面具。紧急事态抢救或逃生时，佩带自给式呼吸器。 身体防护 穿防静电工作服 手防护 戴橡皮手套。 眼防护 戴化学安全防护眼镜。 其它 工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 （2）环境风险源识别 根据分析，项目营运期主要风源为沥青储存罐、柴油储存罐、危废暂存间、沥青拌合楼。环境风险源详细详见下表4-12。 表4-12 项目营运期环境风险源信息一览表 风险源 事故类型 后果及危害 严重程度 可能性 沥青储存罐 沥青储存罐罐体或密封损坏，热沥青喷出；沥青泄漏、遇明火发生火灾。 污染周边土壤环境、地表水环境、引起火灾时污染大气环境。 较大 极少 高温沥青废气及油气挥发。 危害周边人员健康、污染周边大气环境。 轻微 频繁 导热油系统 导热油盘、油管或密封损坏，导热油喷出，导热油泄漏、遇明火发生火灾。 污染周边土壤环境、地表水环境、引起火灾时污染大气环境，危害周边人员健康。 重大 极少 柴油储存罐 柴油储存罐罐体或密封损坏，柴油泄漏、遇明火发生火灾。 污染周边土壤环境、地表水环境、引起火灾时污染大气环境。 重大 极少 危废暂存间 危废泄漏、遇明火发生火灾。 污染周边土壤环境、地表水环境、引起火灾时污染大气环境。 较大 可能 （3）环境风险及防范措施 ①环境风险分析 A、油品、沥青泄漏事故 项目生产过程中涉及的危险品有柴油、导热油、废机油、沥青。当储存设施发生破损造成泄漏。油品、沥青一旦发生泄露，不仅造成场地人员伤亡和设备设施的毁坏，还会严重威胁周围环境。以上危险品泄露进入环境，对河流、土壤、生物造成污染。这种污染一般范围广、面积较大、后果较为严重，达到自然环境的完全恢复需相当长的时间。对地表水的影响也是不能轻视的，地表水一旦遭到油品的污染，水生生物会遭受破坏，人畜根本无法饮用；同时也有可能污染土壤和地下水，污染的土壤不仅会造成植物的死亡，而且土壤层吸附的油品还会随着下渗补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，但这种污染随地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程，达到地下水的完全恢复需要几十年甚至上百年的时间。 B、火灾爆炸事故 由于柴油、导热油具有易燃易爆的危险特性，沥青具有高热可燃性，决定了本项目的生产区、储罐区都是火灾爆炸事故的危险源。如果在其生产场所有火源存在，就可能造成火灾爆炸事故的发生，因此在生产管理中应重视火源的诱发因素。此外，电路老化、粉尘浓度达到限值等也会引起火灾、爆炸等安全事故。火灾爆炸事故一旦发生，产生的二氧化碳、一氧化碳、沥青烟等污染物会对大气环境造成较大影响，火灾爆炸事故可能破坏地面防渗，导致沥青、柴油、导热油、泄漏事故等的发生，从而造成二次污染。 C、有害气体中毒事故 柴油物质具有易挥发性、易扩散流淌性、有毒性等危险、危害特性，具有较大的中毒危险。此外沥青搅拌作业会产生沥青烟和苯并[a]芘等有毒气体，若浓度过高，会造成有害气体中毒事故。 D、沥青烟泄露事故 本项目生产使用的沥青在导热油炉内进行保温，再由沥青泵送入拌合楼系统中，项目沥青搅拌缸是具有封闭结构的设备，搅拌时会产生沥青烟气，项目对搅拌废气进行收集，为有组织排放。一旦废气处理设施或搅拌系统发生故障，将发生沥青烟泄漏事故。沥青烟是沥青加热和含沥青物质的燃烧产生的气溶胶和蒸气。沥青烟气一般夹杂着一定浓度的烟尘，呈棕褐色或黑色，有强烈的刺激作用。沥青烟气中含多环芳烃类物质尤多，以苯并[a]芘为代表的多环芳烃类物质是强致癌物。 E、运输设施及车辆事故 原辅材料柴油、导热油、沥青在运输过程中储罐出现破损、运行过程中超速行驶或出现撞车、翻车等事故，使原辅材料泄露，对运输道路沿线环境产生一定的污染。 F、危废暂存间管理风险 危废暂存间防渗层破损或破裂，且在收集和转运过程中若管理不当，容易导致危险废物渗漏和洒落至地面，并可能进入地表及地下水体，对土壤和水环境造成污染。 ②环境风险防范措施 A、项目储罐集中在一个区域内，储罐区设置围堰，围堰高度不低于0.5m，定期进行检查，检查的重点无有无人为破坏，有无泄漏，做到有问题及时发现，及时处理。地面采取防渗及防腐蚀处理。储罐区内设置“禁止吸烟”和“禁止使用明火”的告示牌。储存区应远离频繁出入口。 B、沥青储罐及管道采取防腐措施。 C、油罐的各接合管设在油罐的顶部，便于平时的检修和管理，避免现场安装开孔可能出现焊接不良和接管受力大、容易发生断裂而造成的跑油、渗油等事故。 D、储罐区需设置符合标准的灭火设备，设置明显的警示牌，告诫禁止明火、禁止吸烟。 E、加强对储罐渗漏的防护，对储罐、阀门等进行定期检测，对泄漏到围堰内的物料应使用临时抽吸系统尽快收集，减少着火的机会，一单发生火灾事故，要尽快使用已有的消防设施扑救，疏散周围人群，远离事故区。 F、柴油、导热油储罐采取双层罐设置。 G、定期对重油、柴油、导热油运输储罐进行检查，发现破损及时进行更换；汽车运输过程中限速行驶，不超载，防止原辅料泄漏污染环境。 H、危险废物在厂区使用专用容器，并将收集容器贴上标签，存储于危废暂存间内委托有资质的单位处理。在运输前到当地环保部门提交危废转移申请表，领取危险废物转移联单，在运输过程中严格按要求填写“五联单”，转移完成后将相应联单提交到相关单位，建立台账，并与有资质的单位签危险废物处理书面协议。危废暂存间必须派专人进行管理，并严格执行危废暂存间的管理制度，降低管理产生的风险。 I、加强员工的责任心和主管能动性；完善并严格遵守相关的操作规程，加强岗位培训，落实岗位责任制；加强设备管理，对易发生渗漏的部位加强检查；建立一套完善的安全管理制度，执行工业安全卫生、劳动保护、环保、消防等相关规定。 ③环境风险应急措施 （1）应急预案 建设单位应按国家、地方及行业相关规范要求，制定环境风险应急预案，并在发现风险时立刻启动应急预案，采取应急措施阻止风险的蔓延。应急预案的内容和要求见表4-13。 表4-13 应急预案内容一览表 序号 项目 内容及要求 1 应急计划区 危险目标：环境保护目标，项目区周围地表水和区域地下水，项目区下游耕地、土壤等 2 应急组织机构、人员 建设单位、地区应急组织机构人员 3 预案分级响应条件 规定预案的级别及分级响应程序 4 应急救援保障 应急设施，设备与器材等 5 报警、通讯联络方式 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 6 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 7 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和消除污染措施及相应设备 8 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 事故现场、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急计量控制规定，撤离组织计划及救护 9 事故应急救援关闭程序与恢复措施 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 10 应急培训计划 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 11 公众教育和信息 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 （2）应急措施 ①发生环境风险事故时，应及时报告，报告内容为：事故发生的地点、时间、事故类型（火灾、爆炸、泄漏）、周边情况，是否发生人员伤亡等情况。 ②当班抢险作业人员迅速查明原因，切断事故地点（部位）与其他系统如设备、管道、容器的联系，并通知停止输送物料。 ③因泄漏而发生火灾的，如火势不大，用现场配备的灭火器灭火。如火势太大，无法控制，应及时报警，并组织现场人员撤离到事故现场上风向的安全区域，调度员视情况可安排整理工序暂停生产。 ④在发生泄漏而又未起火时，及时报警，立即停止附近的动火作业。将泄漏物料收集在储存点围堰范围为内，使用临时抽吸系统尽快收集，并组织现场人员撤离到事故现场上风向的未污染区域，并用沙包堵住项目周边排水沟，防止物料排入周边地表水体。 ⑤项目区内发生火灾爆炸事故启动相关消防应急措施时，同时启动应急预案的火灾爆炸事故环境应急措施。 ⑥现场人员发现有中毒人员应立即通知应急小组成员，并应先用湿毛巾捂住口鼻抢救中毒人员。 ⑦沥青烟发生泄露后隔离污染区，周围设置警告标志，应急处理人员戴防毒面具，穿防护服。不要直接接触泄漏物，避免扬尘，用水泥、沥青或适当的热塑性材料固化处理再废弃。 ⑧对造成水污染事故的，应急监测小组需测量流速，估算污染物转移、扩散速率。迅速联合当地环境监察人员对事故周围环境（居民住宅区、地形）和人员反应作初步调查。 ⑨应急处理小组根据污染监测数据和现场调查，向应急现场指挥组提出污染警戒区域（划定禁止取水区域或居住区域）的建议。应急现场指挥组向应急领导组报告后发布警报决定。 ⑩应急小组要对污染状况进行跟踪调查，根据监测数据和其他有关数据编制分析图表，预测污染影响范围，及时调整对策。每24小时向应急现场指挥组报告一次污染事故处理动态和下一步对策（续报），直至突发事件消失。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 干燥滚筒粉尘、燃烧机燃烧废气排气筒（DA001） | 氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、非甲烷总烃 | 项目营运期烘干滚筒炒料粉尘经两级除尘系统（重力除尘和大气反吹式布袋除尘器结合）处理后经15m高排气筒进行有组织排放；柴油燃烧器燃烧废气经引风机引入15m高排气筒（1#）进行高空有组织排放，排气筒无末端处理措施。 | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）“表2 ”二级标准要求。 |
|  | 沥青烟气排气筒（DA002） | 沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃 | 于沥青储存罐呼吸孔、搅拌器呼吸孔设置排气烟道，卸料口设置集气罩和排气烟道。沥青烟气经收集后99%由15000m³/h引风机引入喷淋塔，经冷凝处理后通过活性炭吸附机吸附处理并通过15m高排气筒进行有组织排放，收集不完全部分约1%进行无组织排放。 | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）“表2”二级排放标准和无组织排放监控浓度限值。 |
|  | 沥青拌合楼无组织废气 | TSP、臭气浓度、沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃 | 项目区周边加强绿化种植，定期检查、维护废气治理设施，减少无组织废气排放量。 | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中“表 1 ”二级标准要求。 |
| 地表水 | 初期雨水 | SS、COD、BOD5 | 于项目区周边设置雨水沟，雨天对项目区初期雨水进行收集。并于项目区西北侧修建一30m³的初期雨水收集池对初期雨水进行收集沉淀处理后回用于场地洒水降尘及生产工序。 | 初期雨水处理后回用，不对外直接排放。 |
|  | 冷凝废水 | - | 经2m³废水储存罐收集后及时清运至路面铺摊现场进行回用。 | 不直接对外排放。 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 合理安排生产时间，夜间及午休时间禁止生产，减少噪声排放源；定期对机械设备进行检修润滑，减少因设备老旧、磨损而产生的噪声；于项目区东侧装设不低于3m高的隔音板，减少噪声排放对项目区东侧居民散户和炼铁公路管理所的影响。 | S233线两侧35m±5m区域内执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的4a类标准，其余区域执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类标准。 |
|  | 运输车辆 |  |  |  |
| 电磁辐射 | / |
| 固体废物 | 危险废物 | 废导热油（HW08-900-249-08）、废润滑油（HW08-900-214-08）废活性炭（HW49-900-039-49） | 本次评价要求建设单位修建10m²危废暂存间，营运期产生的危险废物进行收集后于危废暂存间进行分类暂存。本次评价要求建设单位建立危废管理台账，同时与资质单位签订危废清运合同，要求其定期进行清运处置。危废暂存间要求密闭、防渗处理，设置双人双锁，张贴相关标识标牌。 | 执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的相关标准 |
|  | 豁免危废 | 含油手套、抹布（900-041-49） | 含油手套、抹布属于可豁免危废，本次评价要求建设单位于生产区内设置垃圾桶对营运期导热油、沥青经管道、阀门、法兰等处产生跑、冒、滴、漏现象时擦拭的抹布及含油手套等进行收集后清运至炼铁公路管理所，混入生活垃圾一起清运处置。 |
|  | 一般固废 | 布袋除尘器收集粉尘（900-999-64） | 本项目采用两级除尘系统（重力除尘和大气反吹式布袋除尘相结合），重力除尘器收集的粉尘由螺旋输送机组直接送到骨料提升机内，以满足沥青混合配料比的需要。布袋除尘器清除下来的粉尘沉积在除尘器的下箱体内，可通过下箱体内的螺旋排出布袋除尘器，在通过回收粉螺旋输送机和回收粉提升机送入回收粉罐，回用于沥青拌合。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险防范措施 | 为防止和应对风险事故的发生，建议采取以下风险防范措施： ①项目储罐集中在一个区域内，储罐区设置围堰，围堰高度不低于0.5m，定期进行检查，检查的重点有无人为破坏，有无泄漏，做到有问题及时发现，及时处理。地面采取防渗及防腐蚀处理。储罐区内设置“禁止吸烟”和“禁止使用明火”的告示牌。储存区应远离频繁出入口。 ②沥青储罐及管道采取防腐措施。 ③油罐的各接合管设在油罐的顶部，便于平时的检修和管理，避免现场安装开孔可能出现焊接不良和接管受力大、容易发生断裂而造成的跑油、渗油等事故。 ④储罐区需设置符合标准的灭火设备，设置明显的警示牌，告诫禁止明火、禁止吸烟。 ⑤加强对储罐渗漏的防护，对储罐、阀门等进行定期检测，对泄漏到围堰内的物料应使用临时抽吸系统尽快收集，减少着火的机会，一旦发生火灾事故，要尽快使用已有的消防设施扑救，疏散周围人群，远离事故区。 ⑥柴油、导热油储罐采取双层罐设置。 ⑦定期对重油、柴油、导热油运输储罐进行检查，发现破损及时进行更换；汽车运输过程中限速行驶，不超载，防止原辅料泄漏污染环境。 ⑧危险废物在厂区使用专用容器收集，并将收集容器贴上标签，存储于危废暂存间内委托有资质的单位处理。在运输前到当地环保部门提交危废转移申请表，领取危险废物转移联单，在运输过程中严格按要求填写“五联单”，转移完成后将相应联单提交到相关单位，并且建立台账，并与有资质的单位签危险废物处理书面协议。危废暂存间必须派专人进行管理，并严格执行危废暂存间的管理制度，降低管理产生的风险。 ⑨加强员工的责任心和主观能动性；完善并严格遵守相关的操作规程，加强岗位培训，落实岗位责任制；加强设备管理，对易发生渗漏的部位加强检查；建立一套完善的安全管理制度，执行工业安全卫生、劳动保护、环保、消防等相关规定。 |
| 其他环境管理要求 | 1、监测计划及竣工验收 （1）运行期环境监测计划 本次评价根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ820-2017）中的相关规定，本项目投入运行后，各污染源监测因子、监测频率情况详见下表。 表5-1 监测计划一览表 序号 监测点名称 监测因子 监测内容 监测点位 监测频率 1 干燥滚筒、柴油燃烧机废气排气筒（DA001） 氮氧化物 烟道截面积，氧含量，烟气温度，烟气压力 排气筒排气口 生产月份1次/月 二氧化硫 1次/年 颗粒物 1次/年 非甲烷总烃 1次/年 2 沥青烟气排气筒（DA002） 苯并[a]芘 烟道截面积，氧含量，烟气温度，烟气压力 排气筒排气口 1次/年 沥青烟 1次/年 非甲烷总烃 1次/年 3 厂界无组织废气 颗粒物、臭气浓度、苯并[a]芘、非甲烷总烃、沥青烟 温度,气压,风速,风向 厂界上风向设1个参照点，厂界下风向设3个监控点 1次/年 4 厂界噪声 等效连续A声级Leq / 厂界四周外1m处各设1个监测点 生产季度1次/季度。 （2）项目验收监测计划 表5-2 项目验收监测计划一览表 对象 监测点 监测项目 监测频率 实施机构 运营期 有组织废气 干燥滚筒、柴油燃烧机废气排气筒（DA001） 氮氧化物、二氧化硫、非甲烷总烃、颗粒物 连续监测2天，每天3次 委托有资质的环境监测单位 沥青烟气排气筒（DA002） 苯并[a]芘、沥青烟、非甲烷总烃 连续监测2天，每天3次 无组织废气 厂界上风向设1个参照点，厂界下风向设3个监测点 颗粒物、臭气浓度、苯并[a]芘、非甲烷总烃、沥青烟 连续监测2天，每天3次 噪声 项目东南西北厂界各设1监测点 等效连续A声级Leq 连续监测2天，每天昼夜各1次 （3）排污口规划化设置要求 ①排污口规范化管理基本原则 A、向环境排放污染物的排污口必须规范化； B、根据本项目的特点，应把列入总量控制指标的排污口作为管理的重点，即燃烧机废气排气筒应进行重点管理； C、排污口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查。 （4）排污口设置的技术要求 ①排污口位置 排污口的位置必须合理确定，并按《排污口规范化整治技术要求（试行）》环监〔1996〕470号文件要求进行规范化管理。 ②排污口监控 对主要废气排放口（排气筒）实行定期监控，以便及时掌握污染源动态，预防污染事故的发生，同时所有排气筒应设有观测、取样、维修通道，采样孔和采样平台、楼梯等设置，设置应符合《污染源监测技术规范》和《固定源废气监测技术规范》要求。 （4）排污口立标 建设单位在严格进行环境管理的同时还应遵照国家对排污口规范的要求，在场区“三废”及噪声排放点设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口（源）》(GB15562.1-1995)及《环境保护图形固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)中有关规定。排放口图形标志见下表。 表5-3 厂区排污口图形标志一览表 排放口 废气排放口 噪声源 固体废物堆场 污水排放口 图形符号 （5）排污口管理 ①根据排污口管理档案内容要求，项目运行期间应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运转情况记录于档案，并向如实向环保管理部门如实申报。 ②排污口规范化设置的有关设施属于环境保护设施，建设单位应将其纳入本单位的设备管理中，并选派责任心强、有专业知识和技能的人员对排污口进行管理。 |

# 六、结论

项目所在区域环境空气质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，黑惠江现状水质能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2020）Ⅲ类标准，S233线两侧35m±5m区域内声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的4a类标准，其余区域能达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类标准，现状环境质量总体良好。 根据环评分析，本次技改项目符合国家产业政策及有关规划，项目选址合理，按照环评要求完善环保设施后，项目营运期废气、噪声能做到达标排放，废水均被合理处置后回用。根据预测结果营运期污染物排放基本不会改变区域环境功能，对周边环境影响甚微，在可接受范围内。 项目设置卫生防护距离为储存区、沥青拌合楼边界外50m范围，距项目区最近居民散户距沥青拌合楼边界约74m，不在卫生防护范围内，根据噪声及大气污染物预测评价结果，项目营运期最近散户（杜庆连户）处声环境及大气环境仍能满足标准要求，项目建设运营对其不会造成太大影响。环评建议在卫生防护距离范围内，不得再规划居民点及其他工业企业。 公众参与结果显示，受访群体一致同意项目选址，认为只要防治得当，项目建设运营基本不会对周边环境造成太大影响。综上，从环境的角度分析，在完善相关环保措施后，项目建设合理可行。

# 附表1

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 二氧化硫 | 0 | 0 | 0 | 0.0002375t/a | 0 | 0.0002375t/a | 0 |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.0464t/a | 0 | 0.0464t/a | 0 |
|  | 氮氧化物 | 0 | 0 | 0 | 0.045875t/a | 0 | 0.045875t/a | 0 |
|  | 沥青烟 | 0 | 0 | 0 | 7.8226×10-4t/a | 0 | 7.8226×10-4t/a | 0 |
|  | 苯并[a]芘 | 0 | 0 | 0 | 5.5876×10-7t/a | 0 | 5.5876×10-7t/a | 0 |
|  | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 1.46714×10-2t/a | 0 | 1.46714×10-2t/a | 0 |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 一般工业固体废物 | 除尘系统收集粉尘（900-999-64） | 0 | 0 | 0 | 0.70859t/a | 0 | 0.70859t/a | 0 |
| 危险废物 | 废润润滑油（HW08-900-214-08） | 0 | 0 | 0 | 0.2t/a | 0 | 0.2t/a | 0 |
|  | 废导热油（HW08-900-249-08） | 0 | 0 | 0 | 2.7t/a | 0 | 2.7t/a | 0 |
|  | 废活性炭（HW49-900-039-49） | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | 0 |
|  | 含油手套、抹布（900-041-49） | 0 | 0 | 0 | 0.2t/a | 0 | 0.2t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

柴油储罐

柴油罐车