# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：洱源县2021重点生态保护修复治理（历史遗留废弃工矿土地整治）项目（第四批）

建设单位（盖章）：洱源县自然资源局

编制日期：二〇二二年九月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	-3-

二、建设内容	-22-

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	-40-

四、生态环境影响分析	-53-

五、主要生态环境保护措施	-71-

六、生态环境保护措施监督检查清单	-77-

七、结论	-85-

附件：

附件1：委托书；

附件2：《云南省自然资源厅关于下达2021年中点生态保护修复治理资金的通知》；

附件3：《大理州拟修复矿山生态修复档案表》；

附件4：《大理州2021年中央财政重点生态保护修复治理资金（第四批）支持重点区域历史遗留矿山生态修复项目实施方案》；

附件5：《环境局洱源分局关于2021年重点生态保护修复治理项目环境影响审批的复函》；

附件6：营业执照。

附件7：洱源县2021重点生态保护修复治理（历史遗留废弃工矿土地整治）项目（第四批）环评评审意见

附件8：洱源县2021年重点生态保护修复治理（历史遗留废弃工矿土地治理）项目（第四批）技术审查意见修改清单

附图：

附图1：项目地理位置图；

附图2：项目周边关系及环境保护目标分布图；

附图3：项目区水系图；

附图4：项目区区域地貌图

附图5：项目平面布置图。

附图6：现状平面图

前言

为认真落实《云南省重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035年）》，以赤永河流域、九大高原湖泊流域，资源型城市、露天矿山集中开采区、重要交通线、城市面山等为重点区域，充分考虑区域生态特点和条件，认真总结长江经济带历史遗留废弃露天矿山生态修复项目实施成效及2021年矿产资源专项督查指出问题；举一反三，合理确定相对集中连片历史遗留矿山的区域为生态修复目标，按照国土空间规划和用途管制要求，因地制宜、因矿施策，采取符合自然规律的生态修复措施。为切实履行历史遗留矿山生态修复治理，落实洱海流域生态治理，加强环境保护，强化生态保护，采矿区域矿山生态修复治理工作，确保历史遗留矿山地质安全，减少由于矿产资源开采活动造成矿山地质环境破坏，扎实开展中央财政重点生态保护修复治理资金支持的重点区域历史遗留矿山生态保护修复治理工作，筑牢祖国西南生态安全屏障，确保矿山开采遗留的地质环境问题得到有效治理，矿山生态修复工作迫在眉睫。

洱源县历史遗留矿山（废弃矿山和政策性关闭矿山）数量较多，据不完全统计，辖区范围内现有20个历史遗留矿山，占损土地面积229.2619公顷，废弃原因主要为政策性关闭、注销、采矿权过期废弃等。

本次生态修复项目区矿山主体为三营镇的4座矿山，共15.6834h㎡，其矿山主体已灭失，现状矿山已废弃，但未进行矿山修复工作，按照相关政策将其纳入历史遗留矿山，矿山生态修复责任有序转化至政府。为此，洱源县自然资源局委托云南潓腾环保咨询有限责任公司承担《洱源县2021年重点生态保护修复治理（历史遗留废弃工矿土地整治）项目（第四批）环境影响报告表》的编制工作，本次环评工作内容为洱源县三营镇的4座矿山（三营镇共和马营沟二号建筑石料用灰岩、洱源县三营河西普通建筑用石灰岩矿、洱源县茈碧湖镇大营村玄武岩矿、洱源县三营镇共和胜利建筑石料用灰岩矿）的修复治理，修复治理面积共15.6834h㎡。

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 洱源县2021年重点生态保护修复治理（历史遗留废弃工矿土地治理）项目（第四批） |
| --- | --- |
| 项目代码 |  |
| 建设单位联系人 | 周寿芳 | 联系方式 | 13887299549 |
| 建设地点 | 云南省（自治区）大理白族自治州洱源县（区）三营镇、茈碧湖镇（街道）共和村、河西村、永联村（具体地址） |
| 地理坐标 | 矿山名称 位置 中心点坐标 三营镇共和马营沟二号建筑石料用灰岩 洱源县三营镇共和村 东经99°57′27″ 北纬26°11′07″ 洱源县三营河西普通建筑用石灰岩矿 洱源县三营镇河西村 东经99°57′33″ 北纬26°09′50″ 洱源县茈碧湖镇大营村玄武岩矿 洱源县茈碧湖镇永联村 东经99°57′52″ 北纬26°08′21″ 洱源县三营镇共和胜利建筑石料用灰岩矿 洱源县三营镇共和村 东经99°58′17″ 北纬26°13′01″ |
| 建设项目 行业类别 | 八、非金属矿采选业10，11土砂石开采101（不含河道采砂项目）；其他 | 用地（用海）面积（㎡）/长度（km） | 156834㎡ |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  |
| 总投资（万元） | 193 | 环保投资（万元） | 38.447 |
| 环保投资占比（%） | 19.92 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |
| 专项评价设置情况 | 无根据建设项目排污情况及所涉及环境敏感程度，本项目不设置专项评价，本项目与专项评价设置原则对照情况如下： 表1-1本项目与专项评价设置原则对照表 专项评价 的类别 设置原则 设置情况 地表水 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目。 不设置。本项目主要为矿山生态修复，不属于水力发电、人工湖、人工湿地、引水工程、防洪除涝工程、河湖整治类项目。因此，不设置地表水专项评价。 地下水 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目。 不设置。本项目主要为矿山生态修复。因此，不设地下水专项评价。 生态 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目。 不设置。项目不涉及环境敏感区项目。因此，不设生态专项评价。 大气 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目。 不设置。本项目主要为矿山生态修复。不涉及干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头，因此，不设置大气专项评价。 噪声 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、可研、行政办公为主要功能的区域）的项目。 不设置。项目为矿山生态修复，不属于公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区的项目。 环境风险 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线）； 危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部。 不设置。项目为矿山生态修复，不属于石油和天然气开采、油气、液体化工码头、原油、成品油、天然气管线、危险化学品输送管线项目。因此不设生态专项评价。 |
| 规划情况 | 《云南省重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035年）》云南省委全面深化改革委员会第十三次会议审议于2021.12.01通过。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 项目与规划中的高原湖泊生态保护和修复重点工程符合性分析 本项目位于洱源县三营镇、茈碧湖镇，属于矿山修复项目，属于规划中的高原湖泊生态保护和修复重点工程，其主要任务为了减少区域环境的污染和景观的破坏，矿山地质灾害和安全隐患，以及矿区地下含水层破坏和土地资源的浪费，与规划中的改善生态环境相符。 综上所述，从项目位置和任务综合分析，项目符合《云南省重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035年）》。 项目与《云南省重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035年）》的符合性分析 表1-2项目与《云南省重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035年）》的相符性分析 审查意见要求 本项目 是否符合 全面贯彻落实省委、省政府关于推进“湖泊革命”的决策部署，贯彻“湖泊保护只会越来越严，生态环境保护只会越来越严”的工作基调，紧紧围绕水质改善、水环境改善、水生态改善三位一体核心目标，坚持“退、减、调、治、管”多管齐下，以革命性举措抓好以九大高原湖泊为主的高原湖泊保护和修复工作。把加强湖泊保护治理摆在全省生态文明建设的突出位置抓紧抓实，像保护眼睛一样保护好九大高原湖泊。 退还湖泊生态空间。湖边房屋、设施退出，建立湖滨生态带，减少对湖体直接干扰，改善水环境。严格落实九大高原湖泊一级、二级、三级保护区空间分级管控，严控开发利用强度，退还湖泊生态空间，最大程度恢复和保持湖泊岸线自然形态。 减轻人为干扰。在湖滨生态带外侧，建立湖泊保护缓冲带，控制污染排放，减轻污染负荷；在缓冲带内，人口只出不进，村庄只减不增。转变“环湖造城、环湖布局”的发展模式，合理框定城镇开发边界，优化城镇空间布局和村庄发展布局，逐步恢复湖滨缓冲带生态环境功能。 调整农业结构。调整流域农业结构，建设有机绿色产业带， 减轻农业面源污染。将绿色农业导向贯穿于九大高原湖泊流域农业发展全过程，大力推行绿色农业生产方式，推动流域农业发展从传统农业向生态农业转变。 强化污染防治。实施环湖城镇截污治污全覆盖行动、农村人居环境整治提升行动，精准制定污染防控措施，全面抓好环湖截污、城乡污染治理，不让污水流入湖泊。完善九大高原湖泊流域城镇雨污管网收集系统，推进雨污分流改造，提高城镇污水收集处置率；加快完善农村污水处理设施和管网，加强农业面源污染防治，减少入湖污染负荷，从源头减少污染。 严格管控流域空间。牢固树立系统观念，兼顾生产空间、生活空间、生态空间和上下游、地上地下、城市乡村，严格管控生态保护红线，实现山水林田湖草沙系统监管、事前事中事后全过程监管，促进生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀。 本项目位于大理白族自治州洱源县三营镇、茈碧湖镇，位于洱海流域属于9大高原湖泊范围，该项目属于矿山修复项目，项目涉及的4座矿山都属于矿山主体已灭失，现状矿山已废弃，其主要任务为减少区域环境的污染和景观的破坏，矿山地质灾害和安全隐患，以及矿区地下含水层破坏和土地资源的浪费。项目修复过程中以自然修复为主，人工修复为辅的方法建设减轻对矿山周围生态环境的影响。项目建成后能极大地改善矿山区域内的生态环境，符合规划中的坚持“退、减、调、治、管”多管齐下，以革命性举措抓好以九大高原湖泊为主的高原湖泊保护和修复工作。 符合 |
| 其他符合性分析 | （1）与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》(HJ651-2013)相符性分析 表1-3与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》(HJ651-2013)相符性对照表 文件要求 项目情况 相符性 1.禁止在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内采矿。禁止在重要道路、航道两侧及重要生态环境敏感目标可视范围内进行对景观破坏明显地露天开采。 本项目为矿区生态修复，不涉及采矿，且不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地。 符合 2.矿产资源开发活动应符合国家和区域主体功能区规划、生态功能区划、生态环境保护规划的要求，采取有效预防和保护措施，避免或减轻矿产资源开发活动造成的生态破坏和环境污染。 本项目符合国家和区域主体功能区规划、生态功能区划、生态环境保护规划的要求，并且会严格落实效预防和保护措施，减轻历史遗留的矿产资源开发活动造成的生态破坏和环境污染。 符合 3.所有矿山企业均应对照本标准各项要求，编制实施矿山生态环境保护与恢复治理方案。 2022年3月，建设单位已委托云南省核工业地质调查院编制《洱源县4个历史遗留矿山生态环境勘查工程及生态修复工程设计》。 符合 4.恢复治理后的各类场地应实现：安全稳定，对人类和动植物不造成威胁；对周边环境不产生污染；与周边自然环境和景观相协调；恢复土地基本功能，因地制宜实现土地可持续利用；区域整体生态功能得到保护和恢复。 项目通过对各矿区清理边坡危岩，设置截排水沟，场地平整后复耕复垦，保证矿区的安全稳定，实现土地的可持续利用，恢复野生动植物的生存环境，改善区域整体的生态环境功能。 符合 5.充分利用工程前收集的表土覆盖于排土场表层，覆盖土层厚度根据植被恢复类型和场地用途确定。恢复为农业植被的，覆土厚度应在50cm以上；恢复为林灌草等生态或景观用地的，根据土源情况进行适当覆土。 本项目主要恢复为旱地、林地和草地，根据工程设计，恢复为林地的，覆土厚度为0.5m，恢复为草地的，覆土厚度为0.5m。 符合 6.排土场植被恢复宜林则林、宜草则草、草灌优先，恢复后的植被覆盖率不应低于当地同类土地植被覆盖率，植被类型要与原有类型相似、与周边自然景观协调。不得使用外来有害植物种进行排土场植被恢复。已采用外来物种进行植被恢复造成危害的，应采取人工铲除、生物防治、化学防治等措施及时清理。 根据调查项目不涉及排土场，根据土地利用影响分析，本项目恢复后将现有裸露地表恢复为林地及草地，土地利用类型尽可能地与洱源县本土数据基本保持一致，植被覆盖率达90%以上，同时均采用洱源县本土可购买的物种，与周边自然景观的协调。 符合 7.露天采场植被恢复露天采场的场地整治和覆土方法根据场地坡度来确定。水平地和15º以下缓坡地可采用物料充填、底板耕松、挖高垫低等方法；15º以上陡坡地可采用挖穴填土、砌筑植生（槽）填土、喷混、阶梯整形覆土、安放植物袋、石壁挂笼填土等方法。 根据工程设计，本项目为露天采场，对缓坡及相对平缓的区域采取挖高垫低的方法进行平整，较陡的区域采取阶梯式覆土平整，并种植人工绿化。 符合 8.位于交通干线两侧、城镇居民区周边、景区景点等可视范围的采石宕口及裸露岩石，应采取挂网喷播、种植藤本植物等工程与生物措施进行恢复，并使恢复后的宕口与周围景观相协调。 本项目在交通干线可视范围内的所有高陡的开采区域种植爬藤类植物，消除裸露地表，实现与周围景观环境的协调。 符合 9.平原地区的露天采场应平整、回填后进行生态恢复，并与周边地表景观相协调，位于山区的露天采场可保持平台和边坡。 本项目的露天采场均位于山区，修复过程中保留原有的边坡和平台，并采取不同的植被恢复措施。 符合 10.恢复后的露天采场进行土地资源再利用时，在坡度、土层厚度、稳定性、土壤环境安全性等方面应满足相关用地要求。 本项目恢复后的土地再利用为林地和草地，覆土厚度、土壤等指标均按照相关用地标准要求。 符合 综上所述，本项目符合《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》(HJ651-2013)。 （2）与《云南省加快推进露天矿山综合整治工作实施方案》（2019年9月23日）相符性分析 表1-4与《云南省加快推进露天矿山综合整治工作实施方案》相符性对照表 文件要求 项目情况 相符性 1 依法开展露天矿山综合整治。对自然主体灭失的露天矿山，因地制宜开展生态修复工作，减少和抑制大气扬尘，采取有力措施防止产生环境污染、土地损毁和安全隐患。 本项目为历史遗留矿山，自然主体已灭失，由洱源县人民政府作为修复责任主体，洱源县自然资源局作为修复管理单位。 符合 2 加强露天矿山生态修复。一是按照“谁开采、谁治理，边开采、边治理”原则，引导矿山按照绿色矿山建设行业标准，以矿山地质环境保护与土地复垦方案，环境影响评价文件及批复等要求，开展生态修复。各级自然资源和生态环境部门要加强事中事后监管，督促矿山企业切实履行矿山生态修复的主体责任。 本项目为历史遗留矿山，由洱源县自然资源局作为修复管理单位，实施修复行为以及后期的监管。 符合 3 二是对主动退出或政策性强制关闭的露天矿山，明确治理责任主体，限期完成矿山生态修复工作。 本项目为历史遗留矿山，由洱源县人民政府作为责任主体，并于2022年12月之前完成矿山的生态修复工作。 符合 4 三是各级政府要切实承担责任主体灭失露天矿山生态修复的主体责任，按照“谁治理、谁受益”的原则，充分发挥财政资金的引导带动作用，大力探索构建“政府主导、政策扶持、社会参与、开发式治理、市场化运作”的矿山生态修复新模式，按照“宜耕则耕，宜林则林，宜草则草、宜景则景”因地制宜原则，加快生态修复进度。通过修复绿化、转型利用、自然恢复等措施进行综合治理，减尘抑尘。 本项目为自然责任主体灭失的露天矿山，由洱源县人民政府承担生态修复的责任主体，按照“宜耕则耕，宜林则林，宜草则草、宜景则景”因地制宜原则，加快生态修复进度。本项目通过自然恢复为主，人工修复为辅的措施将4座矿山修复为林地及草地。 符合 （3）与《云南省生态功能区划》的符合性 经查询，项目位于《云南省生态功能区划》划定的Ⅲ1-1楚雄、大理山原盆地农业与城镇生态功能区。该功能区的主要生态系统服务功能为：楚雄、大理的城镇和生态农业建设。该功能区的保护措施与发展方向为：保护农田生态环境、控制化肥和农药的施用，发展生态旅游，维护本区的自然生态景观和地质遗产。 项目用地不涉及基本农田，实施生态修复后将维护本区的自然生态景观。因此，项目建设符合《云南省生态功能区划》的相关要求。 （4）与《云南省水污染防治工作方案》符合性分析 《云南省水污染防治工作方案》（云政发〔2016〕3号）中要求“（二）污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置，处理处置不达标的污泥禁止进入耕地”与“促进再生水利用。以昆明市、昭通市、曲靖市、玉溪市、红河州、大理州、丽江市为重点，完善再生水利用设施，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水，要优先使用再生水。” 项目内不涉及污染严重水体和周边乡镇的饮用水源地，项目建设期施工现场出入口拟设置临时沉淀池，废水经临时沉淀池等设施沉淀后回用于施工场地洒水降尘、车辆清洗等，废水不外排。少量盥洗废水经沉淀后回用于场地洒水降尘，污水不外排，对区域地表水体影响小。 综上，本项目与《云南省水污染防治工作方案》相符。 （5）与云南省“三线一单”符合性分析 云南省人民政府于2020年11月10日下发《关于印发<云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见>的通知》（云政发〔2020〕29号）”，本项目对照其要求对项目与“三线一单”的符合性进行分析说明。 （1）生态保护红线分析 本项目位于云南省大理白族自治州洱源县三营镇共和村、永新村、永联村，根据项目情况，项目所在区域不涉及自然保护区、生态公益林以及古树名木，不涉及城市生活饮用水源地及城镇集中式饮用水源地，项目区内也未发现国家级及云南省级等重点保护野生动植物、珍稀濒危动植物。 根据洱源县自然资源局出具的《大理州拟修复矿山生态修复档案表》（见附件3），确定本项目不在洱源县生态红线范围内，项目的建设与生态红线保护规划相符。 因此项目建设符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 ①水环境质量底线 根据《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29号）：到2020年底，全省水环境质量总体良好，纳入国家考核的100个地表水监测断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）的比例达到73%以上、劣于Ⅴ类的比例控制在6%以内，省级考核的50个地表水监测断面水质达到水环境功能要求；九大高原湖泊水质稳定改善，达到考核目标；珠江、长江和西南诸河流域优良水体比例分别达到68.7%、50%和91.7%以上；州市级、县级集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类的比例分别达到97.2%、95%以上；地级城市建成区黑臭水体消除比例达到95%以上。到2025年，纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，重点区域、流域水环境质量进一步改善，基本消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质巩固改善。到2035年，地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。 本项目周边地表水体为弥茨河属于弥苴河支流，根据调查本项目距离弥苴河水系比较近。根据《大理白族自治州2020年环境状况公报》，弥苴河断面水质类别符合Ⅱ类，水质现状能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。本项目施工期生活污水和施工废水经临时沉淀处理后回用于施工场地洒水降尘，不外排，对区域地表水环境影响不大；本项目运营期无废水产生，对区域地表水环境无影响，满足水环境质量底线。 ②大气环境质量底线 根据《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29号）：到2020年底，全省环境空气质量总体保持优良，二氧化硫、氮氧化物排放总量较2015年下降1%；细颗粒物（PM2.5）和可吸入颗粒物（PM10）等主要污染指标得到有效控制；州市级城市环境空气质量达到国家二级标准，优良天数比率达到97.2%以上。到2025年，环境空气质量稳中向好，州市级城市环境空气质量稳定达到国家二级标准。到2035年，环境空气质量全面改善，州市级、县级城市环境空气质量稳定达到国家二级标准。 项目位于云南省大理白族自治州洱源县三营镇腊坪村、永安村、松曲村，根据环境空气质量功能区划分原则及项目周围环境情况，项目区属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准。 根据《大理白族自治州2020年环境状况公报》。2020年，全州环境空气质量总体保持良好。12个县（市）年评价结果均符合环境空气质量二级标准。项目施工期和运营期废气均能够实现达标排放，不会降低区域环境空气质量功能，符合大气环境质量底线。 项目的建设不会增加区域环境压力，符合区域环境质量控制的要求。故本项目的实施不会影响环境质量底线。 ③土壤环境风险防控底线 根据《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29号）：到2020年底，全省土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控；受污染耕地安全利用率达到80%左右，污染地块安全利用率不低于90%。到2025年，土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高。到2035年，土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。 项目区域现状为未开展矿山修复工作，已有植被覆盖但生态环境相对脆弱，本项目进行生态修复和植被重建，项目建成投运后区域土壤环境质量将得到显著提升，符合土壤环境风险防控底线。 （3）资源利用上线分析 ①水资源利用上线 根据《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29号）：到2020年底，全省年用水总量控制在214.6亿立方米以内。 根据现场调查，三营镇共和马营沟二号建筑石料用灰岩矿采场堆料场1附近有一前期矿山生产生活开挖的水井，可作为矿山生态修复水源，其余3座矿山靠近弥茨河，可从弥茨河取水用于本次矿山生态修复。符合水资源利用上线。 ②土地资源利用上线 根据《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29号）：到2020年底，全省耕地保有量不低于584.53万公顷，基本农田保护面积不低于489.4万公顷，建设用地总规模控制在115.4万公顷以内。 本项目4个矿山位于三营镇，项目对已关停的矿山进行生态修复，不占用基本农田，不新增建设用地，将4座矿山恢复为林地、草地和农村道路等，本工程土地复垦项目实施后，通过建设草地和有林地，恢复林草植被对改善项目区建设影响范围及周边地区的土地利用结构起到良好的促进作用，从而促进当地农、林、牧业协调发展，满足土地资源利用上线。 ③能源利用上线 根据《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29号）：到2020年底，全省万元地区生产总值能耗较2015年下降14%，能源消费总量控制在国家下达目标以内，非化石能源消费量占能源消费总量比重达到42%。 本项目使用电作为能源，施工期和运营期会消耗一定的电能，但消耗量较小，满足能源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 根据《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29号）：矿产资源重点管控单元。推进矿产资源开发规模化、集约化和转型升级，推动绿色矿山建设，严格执行矿山最低开采规模标准，加强矿产资源绿色勘查开发。强化矿产资源开发污染综合治理，降低污染物产生量和排放量。加强矿山生态修复和环境治理，严格采矿选矿废渣环境管理，加强固体废物综合利用，提高矿产资源回收利用率。 本项目所在区域属于矿产资源重点管控单元，项目对关停矿山进行生态修复，加强矿山生态修复和环境治理，符合生态环境准入清单。 综上所述，项目的建设符合云南省“三线一单”要求。 （6）项目与《大理州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》符合性分析 根据大理白族自治州人民政府与2021年10月23日发布的大理白族自治州人民政府关于印发《大理州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的通知，大理白族自治州生态环境管控单元划分为优先保护、重点管控和一般管控3类，全州共划定综合管控单元105个，其中优先保护单元34个，重点管控单元59个，一般管控单元12个。洱源县共划定综合管控单元10个，其中优先保护单元3个，重点管控单元6个，一般管控单元1个，本项目位于洱源县矿产资源重点管控单元内。 表1-5与《大理州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》符合性分析 类别 “三线一单”要求 项目情况 符合性 大理州生态环境管控总体要求 空间布局约束 （1）生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，法律法规另有规定的，从其规定。 本项目位于云南省大理白族自治州洱源县三营镇共和村、河西村、茈碧湖镇永联村，属于矿山修复项目，根据现场踏勘及走访调查，项目用地不涉基本农田，项目不在生态保护红线内。 符合 （2）全面加强洱海流域空间管控，严控洱海流域建设活动。在洱海流域范围内禁止布局高污染、高排放的矿冶建材、重化工等产业，加快流域内砖瓦（新型建材除外）等建材产业的搬迁及非煤矿山生态修复，流域内不再布局水泥、砖瓦（新型建材除外）等生产企业，全面关停洱海流域除地热、矿泉水之外的所有矿山。 本项目位于云南省大理白族自治州洱源县三营镇共和村、河西村、茈碧湖镇永联村，属于矿山修复项目 符合 污染物排放管控 （1）加强重点流域水污染综合防治，西洱河、沘江等水污染严重地区，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要水污染物排放减量置换。 本项目属于矿山修复项目，不涉及矿山开采，项目采取低耗能，低噪声设备来降低对环境的影响。项目施工期设备维修委托有资质的修理厂进行维修，维修产生的废机油等由维修厂回收处理，项目区不涉及危险废物。 符合 （2）加强固体废物污染防治，建立固体废物部门联动监管长效机制，提高固体废物规范化管理水平，遏制固体废物特别是危险废物非法转移、倾倒、处置。 本项目固体废物处置率为100%。 符合 资源利用效率 （1）强化约束性指标管理，降低水、土地、化石能源等资源消耗强度。 项目不属于高耗能行业，本项目属于矿山修复项目，运营期项目不产生废水和废气。能源消耗量相对区域资源利用总量较少。 符合 （2）实行最严格的水资源管理制度，建立健全重点取水单位监控名录，强化重点监控取水单位管理，严格用水总量、强度指标管控。全州年用水总量、万元工业增加值用水量降幅等指标达到省考核要求。 三营镇共和马营沟二号建筑石料用灰岩矿采场堆料场1附近有一前期矿山生产生活开挖的水井，井深约4米，蓄水约3立方米，可作为矿山生态修复水源，其余3座矿山靠近弥茨河，可从弥茨河取水用于本次矿山生态修复。回填土石方以大营村玄武岩废弃采坑内堆弃的弃渣1、弃渣2以及清危产生的土石方为主。 符合 （3）坚持最严格的耕地保护制度，守住耕地保护红线。坚持节约用地，严格执行耕地占补平衡等制度，提高土地投资强度和单位面积产出水平。 根据现场踏勘调查和经查询大理州生态红线公开版，项目区各矿山未占用生态红线。经查询项目区内各矿山未占用基本农田。 符合 （7）《大理州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（洱源县矿产资源重点管控单元）的符合性分析 表1-6与《大理州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（洱源县矿产资源重点管控单元）符合性分析 市县 单元名称 管控要求 项目情况 符合性 洱源县 洱源县矿产资源重点管控单元 空间布局约束 1.加快洱海流域内退出矿山的生态修复。 2.洱海流域外新建矿山严格控制最低开采规模和最低服务年限。 3.严格执行禁止开采区规定。对各类保护区内已设置的商业探矿权和采矿权，依法退出；对各类保护区设立之前已存在的合法探矿权和采矿权，以及各类保护区设立之后各项手续完备且已征得保护区主管部门同意设立的探矿权和采矿权，分类制定退出方案，在保障探矿权和采矿权人合法权益的前提下，依法有序退出。 本项目位于云南省大理白族自治州洱源县三营镇共和村、河西村、茈碧湖镇永联村，属于矿山修复项目，项目涉及的4座矿山均为已关停矿山。 符合 污染物排放管控 1.严格排污许可证制度。推行清洁生产工艺，严格矿产资源开发的污染物排放。 2.对原有矿业进行技术改造，淘汰污染严重、资源利用率低的落后设备与工艺。 3.加强绿色勘查开采新技术、新方法和新工艺研发与推广，积极推进绿色勘查与开发。 4.固体废物特别是危险废物严格按照相关规定储（暂）存、转运、处置。 本项目属于矿山修复项目，不涉及矿山开采，项目采取低耗能，低噪声设备来降低对环境的影响。项目施工期设备维修委托有资质的修理厂进行维修，维修产生的废机油等由维修厂回收处理，项目区不涉及危险废物。 符合 环境风险防控 1.矿山采选区、废水处理设施、固体废物储存场所等应配备完善的防扬散、防流失、防渗漏措施，严防对水体和土壤造成污染。 2.对堆放的废石、弃渣等通过平整、覆土、种植等措施开展复垦还绿。 本项目属于矿山修复项目，项目设置沉砂池、沉淀池和排截洪沟防治对水体和土壤造成的污染。利用矿区的废石和修复过程中产生的土壤进行矿区平整和覆土，种植植物进行矿区绿化。 符合 资源开发效率要求 1.从源头减少废水产生，实施清污分流，充分利用矿井水、循环利用选矿水。 2.提高矿产资源回采率和综合回收率，大力开展炉渣、冶炼废渣、尾矿等资源化利用。 三营镇共和马营沟二号建筑石料用灰岩矿采场堆料场1附近有一前期矿山生产生活开挖的水井，井深约4米，蓄水约3立方米，可作为矿山生态修复水源，其余3座矿山靠近弥茨河，可从弥茨河取水用于本次矿山生态修复。回填土石方以大营村玄武岩废弃采坑内堆弃的弃渣1、弃渣2以及清危产生的土石方为主。 符合 （8）与《云南省大理白族自治州洱海保护管理条例》（2019年修订）相符性分析 项目与《云南省大理白族自治州洱海保护管理条例》（2019年修订）相符性分析见下表： 表1-7项目与《洱海保护管理条例》（2019年修订）相符性分析一览表 序号 《云南省大理白族自治州洱海保护管理条例（修订）》的要求 拟建项目情况 是否符合要求 1 第六条 洱海保护管理范围是以洱海水体为主的整个洱海流域，包括大理市所辖的下关、大理、银桥、湾桥、喜洲、上关、双廊、挖色、海东、凤仪10个镇和洱源县所辖的邓川、右所、牛街、三营、茈碧湖、凤羽6个乡（镇）约2565平方公里的区域。 本项目位于云南省大理白族自治州洱源县三营镇共和村、河西村、茈碧湖镇永联村，属于洱海保护管理范围内。 符合 2 第四十四条二级保护区严格控制建设和生产经营活动，严守耕地红线，防治湖（库）、河道污染，保护田园风光。 第四十五条二级保护区内禁止新建、改建、扩建除公共基础设施、公共服务设施以外的建筑物、构筑物。房屋确需修缮加固或者危房拆除重建的，应当经大理市、洱源县人民政府批准，具体办法由自治州人民政府制定。 第四十六条二级保护区湖（库）营运的船舶实行总量控制和准入许可制度。船舶的准入许可证由大理市、洱源县洱海保护管理机构按照属地管理原则负责核发。船舶的增加、改造、更新由大理市、洱源县人民政府审批，有关部门按照职责办理相关证照并进行监督管理。机动船舶应当配备油污防渗、防漏、防溢和垃圾、污水收集设施。 第四十七条二级保护区内禁止下列行为： （一）围堰、网箱、围网养殖； （二）建设畜禽养殖场、养殖小区； （三）捕捞大理裂腹鱼等珍贵濒危鱼类，猎捕、销售野生水禽、蛙类等两栖动物； （四）放生或者丢弃非本地水生物种； （五）从事餐饮具和被服消毒、洗涤等经营性活动； （六）三级保护区内禁止的行为。 本项目为矿区生态修复项目，项目建设不涉及三级保护区内禁止的行为。 符合 3 第五十一条三级保护区内禁止下列行为： （一）侵占湿地、水库、河道； （二）使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源方法或者禁用的渔具、捕捞方法和网具进行捕捞； （三）擅自砍伐林木； （四）擅自取水或者违反取水许可规定取水； （五）选矿、采矿； （六）向湖泊、水库、河流、湿地、农田排放污水、废油及其他废液，倾倒或者掩埋土、石、尾矿、垃圾和动物尸体及其他废弃物； （七）弃置、掩埋有毒物质； （八）生产、销售和使用国家禁止和限制使用的剧毒、高毒农药； （九）生产、销售和使用含磷洗涤用品或者不可降解的泡沫塑料餐饮具、塑料袋； （十）建设化工、冶金、制浆、制革、电镀、电解、水泥以及其他严重污染水环境的工业项目； （十一）盗窃、损毁界桩、标识标牌、堤坝、沟渠、桥闸、水文、气象、测量、码头、航标、环境监测、科研、排水、排污、截污、治污等设施； 本项目为矿区生态修复项目，项目建设不涉及三级保护区内禁止的行为。 符合 4 第十五条大理市、洱源县人民政府组织实施本行政区域内的洱海保护管理工作，履行下列职责： （二）实施洱海流域水污染防治规划、保护治理方案和主要水污染物排放总量控制计划，制定具体保护措施，落实目标责任； （三）落实促进洱海流域产业转型、绿色发展的政策措施； （四）实施洱海流域水资源调度； （五）组织建设和维护洱海保护治理设施； （六）制定入湖河道污染治理方案，负责河道截污、治污、清淤、保洁等保护治理工作； （七）制定并实施入湖面源污染控制措施； （八）建立农村生活垃圾处置制度和农村垃圾、污水、固体废弃物收集处置系统； 本项目为矿山生态修复项目，项目不涉及。 符合 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 2.1项目位置 本项目位于云南省大理白族自治州洱源县右所镇，4座无主矿山位置见表2-1，项目地理位置图见表2-1。 表2-1各矿区位置一览表 编号 矿山名称 位置 矿区中心点坐标 交通情况 1 三营镇共和马营沟二号建筑石料用灰岩 洱源县三营镇共和村 东经99°57′27″ 北纬26°11′07″ 位于大丽路附近，有矿山道路相通，交通便利 2 洱源县三营河西普通建筑用石灰岩矿 洱源县三营镇河西村 东经99°57′33″ 北纬26°09′50″ 位于大丽路附近，有矿山道路相通，交通便利 3 洱源县茈碧湖镇大营村玄武岩矿 洱源县茈碧湖镇永联村 东经99°57′52″ 北纬26°08′21″ 有乡村道路相通交通便利 4 洱源县三营镇共和胜利建筑石料用灰岩矿 洱源县三营镇共和村 东经99°58′17″ 北纬26°13′01″ 有乡村道路相通交通便利 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 2.2任务由来 洱源县地理区位优势明显，境内河流水系发育，同时辖区矿业资源丰富。在开发利用矿产资源的同时，也造成了景观破坏、水土流失、地表地下水污染等环境问题和诱发泥石流、滑坡、崩塌等地质灾害，导致一定范围内的生态失衡，制约了资源效益与环境、经济、社会效益的统一和协调发展。长期以来，县域内矿山存在着矿产资源开发利用方式粗放、利用率低、资源破坏浪费严重，重开采、轻治理，并不乏乡村道路建设随意挖取砂石，矿山地质环境持续恶化，矿山生态环境监督与管理薄弱等一系列问题，严重影响着资源的合理利用与矿山地质环境保护，制约着矿业和经济社会的可持续发展。 根据云南省自然资源厅重点生态区矿山生态修复工作有关部署和《大理州2021年中央财政重点生态保护修复治理资金（第四批）支持重点区域历史遗留矿山生态修复项目实施方案》有关工作要求，为贯彻落实习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，加快推进大理州涉青藏高原东南缘重点区域历史遗留矿山生态修复工作，确保完成资金使用绩效目标，充分考虑历史遗留矿山土地利用现状、资源利用潜力、土壤环境质量状况和生态保护修复适宜性等，结合生态功能修复和后续资源开发利用、产业发展等需求，按照“宜农则农、宜建则建、宜水则水、宜留则留”的原则，合理确定矿区内耕地、林地等各类用地的规模、结构、布局和时序，制定矿山系统修复、资源综合利用方案。 洱源县2021年重点生态保护修复治理（历史遗留废弃工矿土地整治）2项目（EPC模式），涉及修复4个矿山（表2-1），主要实施内容为：消除地质灾害隐患、场地平整、弃渣清理、场地内坡顶、坡面及坡脚截排水工程、绿化工程、灌溉工程及绿化养护等，修复总面积为15.6834公顷，总投资约193万元。4个矿山的采矿主体遗失，项目实施主体为洱源县自然资源局。 根据《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》中有关规定以及当地生态环境部门的要求，该项目应进行环境影响评价。该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）中的根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年），中“根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年），中“八、非金属矿采选业10”中11土砂石开采101（不含河道采砂项目）：涉及环境敏感区的（不含单独的矿石破碎、集运；不含矿区修复治理工程）做报告书，其他做报告表。本项目不涉及环境敏感区，应做报告表。受洱源县自然资源局委托承担该项目的环境影响评价工作。我公司评价人员在现场踏勘和资料收集等基础上，根据环境影响评价技术指南及其他相关文件，编制了该项目的环境影响报告表。 2.3项目概况 项目名称 洱源县2021年重点生态保护修复治理（历史遗留废弃工矿土地治理）项目 （2）建设单位 洱源县自然资源局 （3）建设性质 新建 （4）项目投资 项目总投资193万元，其中环保投资38.447万元，占总投资的19.92%，环保投资明细见表所示。 （5）建设起始时间 2022年8月～2022年12月。 （6）建设内容及工程量 洱源县右所镇矿点治理规模为15.6834公顷，合156834㎡，修复内容主要包括：土壤重构工程、植被重建工程、水源工程、配套工程、管护工程等五项工程。 2.4主要概况及规模 本项目工程内容情况见表2-2所示。 表2-2生态修复建设内容一览表 工程组成 工程名称 建设内容 备注 主体工程 土壤重构工程 边坡清危工程 1、三营镇共和马营沟二号建筑石料用灰岩矿 对边坡上一些危岩体进行清危，边坡面积约6323㎡，清危方量为100m³，清危产生的石方用于采坑的回填。 2、洱源县三营河西普通建筑用石灰岩矿 对边坡上一些危岩体进行清危，边坡面积约17334㎡，清危方量为450m³，清危产生的石方用于采坑的回填。 3、洱源县茈碧湖镇大营村玄武岩矿废弃采坑 对边坡上一些松散土体清理，边坡面积约44117㎡，清危方量为1000m³，清危产生的土石方用于采坑的回填及覆土使用。 4、洱源县三营镇共和胜利建筑石料用灰岩矿 对边坡上一些危岩体进行清危，边坡面积约1688㎡，清危方量为50m³，清危产生的石方用于采坑的回填。 拟建 采坑回填工程 本次治理工程对采坑进行回填工作主要涉及大营村玄武岩废弃采坑，回填高度视地形坡度进行回填，回填土石方以大营村玄武岩废弃采坑内堆弃的弃渣1、弃渣2以及清危产生的土石方为主，回填至利于平整的程度即可。回填后进行覆土挖坑植树并播撒草籽进行绿化。回填厚度0-5m，方量为4920m³（考虑1.2的压实系数），剩余矿山根据现场情况进行合理回填。 拟建 场地平整工程 项目区内各矿山地表设施均已拆除，建筑垃圾也大部分清运完，场地大部分已经过平整，仅对凹凸不平的地方进行平整。边坡清危后的碎块石平整于未进行过植被恢复的地段，回填后采用机械进行平整压实。大营村玄武岩矿废弃采坑内后期堆积有较多弃土、弃渣、建筑垃圾、生活垃圾等，场地平整工程量较大。项目区内场地平整面积为20276㎡。 拟建 项目区覆土设计 覆土设计 项目区由于多年来的矿山开采，矿区范围内植被发育较弱，现状及工程措施治理后采场内大多为砂土碎石，无法直接进行植被恢复措施。故植被种植之前须先对采空区平台进行覆土措施。 1）覆土区域 除去已覆土区域，高陡边坡无法覆土区域和大营村玄武岩矿废弃采坑内弃土堆外。各矿山采空区平台均覆土。 2）覆土厚度 项目区覆土厚度的设计主要考虑后期种植植物时所需的土层厚度，复垦为其他林地区域覆土厚度为0.50m，为块状整地覆土。经估算后所需覆土方量为20661.5m³。 3）覆土来源 项目区覆土来源主要为项目区内大营村玄武岩矿废弃采坑内弃土堆土地平整产生的弃土，该弃土堆土质较好为灰褐色腐殖土可直接用于覆土使用。 拟建 植被绿化工程 坡体绿化主要设计在边坡台阶及后缘边界上种植乔木、整体对坡体绿化，并在乔木中播撒草籽，最终布满整个坡体。厂区绿化主要设计在开采平台种植乔木，并在乔木中播撒草籽进行综合绿化。项目治理规模15.6834公顷， 恢复措施主要有：场地平整—客土覆盖—树穴种植土换填—植树造林。植被工程乔木选择侧柏或雪松；灌木选择戟叶酸模或车桑子；爬藤植物可选爬山虎或常春藤；草籽可选用黑麦草或麦芽根。 1、三营镇共和马营沟二号建筑石料用灰岩矿 种植侧柏265棵，葛藤130棵，戟叶酸模0.6125h㎡，格桑花0.6125h㎡、车桑子0.6125h㎡、箭舌豌豆0.6125h㎡、狗牙根0.6125h㎡、树干支撑杆每株树3根支持杆共795根，培肥有机肥10.52t。 2、洱源县三营河西普通建筑用石灰岩矿 种植侧柏850棵，葛藤831棵，常青藤680棵，箭舌豌豆1.6951h㎡，戟叶酸模1.6951h㎡，格桑花1.6951h㎡，车桑子1.6951h㎡，狗牙根1.6951h㎡，树干支撑杆每株树3根支持杆共2550根，培肥有机肥23.61t。 3、洱源县茈碧湖镇大营村玄武岩矿废弃采坑 种植侧柏1186棵、葛藤802棵、常青藤1016棵、箭舌豌豆8.776h㎡、戟叶酸模8.776h㎡、格桑花8.776h㎡、车桑子8.776h㎡、狗牙根8.776h㎡、树干支撑杆每株树3根支持杆共3558根，培肥有机肥37.5t。 4、洱源县三营镇共和胜利建筑石料用灰岩矿 种植侧柏136棵、葛藤105棵、常青藤160棵、箭舌豌豆0.3139h㎡、戟叶酸模0.3139h㎡、格桑花0.3139h㎡、车桑子0.3139h㎡、狗牙根0.3139h㎡、树干支撑杆每株树3根支持杆共408根，培肥有机肥5.39t。 拟建 土地复垦工程 根据矿山和附属工业场地的基本特征、地形地貌、地层岩性、土地损毁情况和损毁类型，按“宜耕则耕、宜林则林”的原则进行土地复垦，建设为耕地，进行土地增减挂钩。 本次土地复垦面积15.6834hm²，项目区用地复垦方向其他林地面积为4.3494hm²，其他草地面积为10.4445hm²，交通服务场站用地面积为0.4647hm²，农村道路用地面积为0.4248hm²， 复垦率100%。 1、三营镇共和马营沟二号建筑石料用灰岩矿 采剥面恢复为0.6323hm²草地。采空区平台恢复为0.1612hm²林地。堆料场1、2恢复为0.2809hm²林地、0.4647hm²交通服务场站用地。 2、洱源县三营河西普通建筑用石灰岩矿 采剥面恢复为1.7333hm²草地。矿山废弃地恢复为0.0661hm²草地。采1～采8采空平台恢复为1.1012hm²林地、0.5278hm² 草地和0.0945hm²农村道路。 3、洱源县茈碧湖镇大营村玄武岩矿废弃采坑 采剥面恢复为4.4123hm²草地。采空平台恢复为2.1047hm²林地、1.8715hm²草地、0.1761hm²农村道路。补种区恢复为0.3875hm²林地。 4、洱源县三营镇共和胜利建筑石料用灰岩矿 采剥面恢复为0.1688hm²草地。采空平台常恢复为0.3139hm²草地。 拟建 灌溉工程 1.种植期 项目区种植面积为156834㎡（15.6834hm²）种植期间所需用水为：乔木194.96m³，藤木111.72m³，取水为从弥茨河取水。 2.管护期 项目区种植面积为156834㎡（15.6834hm²），植被恢复区管护期用水量为：Q=67.21×365＝24531.65m³。 植被恢复区管护期每公顷/每年用水量为：24531.65/2/15.6834＝782.09m³/hm²，取水为从弥茨河取水。 拟建 公用工程 供电 工程施工期间所需电只是工程的照明要电，不需专门的配电设施，且项目区附近已连接国家电网，满足项目施工及生活用电。 原有 供水 生活用水可接附近自来水使用。施工用水：三营镇共和马营沟二号建筑石料用灰岩矿采场堆料场1附近有一前期矿山生产生活开挖的水井，可作为矿山生态修复水源，其余3座矿山靠近弥茨河，利用引水渠可从弥茨河取水用于本次矿山生态修复。 拟建 环保 工程 废气 在工地出口安装运输车辆冲洗装置，并配备一台洒水车对运输道路进行洒水降尘，对施工作业区开展抑尘作业。 拟建 废水 项目施工现场出入口拟设置临时沉淀池，经临时沉淀池等设施沉淀后回用于施工场地洒水降尘、车辆清洗等，生活废水不外排。少量盥洗废水经沉淀后回用于场地洒水降尘，污水不外排。 拟建 噪声 尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备；加快施工进度，合理安排施工时间；必要区域设置施工围挡；运输车辆合理安排运输时间。 拟建 固废 清理产生的废土石方直接回填至露天采坑中，多余的有产生的废弃石方由洱源县人民政府纳入公共资源交易平台，销售收益全部用于本地区生态修复；生活垃圾经集中收集后，定期由环卫部门清运处置。 拟建 风险 施工期间监测点主要为水平位移监测和垂直位移监测其中水平监测为22·次，垂直位移监测为22·次。 在治理区附近，设置警示牌和围栏，对于进入该区域的行人及动物等起到警示与阻拦作用。 拟建 2.5工程量汇总表 表2-3三营镇共和马营沟二号建筑石料用灰岩矿工程汇总表 序号 项目名称 单位 工程量 备注 一 恢复治理工程 1 坡面排危 m³ 100.00 2 垃圾清运 m³ 50.00 3 场地平整 m2 6125.00 4 警示牌 个 6.00 二 土地复垦工程 1 覆土 m³ 3062.50 2 培肥（有机肥） t 10.52 3 种植侧柏（带土球） 棵 265.00 直径≥3cm，高度≥1.5m（含土球） 4 种植葛藤 棵 130.00 5 戟叶酸模 hm² 0.6125 播撒密度20kg/hm2 6 格桑花 hm² 0.6125 播撒密度20kg/hm2 7 车桑子 hm² 0.6125 播撒密度20kg/hm2 8 箭舌豌豆 hm² 0.6125 播撒密度20kg/hm2 9 狗牙根 hm² 0.6125 播撒密度20kg/hm2 10 树干支撑杆 根 795.00 每株树3根支撑杆 11 抚育管护 hm² 1.5391 12 水平位移监测 点.次 4 垂直位移监测 点.次 4 表2-4洱源县三营河西普通建筑用石灰岩矿工程汇总表 序号 项目名称 单位 工程量 备注 一 恢复治理工程 1 坡面排危 m³ 450.00 2 场地平整 m2 11012.00 3 警示牌 个 8.00 二 土地复垦工程 1 覆土 m³ 5506.00 2 土地翻耕（一、二类土） hm² 0.1893 3 培肥（有机肥） t 23.61 4 种植侧柏（带土球） 棵 850.00 直径≥3cm，高度≥1.5m（含土球） 5 种植常青藤 棵 680.00 6 种植葛藤 棵 831.00 7 箭舌豌豆 hm² 1.6951 播撒密度20kg/hm2 8 戟叶酸模 hm² 1.6951 播撒密度20kg/hm2 9 格桑花 hm² 1.6951 播撒密度20kg/hm2 10 车桑子 hm² 1.6951 播撒密度20kg/hm2 11 狗牙根 hm² 1.6951 播撒密度20kg/hm2 12 树干支撑杆 根 2550.00 每株树3根支撑杆 13 抚育管护 hm² 4.7095 14 水平位移监测 点.次 8 垂直位移监测 点.次 8 表2-5洱源县茈碧湖镇大营村玄武岩矿废弃采坑工程汇总表 序号 项目名称 单位 工程量 备注 一 恢复治理工程 -1 土方/石方开挖 m³ 26400 -2 垃圾清运 m³ 500.00 -3 土石方回填 m³ 4100 -4 警示牌 个 7.00 二 土地复垦工程 1 覆土 m³ 10523.50 2 培肥（有机肥） t 37.50 3 种植侧柏（带土球） 棵 1186.00 直径≥3cm，高度≥1.5m（含土球） 4 种植常青藤 棵 1016.00 5 种植葛藤 棵 802.00 6 箭舌豌豆 hm² 8.7760 播撒密度20kg/hm2 7 戟叶酸模 hm² 8.7760 播撒密度20kg/hm2 8 格桑花 hm² 8.7760 播撒密度20kg/hm2 9 车桑子 hm² 8.7760 播撒密度20kg/hm2 10 狗牙根 hm² 8.7760 播撒密度20kg/hm2 11 树干支撑杆 根 3558.00 每株树3根支撑杆 12 抚育管护 hm² 8.9521 13 水平位移监测 点.次 8 垂直位移监测 点.次 8 表2-6洱源县三营镇共和胜利建筑石料用灰岩矿工程汇总表 序号 项目名称 单位 工程量 备注 一 恢复治理工程 1 坡面排危 m³ 50.00 2 场地平整 m2 3139.00 3 警示牌 个 4.00 二 土地复垦工程 1 覆土 m³ 1569.50 2 培肥（有机肥） t 5.39 3 种植侧柏（带土球） 棵 136.00 直径≥3cm，高度≥1.5m（含土球） 4 种植常青藤 棵 160.00 5 种植葛藤 棵 105.00 6 箭舌豌豆 hm² 0.3139 播撒密度20kg/hm2 7 戟叶酸模 hm² 0.3139 播撒密度20kg/hm2 8 格桑花 hm² 0.3139 播撒密度20kg/hm2 9 车桑子 hm² 0.3139 播撒密度20kg/hm2 10 狗牙根 hm² 0.3139 播撒密度20kg/hm2 11 树干支撑杆 根 408.00 每棵树3根支撑杆 12 抚育管护 hm² 0.4827 13 水平位移监测 点.次 2 垂直位移监测 点.次 2 2.6主要设备 建设单位主要设备见下表2-5。 表2-5项目主要生产设备 序号 名称 设备型号 1 单斗挖掘机油动1.0m³ J1002 2 推土机59kW J1042 J1044 3 推土机88kW J1095 4 蛙式夯实机2.8kW J1096 5 风钻手持式 J2002 J2047 6 混凝土搅拌机0.4m³ J2076 J2080 7 振捣器插入式1.1kW J3004 8 混凝土吊罐2m³ J3012 9 风（砂）水枪6m³/min J3012 10 载重汽车5t J3074 11 自卸汽车5.0t J4030 J4085 J4087 12 自卸汽车8.0t J6021 J8035 13 胶轮车 J9042 14 塔式起重机10t J9126 15 汽车起重机5t J9136 16 汽车起重机8t J9143 17 灰浆搅拌机 J9146 18 柴油发电机固定式功率250kW J9147 19 污水泵功率4.0kW J1002 20 电焊机交流25kVA J1042 21 对焊机电弧型150 J1044 22 钢筋弯曲机Φ6－40 J1095 23 钢筋切断机20kW J1096 24 钢筋调直机4-14kW J2002 2.6工作制度及劳动定员 （1）施工期人员配置 本工程施工人员施工期平均每天为60人，其中工人55人，管理人员5人，均不在项目区食宿。 （2）运营期人员配置 本项目是由洱源县自然资源局建设，复垦区的后期管护设置管理人员兼职监测人员1人，对采区治理区进行管理和对监测点进行监测，管护人员不在管护区进行食宿等，临时聘用当地村民种植，负责复垦区后期的施肥、除草、浇水、喷洒农药等管护工作，保证树苗的成活率，临时聘用人员均不在复垦区进行食宿等。 |
| 总平面及现场布置 | 2.7平面布置 ①三营镇共和马营沟二号建筑石料用灰岩矿 该矿山由采剥面、采空区平台、堆料场1、堆料场2组成，目前各堆料场、采空区平台地表工业设施及地表建筑均已拆除，地表建筑垃圾大部分已清运，堆有弃渣块。原堆料场遗留弃渣堆积及附近村民丢弃的生活垃圾。 其中对于治理区西侧、南侧和北侧坡面进行坡面排危大概处理100m³，垃圾清运50m³，对于治理区露天采坑进行6125㎡场地平整。 矿山采剥面位于主体矿山中心，对矿山采剥面进行复垦将其恢复为0.6323hm²的其他草地。 采空区平台位于矿山采剥面东侧，其恢复为0.1612hm²的其他林地。 堆料场1位于主体矿山东侧，其中中靠近大丽高速的一侧进行复垦将其恢复为0.203hm²的其他林地，另一侧修复为0.4647hm²交通服务场站用地。 堆料场2位于堆料场1南侧，对其进行复垦将其恢复为0.0779hm²的其他林地。 治理区堆料场1东南侧有一水井，项目用水均从水井内取水。 项目具体平面布置图情况见附图5-1。 ②洱源县三营河西普通建筑用石灰岩矿 根据矿山现状调查，矿山已形成8个露天采坑，其中采1－采7相连，采8为一独立采坑。采1－采7总长约530米，宽约65米，采坑平面上呈不规则椭圆形，底部平整。采坑呈四周高中间低的桶状。采坑长约35-142m，宽25-50m，边坡高约3-47m，坡度约38°-68°。露天开采边坡坡向BP1：78°，BP2：90°，BP3：84°，BP4:85°，BP5：69°，BP6:74°，BP7：140°，边坡面积约15440㎡。采8长74米，宽50米，边坡高约5-44m，坡度约35°-72°，采坑坡向87°，边坡面积约1894㎡。采坑平面上呈不规则椭圆形，底部平整。采坑呈四周高中间低的桶状。该矿山目前各堆料场、采空区平台地表工业设施及地表建筑均已拆除，地表建筑垃圾大部分已清运，堆有较多弃渣，石块。采1、3、5、6采场口修建有挡土墙，现状较好可继续使用，采7采场上方修建有一条长约74米的截排水沟，原采剥面部分使用水泥进行护坡，现状质量较好后期可继续使用，采7采场采空区平台建有一引水渠。采4采场采空区前期已进行覆土回填工作，现种有苜蓿草、桃树、梅树、梨树等。 其中对于治理区西侧和北侧坡面进行坡面排危大概处理450m³，对于治理区8个露天采坑进行11012㎡场地平整。 对矿山西侧采剥面进行复垦将其恢复为1.7333hm²的其他草地。 自然修复区恢复为1.0324hm²的其他草地并在其中设置一条0.1542hm²的施工便道。 采空区平台进行复垦将其恢复为1.1012hm²的其他林地并且在其中设置一条0.0251hm²的施工便道。 采空区采4平台恢复为0.1232hm²的其他草地。 采空区平台边坡恢复为0.4046hm²其他草地并且在其中设置一条0.0694hm²的农村道路。 矿山废弃地位于采3右侧，其恢复为0.0661hm²的其他草地。 治理区采7东侧是弥茨河，项目用水利用采7采场采空区平台建有引水渠，引水取用。 项目具体平面布置图情况见附图5-2。 ③洱源县茈碧湖镇大营村玄武岩矿废弃采坑 根据矿山现状调查，矿山已形成一个较大露天采场，采场为一不规则露天采坑，该采坑长约340m，宽约270m，边坡高约5-63m，坡度约30°-57°。采场目前存在5个潜在不稳定斜坡体，BP1、BP2、BP3、BP5为露天开采边坡，BP4为弃土堆积边坡。露天开采边坡坡向BP1：134°，BP2：123°，BP3：80°，BP4:134°，BP5：332°。边坡面积约44117㎡。 该矿山目前各堆料场、采空区平台地表工业设施及地表建筑均已拆除，地表堆有较多建筑垃圾、生活垃圾，堆有较多弃渣，石块。采场内道路两侧堆有较多弃渣堆积及附近村民丢弃的生活垃圾。 采场中部有一弃土场，土质为褐色腐殖土，体积约4.82万方，可用作项目区内其他矿山覆土用土，目前采场入口修建有挡土墙，现状较好可继续使用。 治理区需进行26400m³土方/石方开挖，垃圾清运500m³，土石方回填4100m³。 采剥面共两个位于矿山西侧，矿山修复对其进行复垦将其恢复为4.4123hm²的其他草地。 采空区平台共三个位于采剥面下方，矿山修复对其进行复垦将其恢复2.1047hm²的其他林地和1.8715hm²的其他草地并且在其中修一条0.1761hm²的农村道路。 治理区东侧为弥茨河，治理区用水从其中抽取使用。 项目具体平面布置图情况见附图5-3。 ④洱源县三营镇共和胜利建筑石料用灰岩矿 根据矿山现状调查，矿山已形成一个露天采场，采坑平面上呈不规则椭圆形，底部平整。采坑呈四周高中间低的桶状，该采坑长约70m，宽约50m，边坡高约8-30m，坡度约33°-66°。采场目前为一潜在不稳定斜坡体位于矿区西北侧，坡向144°，边坡面积约1688㎡。该矿山目前各堆料场、采空区平台地表工业设施及地表建筑均已拆除，地表建筑垃圾大部分已清运，堆有较多弃渣，石块。 需对治理区西北侧坡面进行50m³的坡面排危，对治理区进行3139m³的场地平整。 对治理区西北侧采剥面进行复垦将其恢复为0.1688hm²的其他草地。 采空区平台位于采剥面下方，矿山修复对其进行复垦将其恢复为0.3139hm²的其他林地。 治理区东侧为弥茨河，治理区用水从其中抽取使用。 项目具体平面布置图情况见附图5-4。 2.8施工现场平面布置 根据工程规模及工地现有条件，施工总布置规划遵循以主体工程施工需要为中心，统筹兼顾、全面规划、力求布置紧凑，并做到便于管理、方便生产和生活，各施工设施的布置应尽量满足主体工程施工工艺要求，避免干扰，减少物料的重复往返运输的原则进行布置，本次施工场地条件较好，施工道路可由原矿区道路直达施工场地，工程所需的机械设备和建筑材料可直接搬运至工区，无需二次转运。施工人员的生活及办公用房需重新进行搭建，材料可堆放于采空区较平坦位置。 |
| 施工方案 | 2.9建设周期 本工程施工拟定2022年8月开工，2022年12月竣工，施工工期4个月。 2.10施工时序 本项目施工顺序如下：边坡清危→采坑回填→场地平整→植被工程施工。 2.11施工工艺 一、排危施工技术方案 施工工艺流程：测量放线→清坡开挖→开挖弃渣的堆存、处理→边坡检查→特殊问题处理。 1、测量放样 用全站仪放样，放出的清坡范围，用石灰粉撒线作为开挖尺寸线，四周外延2m用木桩设置控制点，开挖过程中随时进行桩位及坡率校核。 2、清坡开挖 ①首先进行测量定位，根据设计图确定开挖范围、深度、坡度及分层情况。 ②对边坡开口线的控制，由测量人员现场放样、现场施工人员和质检人员跟踪打桩，然后现场施工人员根据交样单挂线立杆，控制开口线； ③清坡开挖必须符合设计图纸、文件的要求。对监理人确认其基础不能满足设计图纸所规定开挖要求的部位，严格按监理人的指示进行； ④根据边坡岩体特征，边坡开挖采用机械开挖的方案。排危方法设计采用自上而下分台阶施工，使用机械进行修坡。 ⑤在局部坡面较长或地质条件较差的部位，主要采用反铲分层接力的方法开挖，挖掘次序从上到下，根据坡面长度不同用2～3台反铲在作业面上同时挖土，边开挖边将弃渣向上传递，并装入装载机，运至指定弃渣场堆放； ⑥开挖时严格控制开挖深度，开挖中遇到坚硬孤石时，按监理人的指示进行施工处理；开挖过程中随时注意岩层的变化，挖掘机距边坡保持一定安全距离，确定每次的挖装深度，避免出现异常情况，保证设备安全；实际开挖轮廓线必须符合设计文件所示的开口线、水平尺寸和高程的要求，开挖最终轮廓线均不得欠挖； ⑦清坡过程中的检验校核工作也是一个不可忽视的细节。现场施工人员拿着坡度尺现场跟踪检验校核，特别不能因为在某一部位的成功忽视了相邻部位的检验校核； 3、开挖弃渣的堆存、处理和利用 边坡排危处理后产生大量弃渣，表层浮土用于后期植被覆土用，粒径较小的碎石土用于矿区及周边路面硬化，粒径较大且强度较高的可再循环作为建筑材料用； 4、边坡检查、处理与验收 清坡后及时对坡面尺寸进行检查、整修和处理。检查分自检、监理人组织的初检和终检三个阶段进行。坡面必须平整坚实，不得有突起、松动块体等缺陷； 5、特殊问题处理 在开挖过程中发现有可能坍塌的地方，立即请示监理人，同时采取应急处理措施。施工可根据施工进度需要在有利的施工时段提前安排进行，集中处理。对出现坡面渗水的部位，提前做好截水、排水设施稳固岸坡后再施工。所有施工方案均需得到监理人的批准；或按监理人的指示进行处理。 二、采坑回填施工方法与技术要求 施工工艺流程：基底整平→分层铺土、耙平→分层碾压密实→检验密实度→修整表面 （1）回填前应将表面进行整平，清理表层松散堆积。 （2）检验回填土的质量有无杂物，粒径是否符合规定，含水量是否在可控制范围内，如含水量偏高，可采取翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施；如含水量偏低，可以采用预先湿润等措施。 （3）填土应分层铺摊，每层的厚度应不超过40cm为宜。 （4）碾压机械压实填方时，应控制行驶速度，一般应不超过以下规定：平碾2km/h；羊足碾3km/h；振动碾2km/h。 （5）碾压时，轮（夯）迹应相互搭接，防止漏压。长宽比较大时，填土应分段进行。每层接缝处应做成斜坡形，碾迹重叠。重叠0.5～1.0m左右，上下错缝距离不应小于1.0m。 （6）回填土方每层压实后，应按规范进行环刀取样，测出干土的质量密度，达到要求后再进行上一层铺土。 （7）填方工程不宜在冬季施工，如必须在冬季进行，其施工方法需经过技术经济比较后确定。 （8）施工方法：采用机械挖、运、填土的方法，即采用自卸车外运土进场，用5吨铲车分土回填，挖掘机平整，用平板式打夯机分层压实，下部2m采用粒径较大块石进行回填，上部采用细颗粒及土进行回填，每层压实厚度25～30cm。 三、场地平整施工方法与技术要求 待清危及采坑回填的工作结束后，对于人工平整场地，把多余碎石土均匀地铺设于场地内，通常铺设厚度取0.3～0.5m，本项目视清危与场内弃渣量而定，对平整后的场地进行夯实，在此基础上进行复垦。 建设项目损坏、占压土地后，使原有的土地形态发生可改变，可能损坏土地的表层起伏不平，难以达到预期的土地利用方向。根据土地复垦标准，复垦为林地和草地的土地平整后，地面坡度不超过25°，便于后期覆土及植被恢复的施工。 四、绿化工程施工方法与技术要求 1、施工工序： 施工准备（清理场地、场地平整）→回填客土→放线定点→挖种植穴、施基肥→铺设表土→掘苗（起苗）运苗→栽植→混播草籽→养护管理。 2、施工方法 （1）清理场地 苗木栽植前必须清除场地建筑垃圾，对施工场地内所有垃圾、杂草杂物等进行全面清理。 （2）场地平整 严格按设计标准和景观要求，土方回填满足植被生长要求，对场地进行翻挖，破碎表土整理成符合要求的平面或曲面，平整坡度不超过25°，利于覆土及植被恢复即可。 （3）放线定点 由于本地为矿山，土壤条件差，对现场残存植物，在不妨碍施工的情况下应尽量保留，苗木栽植必须结合现场条件进行，在立地条件较好的地方栽植。根据设计图比例，将设计图纸中各种树木的位置布局、反映到实际场地保证苗木布局符合实际要求。实际情况与图纸发生冲突时，在征得监理同意的前提下，做适当调整。 （4）挖种植穴和施基肥 采用人工方法挖穴，直径0.5m，深度0.5m，并及时铺设表土、内施基肥，乔木种植穴为圆形。基肥应沤熟，与泥土混匀，回填树穴底部，以防烧根；地被散施深翻30cm，使土肥充分混匀。 （5）苗木规格及运输 选苗时，苗木规格与设计规格误差不得超过5%，按设计规格选择苗木。乔木及爬藤植物土球用草绳、蒲包包装，并适当修剪枝叶，防止水分过度蒸发而影响成活率。选择合理时间对苗木进行起苗运输到种植场地，随起随栽，起苗时应尽量不破坏根系，随起苗随打浆；如不及时造林应立即假植，假植时间不超过24小时，泥浆不稀不稠；运输时防止苗木根部失水，栽植时如果泥浆失水发干应二次打浆。 （6）种植浇灌 矿山开采现状，设计在采坑及边坡平台种植乔木（侧柏），并在乔木中播撒草籽（车桑子、戟叶酸模、狗牙根、格桑花及箭舌豌豆），最终布满整个平台，在边坡坡脚及坡顶扦插种植爬藤植被，对边坡坡面进行覆盖，乔木栽植株间距为5.0m×5.0m，常青藤、葛藤植苗间距1.0株/m。 乔木垂直栽种，垫少量的土固定球根，填肥泥混合土到树穴的一半，用锹将土球四周的松土插实，填满压实，回填土高度要符合要求，树木不得晃动，无论何种天气，何种苗木栽后均需浇足量的定根水，并喷洒枝叶保湿。 （7）施工后的清理 对施工后形成的垃圾及时清理外运，保证绿地及附近地面清洁。 3、后期管护 幼林抚育与管理：造林后2年内对幼林进行抚育。包括除草、松土、施肥、浇水、病虫害防治等。 ①水肥管理：恢复治理区因机械操作，可能存在有些地段渗漏严重，而有些地段又因过分压实积水，土壤水分不足或过剩均为影响林木根系的正常生理活动，因此要做好矿区的土壤水分调控，林木种植后第一年，旱季每10天浇水一次；恢复治理区土层土壤肥力差，为提高土壤肥力，覆土后施用农家肥，每亩施入2t（约为1.5m³）即30t/hm²，以加快林木生长。 ②人工补植：幼林成活低于95%要即时补植，边坡撒苗后出苗率低的地段也应及时补种。 ③病虫害防治：植被工程采取混交，一定程度上减少了病虫害的发生，只要加强管理，注意适时疏伐，林木生长健壮病虫害发生概率减小。但需做好病虫害预测预报，发现病虫害发生要及时治理。 ④恢复治理区应长期设置管护人员，监测植物生长过程中抗病虫害的能力，及时发现并处理病虫害隐患，同时防止人为和其他动物被破坏植物。 林地：采用乔灌草混种的模式进行林地的恢复，种植侧柏、常青藤，种植密度为侧柏432株/公顷，株距、行距5m×5m；常青藤为坡顶扦插，葛藤为坡脚扦插，株距、行距1m×1m；林下播撒车桑子，草籽每公顷撒播20kg；戟叶酸模，草籽每公顷撒播20kg；播撒格桑花，草籽每公顷撒播20kg；播撒狗牙根，草籽每公顷撒播20kg；播撒箭舌豌豆，草籽每公顷撒播20kg。道路：道路两侧种植行道树，种植侧柏株距为5m。 植物种植后充分浇水，种苗可于当地就近的苗圃场进行购买，苗木通过检疫检验，购买无病虫害的优质苗。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 3.1生态环境现状 3.1.1地表水环境现状 根据现场踏勘项目周边主要水系为弥茨河。弥茨河是弥苴河北支弥茨河，发源于牛街乡东北长木箐北山西坡的瓜拉坡（海拔3180米），山涧一段由东北向西南（当地称东大河）进入坝子与西大河汇合（海拔2150米）后名弥茨河，由北向南穿越牛街、三营坝子中西部，沿途汇集海西海、三营河、黑石涧、白沙河、南河涧等山地河流和西坡、西甸诸泉水，至县城东南的三江口（海拔2050米）入海尾河，长43.4公里。根据《大理州水功能区划》，弥苴河洱源源头水保护区：由洱源县河源至入洱海口全长72.0km。弥苴河为澜沧江二级支流，发源于洱源县境牛街乡东北长木箸北山西坡瓜拉坡，为国家级苍山洱海自然保护区源头水。现状水质Ⅱ类，规划水平年水质目标Ⅱ类。所以，弥苴河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，根据支流保护级别不低于干流的原则，弥茨河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）中的Ⅱ类标准。 根据《大理白族自治州2020年环境状况公报》，水质类别符合Ⅱ类的测点有11个，分别为：洱海喜洲上层、湖心0下层、湖心、小关邑、北部湖心、弥苴河江尾桥断面、弥苴河银桥村断面、波罗江入海口断面、万花溪喜洲桥断面、茫涌溪石岭村断面、白石溪桥断面。 所以根据公报，弥苴河水质符合Ⅱ类水质标准要求。根据现场踏勘，弥茨河水体中无明显悬浮物，无异味，水质状况良好。 3.1.2大气环境质量现状 项目位于云南省大理白族自治州洱源县三营镇共和村、永新村、永联村，根据环境空气质量功能区划分原则及项目周围环境情况，属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准。 根据《大理白族自治州2020年环境状况公报》，2020年，全州环境空气质量总体保持良好。12个县（市）年评价结果均符合环境空气质量二级标准；按日均值评价，12个县（市）优良天数比例在99.5%~100%之间，其中大理市优良天数比例为99.7%，出现轻度污染1天，超标污染物为臭氧。宾川、弥渡、巍山、南润、祥云、洱源、鹤庆7个县优良天数比例均为100%，全州平均优良天数比例为99.81%。 项目所在区域属于大气达标区。但项目区植被较少且项目区域扬尘较大，环境空气质量现状一般。 3.1.3声环境质量现状 项目所在地区属于云南省大理白族自治州洱源县三营镇共和村、永新村、永联村。根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190–2014）声环境功能区分类的要求，其中三营镇共和马营沟二号建筑石料用灰岩矿采场和洱源县三营河西普通建筑用石灰岩矿距离高速公路大丽高速小于35m，所以其靠近高速公路35m范围内的一侧为4类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，其他厂界为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。剩余两个矿山为2类声功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，根据现场踏勘情况，其中三营镇共和马营沟二号建筑石料用灰岩矿采场和洱源县三营河西普通建筑用石灰岩矿位于大丽路附近但矿山已关停厂区生产设备已拆除，区域声环境质量现状一般，洱源县茈碧湖镇大营村玄武岩矿，洱源县三营镇共和胜利建筑石料用灰岩矿矿山已关停且厂区生产设备已拆除，区域声环境质量现状良好，所以洱源县三营镇4座矿山声环境现状均能满足相关功能区划的要求。 3.1.4生态环境质量现状 （1）云南省主体功能区规划 项目位于云南省大理白族自治州洱源县，根据《云南省主体功能区规划》（云政发〔2014〕1号），项目位于该规划中的省级重点开发区域。 （2）云南省生态功能区划 根据《云南省生态功能区划简本（最终）》，项目所在地生态功能区为：Ⅲ1-1大理、楚雄山原盆地城镇与农业生态功能区，该项目属于矿山修复项目，符合该区划的保护措施与发展方向，生态功能区概况见表3-1所示，项目所在位置及云南省生态功能类型区见图3-1所示。 表3-1生态功能区概况 生态功能分区单元 所在区域与面积 主要生态特征 主要生态环境问题 生态环境敏感性 主要生态系统服务功能 保护措施与发展方向 生态区 生态 亚区 生态功能区 Ⅲ高 原亚 热带 北部 常绿 阔叶 林生 态区 Ⅲ1滇中高 原谷盆半湿润常绿阔叶 林、暖性针 叶林生态亚 Ⅲ1-1大理、楚雄山原盆地城镇与农业生态功能区 楚雄市南部、南华县东北部、大理市，洱源、祥云、弥渡等县，面积 8095.57平方公里 以丘状高原地貌为主。西部点苍山降雨量可达到1500毫米以上，东部降雨量在1000毫米左右，部分地区不足800毫米。 点苍山植被垂直带分布明显，高原面上的植被以云南松林为主。土壤类型以红壤和石灰土为主 土地过度利用和旅游带来的环境污染和土地退化 生境高度敏感 楚雄、大理的 城镇和生态农 业建设 保护农田生态环境、控制化肥和农药的施用，发展生态旅游，维护本区的自然生态景观和地质遗产 图3-1项目所在位置及云南省生态功能类型区 （3）生态环境现状 植物资源的现状 四座矿山所在区域为已关停矿山，根据查阅资料和现场调查，由于受人工干扰，四座矿山所在区域大部分为裸露边坡，矿区坡体裸露，植被弱发育，以零星戟叶酸模、车桑子及云南坡柳灌丛为主。其主要特征如下所述。 ①戟叶酸模 蓼科（Polygonaceae），戟叶酸模属于蓼科酸模属灌木植物，叶戟形，近革质。高50-90厘米。茎多分枝，老技木质，暗紫褐色；一年生枝草质，绿色。叶互生或簇生，戟形，近革质，长1.5-3厘米，宽1.5-2毫米，中裂片线形或狭三角形，顶端尖，两侧裂片向上弯曲；叶柄与叶片等长或比叶片长。4月开花，花序圆锥状，顶生，分枝稀疏，花梗细弱，中、下部具关节；花杂性，果时反折，内花被片果时增大，圆形或肾状圆形，淡红色。瘦果卵形，具3棱，长约2毫米，褐色，有光泽。花果鲜紫红色，很美丽。是一种十分耐干旱、耐强光照、耐热、耐瘠薄的地面覆盖植物。生于海拔1800-2100米的山坡或沟谷湿地。分布于西藏、云南、四川，印度、不丹、巴基斯坦、阿富汗也有分布。 ②车桑子（Dodonaeaviscosa(Linn.)Jacq.Enum.） 灌木或小乔木，高1-3m或更高。小枝扁，有狭翅或棱角，附有胶状黏液。单叶互生；叶柄短或近无柄；叶片纸质，形状和大小变异很大，线形、线状披针形、倒披针形或长圆形，长5-12cm，宽0.5-4cm，先端短尖、钝或圆，全缘或不明显的浅波状，两面有粘流，无毛，干时光亮。花单怀，雌雄异株；花序顶生或在小枝上部腋生，比叶短，密花，主轴和分枝均有棱角；花梗纤细，长2-5mm，有时可达1cm；萼片4，披针形或长椭圆形，长约3mm，先端钝，雄蕊7或8，花丝长不及1mm，药长2.5mm，内屈，有腺点；子房椭圆形，外面有胶状黏液，2或3室花柱长约6mm，先端2或3深裂。蒴果倒心形或扁球形，2或3翅宽1.8-2.5cn，种皮膜质或纸质，有脉纹。种子每室1或2颗，透镜状，黑色。花期秋末，果期冬末春初。 ③云南坡柳灌丛 云南坡柳灌丛主要以坡柳群落为主，为森林群落受到砍伐形成，或者是撂荒地、边坡上形成的次生植被类型。该群落约高0.5-0.7m，盖度在30%-60%，主要分为1层：草本层，草本层高约0.5-0.7m，盖度为30%-60%，主要植物有猪毛草（Cyperaceae）、地果（FicustikouaBur）、玄参（ScrophularianingpoensisHemsl）等。 评价区域内无国家和云南省重点保护野生植物物种和珍稀植物，也无地方区域特有物种分布。 动物资源的现状 根据资料查阅、实地调查和生境判定，由于受人工干扰，项目所在区域内动物失去了隐蔽条件，故动物资源匮乏。在村庄及农耕地区域可能分布有云南半叶趾虎（Hemiphyllodactylusyunnanensis)、铜蜓蜥（Sphenomorphusindicus）和八线腹链蛇（Amphiesmaoctolineat)、斜鳞蛇（Pseudoxenodonmacro）和黑线乌梢蛇（Zaocysnigromarginatus)。根据调查，项目区鸟类主要有树麻雀（Passermontanus)、黑头金翅雀（Carduelisambigua)、黑喉石即鸟（Saxicolatorquata)、鹊鸲（Copsychussaularis)、黄臀鹎（Pycnonotusxanthorrhous)、白颊噪鹛（Pterorhinussannio)、黑卷尾（Dicrurusmacrocercus))。项目区的人为干扰较为严重，所以项目区兽类主要为少量伴人居的啮齿类动物为主，通过资料查阅、实地调查和访问调查，项目区域内可能分布有北树鼩（Tupaiabelangeri)、大马蹄蝠（Hipposiderosarmiger)、泊氏长吻松鼠（Dremomyspernyi)、褐家鼠（Rattusnorvegicus)、小家鼠（Musmusculus)、社鼠（Rattusniviventer）等兽类。 综上所述，由于项目区受人为干扰较大，使动物所需的隐蔽条件散失，故项目区域内动物多样性较为匮乏，仅分布有少量伴人居的动物类群，项目区域未发现列入国家和省级保护的野生动物，也不是国家和省重点保护动物的主要迁徙通道。 （4）土地利用现状 ①三营镇共和马营沟二号建筑石料用灰岩矿 经过实地调查访问及资料收集，三营镇共和马营沟二号建筑石料用灰岩矿未严格分台阶进行开采，目前已形成1个规模较大采空区，及两个堆料场，对地质环境破坏较大，初步调查土地损毁面积约1.5391公顷，据土地利用现状调查资料（三调），损毁地类主要为采矿用地、其它草地、其他林地、交通服务场站用地，损毁的方式为挖损及占压，损毁程度为重度损毁。 ②洱源县三营河西普通建筑用石灰岩矿 经过实地调查访问及资料收集，洱源县三营河西普通建筑用石灰岩矿未严格分台阶进行开采，目前已形成８个规模较大采空区，对地质环境破坏较大，初步调查土地损毁面积约4.7095公顷，据土地利用现状调查资料（三调），损毁地类主要为采矿用地、其它草地、农村道路，损毁的方式为挖损及占压，损毁程度为重度损毁。 ③茈碧湖镇大营村玄武岩矿废弃采坑 经过实地调查访问及资料收集，茈碧湖镇大营村玄武岩矿废弃采坑未严格分台阶进行开采，目前已形成1个规模较大采空区，对地质环境破坏较大，初步调查土地损毁面积约8.9521公顷，据土地利用现状调查资料（三调），损毁地类主要为采矿用地、乔木林地、其它林地、灌木林地、其它草地、农村道路，损毁的方式为挖损及占压，损毁程度为重度损毁。 ④洱源县三营镇共和胜利建筑石料用灰岩矿 经过实地调查访问及资料收集，洱源县三营镇共和胜利建筑石料用灰岩矿未严格分台阶进行开采，目前已形成1个规模较大采空区，对地质环境破坏较大，初步调查土地损毁面积约0.4827公顷，据土地利用现状调查资料（三调），损毁地类主要为采矿用地、其它草地，损毁的方式为挖损及占压，损毁程度为重度损毁。 （5）景观现状评价 ①三营镇共和马营沟二号建筑石料用灰岩矿 工程区为灰岩分布区，饱水能力差，区内植被发育较差，工作区主要乔木的种类有：旱冬瓜、滇朴、柏树。主要的灌木树种有：车桑子、戟叶酸模。主要的草本植物主要有：狗牙根、白牛胆、白三叶等。采场内植被弱发育，局部为荒坡地或杂草地。矿区周边地势相对平坦的地带为水田，主要种植水稻、玉米、蚕豆等农作物，以及烤烟、辣椒等作物，矿山景观现状一般。 ②洱源县三营河西普通建筑用石灰岩矿 工程区为灰岩分布区，饱水能力差，区内植被发育较差。工作区主要乔木的种类有：旱冬瓜、侧柏、桉树。主要的灌木树种有：车桑子、戟叶酸模。主要的草本植物主要有：狗牙根、白牛胆、白三叶等。工程区范围内植被覆盖率较低，主要以车桑子、戟叶酸模及杂草为主，附近外围生长少量针叶的旱冬瓜灌木及桉树。矿区周边地势相对平坦的地带为水田，主要种植水稻、玉米、蚕豆等农作物，以及烤烟、辣椒等作物，矿山景观现状一般。 ③茈碧湖镇大营村玄武岩矿废弃采坑 工程区内植被发育较差，工作区主要乔木的种类有：旱冬瓜、桉树。主要的灌木树种有：车桑子、戟叶酸模。主要的草本植物主要有：狗牙根、白牛胆、白三叶等。工程区范围内植被覆盖率较低，主要以车桑子、戟叶酸模及杂草为主，附近外围生长针叶的旱冬瓜、灌木及侧柏。采矿场附近植被发育，覆盖率约50%，采场内植被弱发育，覆盖率小于10%。矿区周边地势相对平坦的地带为水田，主要种植水稻、玉米、蚕豆等农作物，以及烤烟、辣椒等作物，矿山景观现状一般。 ④洱源县三营镇共和胜利建筑石料用灰岩矿 工程区为灰岩分布区，饱水能力差，区内植被发育较差。工作区主要乔木的种类有：旱冬瓜、侧柏、滇朴。主要的灌木树种有：车桑子、戟叶酸模。主要的草本植物主要有：狗牙根、白牛胆、白三叶等。工程区范围内植被覆盖率较低，主要以车桑子、戟叶酸模及杂草为主，附近外围生长少量针叶的旱冬瓜灌木及桉树。矿区周边地势相对平坦的地带为水田，主要种植水稻、玉米、蚕豆等农作物，以及烤烟、辣椒等作物，矿山景观现状一般。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 洱源县历史遗留矿山生态修复项目位于云南省大理白族自治州洱源县三营镇共和村、永新村、永联村，本项目治理区为洱源县历史遗留的4个露天开采形成的废弃采矿用地，未办理过相关环保手续，根据相关要求现已关停；矿山采场四至范围清晰。 根据项目主体设计资料及现场实际情况分析，本次矿山修复涉及的4座矿山不涉及移民（拆迁）安置、改（迁）建、其他遗留问题等，主要共同环境问题为： ①矿坑经前期多年无序开采，矿界范围内土地遭到大面积破坏、区内植被遭受破坏程度严重、现矿坑内仅少量地表植被覆盖、水土流失严重、生态环境差； ②矿坑内挖方边坡、填方边坡随处可见，形成了较多的不稳定斜坡、滑坡等地质灾害体，影响周边山体的稳定； ③大风天扬尘对周边环境空气造成影响； ④矿坑地表开挖长期裸露改变了区域土地利用格局，减少了植被覆盖率，破坏了原有动物栖息环境； 不同点为：三营镇共和马营沟二号建筑石料用灰岩矿采场目前为一潜在不稳定斜坡体，坡向135°，边坡面积约6323㎡。采场边坡上部较风化岩石局部出现掉块、塌落及小规模岩块崩塌等不稳定现象。在暴雨及强降雨天气，边坡失稳形成崩塌、滑坡的可能性较大，危险性大，危害程度大；洱源县三营镇共和胜利建筑石料用灰岩矿采场目前为一潜在不稳定斜坡体，坡向144°，边坡面积约1688㎡。采场边坡上部较风化岩石局部出现掉块、塌落及小规模岩块崩塌等不稳定现象。在暴雨及强降雨天气，边坡失稳形成崩塌、滑坡的可能性较大；洱源县三营河西普通建筑用石灰岩矿采坑平面上呈不规则椭圆形，底部平整。采坑呈四周高中间低的桶状。采场边坡上部较风化岩石局部出现掉块、塌落及小规模岩块崩塌等不稳定现象。在暴雨及强降雨天气，边坡失稳形成崩塌、滑坡的可能性较大；洱源县茈碧湖镇大营村玄武岩矿采场边坡上部较风化岩石局部出现掉块、塌落及小规模岩块崩塌等不稳定现象，BP2后缘见有数条地裂缝，BP4为松散褐色腐殖土堆积。在暴雨及强降雨天气，边坡失稳形成崩塌、滑坡的可能性较大。 此次建设单位对这4座矿山进行生态修复，通过场地土壤重构工程、植被重建工程、水源工程、配套工程、管护工程等五项工程来消除以上环境问题。 |
| 生态环境保护目标 | 3.2生态环境保护目标 该项目区200m范围内不涉及饮用水源保护地、自然保护区、风景名胜区、基本农田保护区、文物保护单位、自然保护区、世界文化和自然遗产及珍稀动植物资源等特殊需要保护的单位等环境敏感目标，根据工程性质和区域环境特征。 表3-2生态环境保护目标一览表 环境 要素 矿山名称 保护目标 保护内容（人） 相对矿区方位 最近距离（m） 功能要求 大气 环境 三营镇共和马营沟二号建筑石料用灰岩 马营沟散户 28 东 278 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准 洱源县三营河西普通建筑用石灰岩矿 河西村散户 400 东北 244 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准 洱源县茈碧湖镇大营村玄武岩矿 运亨村散户1 20 南 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准 运亨村散户2 80 南 200 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准 洱源县三营镇共和胜利建筑石料用灰岩矿 北山脚散户 120 西 201 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准 地表水 洱源县三营镇共和胜利建筑石料用灰岩矿 弥茨河 水质 南 60 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准 洱源县茈碧湖镇大营村玄武岩矿 弥茨河 水质 东南 78 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准 洱源县三营河西普通建筑用石灰岩矿 弥茨河 水质 东 130 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准 生态环境 项目周围山体植被、动物、自然景观、水土流失控制 保护项目区周围现有植被及动物不被破坏，区域生态环境不被破坏 |
| 评价 标准 | 3.3环境质量标准 3.3.1环境空气质量标准 项目所在区域大气环境功能区划属于二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，标准值见表3-1所示。 表3-3环境空气质量标准 序号 污染物项目 平均时间 浓度限值 单位 标准来源 1 二氧化硫 （SO2） 年平均 60 μg/m³ 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 2 二氧化氮 （NO2） 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 3 PM10 年平均 70 24小时平均 150 4 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 5 CO 24小时平均 4mg/m³ 1小时平均 10mg/m³ 6 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 7 TSP 年平均 200 24小时平均 300 3.3.2地表水环境质量标准 项目评价区域地表水为弥茨河，根据《大理白族自治州水功能区划》，弥茨河是弥苴河的支流，弥苴河水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，根据支流保护级别不低于干流的原则，所以弥茨河水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，具体见表3-4所示。 表3-4地表水环境质量标准限值（单位：mg/L，pH无量纲） 污染因子 浓度限值 单位 标准名称 pH ≤6~9 无量纲 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准 COD ≤15 mg/L BOD5 ≤3.0 氨氮 ≤0.5 总氮 ≤0.5 总磷 ≤0.1 石油类 ≤0.05 粪大肠菌群（个/L） ≤2000 / 3.3.4声环境质量标准 项目位于云南省大理白族自治州洱源县三营镇共和村、河西村，茈碧湖镇永联村，其中三营镇共和马营沟二号建筑石料用灰岩矿BP1边坡和洱源县三营河西普通建筑用石灰岩矿靠近大丽高速一侧，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），高速公路边界线外35m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a标准，高速公路边界线外35m范围之外执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，剩余两个矿山根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。执行标准具体见表3-5所示。 表3-5声环境质量标准单位：dB(A) 功能区 时段 标准值 标准来源 2类 昼间 60 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 夜间 50 4a类 昼间 70 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准 夜间 55 3.3.5污染物排放控制标准 项目为生态修复项目，为非生产性项目，运营期不产生废气、废水、固废等环境污染物，因此不设废气、废水、固废等运行期排放标准，只设置施工期排放标准、运营期噪声排放标准。 3.3.6大气污染物排放标准 项目施工期无组织废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值，标准限值见表3-6。 表3-6大气污染物排放限值（单位：mg/m³） 项目 标准名称 级别 排放标准值 施工期 颗粒物 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 无组织 无组织排放限值 1.0 3.3.7水污染物排放标准 施工期：施工废水产生量较少，经临时处理后回用于施工场地洒水降尘等，不外排，故不设排放标准。 3.3.8噪声排放标准 （1）项目在施工期中，噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011），具体如表3-7所示。 表3-7噪声排放标准限值单位：dB（A） 项目 时段 标准值 标准来源 施工期 昼间 70 《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011） 夜间 55 （2）项目在运营期中，云南省洱源县三营镇共和马营沟二号建筑石料用灰岩矿BP1边坡和洱源县三营河西普通建筑用石灰岩矿距离大丽高速小于35m，靠近高速公路边界一侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类区标准，其他厂界和剩余矿山噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准，如表3-8所示。 表3-8标准限值单位：dB（A） 项目 时段 标准值 标准来源 运营期 昼间 60 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 夜间 50 昼间 70 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准 夜间 55 3.3.9固体废物 项目施工期： 生活垃圾按照《生活垃圾处理技术指南》遵循无害化、减量化、资源化的原则收集处置。 项目一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。 |
| 其他 | 项目为矿山生态修复项目，为非生产性项目。项目运营期不产生废气、废水等环境污染物，不设置总量控制指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目为生态修复项目，为非生产性项目，运营期不产生废气、废水、固废等环境污染物，因此，主要对施工期环境影响进行分析。项目施工期主要进行边坡清危工程，采坑回填工程，场地平整工程，覆土，植被绿化等工作，项目运营期主要进行植被管护和边坡监测等工作。 4.1生态环境影响分析 本项目为生态修复，主要针对历史遗留矿山在开采过程中产生的永久性生态破坏进行人工和自然修复，修复施工过程中机械设备等临时占地均为原有矿区用地，不新增占地，不会造成新的生态破坏。因此，本项目主要对修复期产生正向有利的生态环境影响进行分析。 4.1.1土地利用的影响分析 （1）三营镇共和马营沟二号建筑石料用灰岩矿 三营镇共和马营沟二号建筑石料用灰岩矿矿山生态修复区内主体生态修复为草地、林地和交通服务厂站用地，修复措施为对采剥面上一些危岩体进行清危，采剥面修复前土地利用类型为采矿用地和草地，修复后恢复为草地。采空区平台进行弃渣清理和场地平整，采空区平台修复前为采矿用地，修复后恢复为林地。堆料场1、2修复措施为弃渣清理、场地平整和垃圾清运，堆料场1、2修复前土地利用类型为林地、草地、交通服务场站用地和农村道路，修复后恢复为林地、草地、交通服务场站用地。边坡清危后的碎块石平整于未进行过植被恢复的地段，回填后采用机械进行平整压实。 根据现场调查三营镇共和马营沟二号建筑石料用灰岩矿距离村庄较近，并且面积较大，在修复区范围内有一部分平台区域已建设成为驾校，故本次不再对该区域进行较大的工程修复措施仅进行植株栽培，将该块区域定为交通服务厂站用地。 根据修复前后用地类型统计结果，项目实施修复后，修复后土地利用类型均稍有变化，但根据“自然资源部2019年6号文件及云南省自然资源厅2020年60号文件”指出：历史遗留矿山生态修复可按照市场化思路，采取实施增减挂钩项目、土地综合整治、开发，盘活矿山存量建设用地提高土地利用率，以及废弃矿山宜耕则耕，宜林则林，宜建则建的原则，项目实施后修复为其他用地类型符合相关要求。并且，项目修复完成后，将原有开采区裸露地表恢复为林地及草地等，恢复景观生态系统的完整性。 表4-1三营镇共和马营沟二号建筑石料用灰岩矿矿山生态修复区范围复垦前后地类统计表 损毁单元 复垦前地类 面积hm2 复垦利用方向 面积hm2 三营镇共和马营沟二号建筑石料用灰岩矿采场 采剥面 0602 采矿用地 0.6286 0404 其他草地 0.6323 0404 其他草地 0.0038 采空区平台 0602 采矿用地 0.1612 0307 其他林地 0.1612 堆料场1 1005 交通服务场站用地 0.4563 1005 交通服务场站用地 0.4647 1006 农村道路 0.0061 0307 其他林地 0.2030 0404 其他草地 0.1557 0307 其他林地 0.0495 堆料场2 0307 其他林地 0.0024 0307 其他林地 0.0779 0602 采矿用地 0.0755 小计 0602 采矿用地 0.8653 0404 其他草地 0.6323 0404 其他草地 0.1595 0307 其他林地 0.4421 1005 交通服务场站用地 0.4563 1005 交通服务场站用地 0.4647 1006 农村道路 0.0061 0307 其他林地 0.0519 小计合计 1.5391 1.5391 （2）洱源县三营河西普通建筑用石灰岩矿 洱源县三营河西普通建筑用石灰岩矿矿山生态修复区内主体生态修复为草地、林地，修复措施为对采剥面上一些危岩体进行清危，采剥面修复前土地利用类型为采矿用地和草地，修复后恢复为草地。矿山废弃地修复措施为土地翻耕、培肥，矿山废弃地修复前为草地，修复后恢复为草地。采1～采8采空平台修复措施为弃渣清理、场地平整、覆土50cm，其中平台种植侧柏，平台坡脚扦插种植葛藤，坡顶扦插种植常青藤，采1～采8采空平台修复前土地利用类型为草地、林地、采矿用地和农村道路，修复后恢复为林地、草地和农村道路。 根据现场调查洱源县三营河西普通建筑用石灰岩矿矿山采7和采8平台连接处为自然修复区。 根据修复前后用地类型统计结果，项目实施修复后在不改变原有土地利用类型的前提下，将现状裸露地表修复为林地和草地，且相对修复前的面积均有所增加，恢复生态景观的完整性。 表4-2洱源县三营河西普通建筑用石灰岩矿矿山生态修复区范围复垦前后地类统计表 损毁单元 复垦前地类 面积hm2 复垦利用方向 面积hm2 洱源县三营河西普通建筑用石灰岩矿 采剥面 0602 采矿用地 1.5571 0404 其他草地 1.7333 0404 其他草地 0.1750 自然修复区 1006 农村道路 0.1802 1006 农村道路 0.1542 0602 采矿用地 0.0614 0404 其他草地 1.0324 0404 其他草地 0.9450 采空区平台 0602 采矿用地 1.0671 0404 其他林地 1.1012 0404 其他草地 0.0178 1006 农村道路 0.0417 1006 农村道路 0.0251 采空区采4平台 0602 采矿用地 0.1232 0404 其他草地 0.1232 采空区平台边坡 0602 采矿用地 0.3689 0404 其他草地 0.4046 1006 农村道路 0.106 1006 农村道路 0.0694 矿山废弃地 0404 其他草地 0.0661 0404 其他草地 0.0661 小计 0602 采矿用地 3.1777 0404 其他草地 3.3596 0404 其他草地 1.2039 0307 其他林地 1.1012 1006 农村道路 0.3279 1006 农村道路 0.2487 小计合计 4.7095 4.7095 （3）洱源县茈碧湖镇大营村玄武岩矿废弃采坑 洱源县茈碧湖镇大营村玄武岩矿废弃采坑矿山生态修复区内主体生态修复为草地、林地修复措施为对采剥面上一些危岩体进行清危，采剥面修复前为采矿用地、林地和农村道路，修复后恢复为草地。采空区修复措施为场地平整，土地翻耕平台坡脚扦插种植葛藤，坡顶扦插种植常青藤，采空区修复前土地利用类型为采矿用地、林地和农村道路，修复后恢复为草地。采空平台修复措施为弃渣清理、场地平整、覆土50cm，其中平台种植侧柏，平台坡脚扦插种植葛藤，坡顶扦插种植常青藤，采空平台修复前土地利用类型为采矿用地、林地和农村道路，修复后恢复为林地。补种区其中与采空区平台交接区域恢复为草地，其余部分恢复为林地。 根据修复前后用地类型统计结果，项目实施修复后在不改变原有土地利用类型的前提下，将现状裸露地表修复为林地和草地，且相对修复前的面积均有所增加，恢复生态景观的完整性。 表4-3洱源县茈碧湖镇大营村玄武岩矿废弃采坑矿山生态修复区范围复垦前后地类统计表 损毁单元 复垦前地类 面积hm2 复垦利用方向 面积hm2 洱源县茈碧湖镇大营村玄武岩矿废弃采坑 采剥面 0602 采矿用地 3.7503 0404 其他草地 4.4123 0305 灌木林地 0.6161 0301 乔木林地 0.0365 0307 其他林地 0.0024 1006 农村道路 0.0064 采空区平台 0602 采矿用地 2.4102 0404 其他草地 1.8715 0301 乔木林地 0.1524 0404 其他林地 2.1047 0307 其他林地 0.6520 0305 灌木林地 0.8342 0404 其他草地 0.0004 1006 农村道路 0.1037 1006 农村道路 0.1761 补种区 0301 乔木林地 0.0072 0307 其他林地 0.3875 0305 灌木林地 0.0975 0404 其他草地 0.2828 小计 0602 采矿用地 6.1605 0404 其他草地 6.2838 0305 灌木林地 1.5478 0307 其他林地 2.4922 0301 乔木林地 0.1961 1006 农村道路 0.1761 0307 其他林地 0.6544 1006 农村道路 0.1101 0404 其他草地 0.2832 小计合计 8.9521 8.9521 （4）洱源县三营镇共和胜利建筑石料用灰岩矿 洱源县三营镇共和胜利建筑石料用灰岩矿矿山生态修复区内主体生态修复为草地、林地修复措施为对采剥面上一些危岩体进行清危，采剥面修复前土地利用类型为采矿用地、林地、草地，修复后恢复为草地。采空平台修复措施为弃渣清理、场地平整、覆土50cm，其中平台种植侧柏，平台坡脚扦插种植葛藤，坡顶扦插种植常青藤，采空平台修复前土地利用类型为采矿用地和草地，修复后恢复为林地、草地。 根据修复前后用地类型统计结果，项目实施修复后在不改变原有土地利用类型的前提下，将现状裸露地表修复为林地和草地，且相对修复前的面积均有所增加，恢复生态景观的完整性。 表4-4洱源县三营镇共和胜利建筑石料用灰岩矿矿山生态修复区范围复垦前后地类统计表 损毁单元 复垦前地类 面积hm2 复垦利用方向 面积hm2 洱源县三营镇共和胜利建筑石料用灰岩矿 采剥面 0602 采矿用地 0.1584 0404 其他草地 0.1688 0404 其他草地 0.0104 采空区平台 0602 采矿用地 0.3134 0307 其他林地 0.3139 0404 其他草地 0.0005 小计 0602 采矿用地 0.4718 0404 其他草地 0.1688 0404 其他草地 0.0109 0307 其他林地 0.3139 小计合计 0.4827 0.4827 4.1.2对动植物的影响 项目修复施工过程中机械设备等临时占地均为原有矿区用地，不新增占地，且修复区内大多为裸露地表，基本无植被分布，不会造成新的生态植被破坏，但施工过程中机械发出的噪声、产生的振动以及施工人员的活动会使修复区附近的动物暂时迁移到其他较远的地方，使区域内的动物种类及数量减少。然而，施工期对动物的影响只是短期的，可逆的。 本次绿化树种选择参考周边景观用成活率和景观效果良好的苗木草种，使绿化与周边协调一致。结合以往生态修复的经验及区域植物特点，设计在树种苗木选择上均为乡土树种，乔木主要为：侧柏，灌木为：车桑子、三角梅，藤类主要为爬山虎、葛藤，草本主要为：狗牙草、戟叶酸模、格桑花及箭舌豌豆。根据现状植被类型特点分析，上述物种在本项目各矿区均有分布，且树种在洱源县周边各大苗木基地均有销售，采运方便且成本低。 项目区经过多年的开采活动，该区域景观已经遭到了严重破坏。植被恢复工程修复完成后，通过植树种草形成新的人工景观将很大程度改善项目景观的连续性，该影响利大于弊。但应注意以种植当地乡土植物为主，避免引进不适应当地环境的物种。 4.1.3水土流失影响 项目修复施工过程中不新增占地，不涉及表土开挖，对现状矿区内的弃渣进行回填整平，整平后立即进行复耕复林，不会带来新的水土流失。然而，通过治理修复后，可以改变矿山现状地质环境恶劣的面貌，采用植物工程措施后，可大幅度减少地表水径流量，减少地表水对地表的直接冲刷带来的水土流失；增加地表水体的下渗量和土壤的水体涵养量，对地下水的补给也将随之增加，很大程度上改变脆弱的生态系统，改善区域的生态环境。且复垦以后，通过改良土壤、配套截排水及集水设施、道路设施和规划水土保持林等工程生物措施，恢复并增加了绿色植被，减少和防治区域水土流失，水土流失治理率达100%，对复垦责任区生态环境有所改善，农业生产和生活环境也有较大的改善。 4.2污染影响分析 4.2.1大气环境影响分析 项目施工过程中产生的废气主要为扬尘、运输车辆、施工机械产生的尾气、炸药爆破烟团废气及粉尘。 （1）扬尘 根据工程分析，项目在进行削坡造台、排土、场地平整、苗木种植等作业都会产生扬尘。扬尘主要成分为TSP和PM10，不含其他有害成分。扬尘呈无组织排放，散落在施工场地和周围地表，并随降水的冲刷而转移至水体。在干季风大的情况下，以上施工过程会导致施工现场扬尘飞扬，使空气中粉尘颗粒物浓度升高，影响所在区周围的空气环境质量。扬尘产生浓度与施工现场条件、施工管理水平、施工机械化程度及施工季节、建设地区土质及天气等诸多因素有关。一般土质疏松干燥，风大时产生扬尘较多，影响较大。出现扬尘量的大小与诸多因素有关，难以界定。类比其他施工场地扬尘污染的监测结果，在距离施工现场边界下风向50m处，TSP浓度达最大值4.53mg/m³，至150m处降至1.51mg/m³，至200m处TSP浓度降至1.0mg/m³以下，至300m处TSP浓度降至0.5mg/m³以下。经以上分析，施工期无组织排放的扬尘污染的范围主要集中在200m以内，本项目洱源县茈碧湖镇大营村玄武岩矿周边200m范围内有敏感目标，其中洱源县茈碧湖镇大营村玄武岩矿施工期应对居民点一侧设置降尘设施。其余矿山离环境敏感点较远且有山体格挡，扬尘影响较小。 （2）施工机械及运输车辆废气对环境的影响 根据工程分析，该项目施工中运输车辆及施工机械运行产生的废气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，主要成分是烃类、CO和NOX等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属于无组织排放，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，故一般情况下，施工机械和运输车辆所产生污染在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域的空气环境质量影响不大。 （3）小结 经采取相应的防治措施并加强管理后，影响程度和范围可得到减缓和控制，污染影响可做到最小化，且随着施工期的结束而消失，对周围环境的影响程度不大，项目的实施也不会降低当地现状环境空气质量。 4.2.2水环境影响分析 施工阶段产生的废水包括施工人员生活污水、施工废水和修复区地表径流。 （1）施工废水 该项目施工废水主要为施工机械及设备清洗废水、运输车辆清洗废水等。废水产生量与施工进度、季节以及施工人员的经验、素质等因素有关，主要污染因子为SS，施工期废水经临时沉淀后回用于施工场地洒水降尘、车辆清洗等，废水不外排，对区域地表水体影响不大。 （2）生活污水 该项目施工期平均每天为60人，项目设施工营地，施工人员均不在生态修复场地内进行食宿。生活污水主要是施工人员产生的盥洗废水。施工人员每天生活用水以20L/人计，总用水量为1.2m³/d，生活污水产生量按80%计，则项目施工期施工人员生活污水产生量为0.96m³/d。设置旱厕，定期清掏，用于周围农田施肥。少量盥洗废水经沉淀后回用于场地洒水降尘，污水不外排，对区域地表水体影响小。 （3）修复区地表径流 项目4个施工区在场地平整、覆土临时堆放以及后期植被施肥养护时，如遇雨季修复区域降水会形成地表径流，主要污染物为SS及农肥中的N、P、K+等，由于四个修复区均位于洱海流域内，水环境敏感程度较高。因此，为防止雨水冲刷形成地表径流，建设单位应在4个修复区外围设置截排水沟，并在修复区地表径流下游设沉砂池，利用自然坡度，将雨水自流导出修复区。施工期产生的地表径流经沉淀后回用于施工过程和洒水降尘；植被养护期产生的地表径流经收集沉淀后，作为绿化灌溉用水。 4.2.3噪声环境影响分析 4.2.3.1施工机械声环境影响分析 （1）主要噪声源强 项目施工期间噪声主要是施工现场的各类机械设备噪声、施工作业噪声以及物料运输造成的交通噪声。不同的施工阶段会使用不同的机械设备，所以施工现场会产生强度较高、无规则、不连续的施工噪声。其强度与施工机械4-5。 表4-5主要噪声源的声级值 声源 5m处噪声声级dB（A） 单斗挖掘机油动 72～96 推土机 75～90 蛙式夯实机 85～90 风钻手持式 100～105 混凝土搅拌机 85～90 振捣器插入式 70～80 混凝土吊罐 85～89 风（砂）水枪 85 汽车 85～90 塔式起重机 85~90 汽车起重机 70～80 灰浆搅拌机 80~90 柴油发电机 85~95 污水泵 70~80 电焊机 65 钢筋弯曲机 70~80 钢筋切断机 85~90 钢筋调直机 70~80 项目除移动施工机械外，主要施工期机械布置于临时施工场内。一般情况，施工现场有多台机械同时作业，声级会叠加。叠加的幅度随各机械声压级的差别而异。根据以上常用施工机械的噪声声压级范围，施工期的噪声源强一般超过80dB（A），特点为暂时的短期行为，无规律性。 通过采取使用低噪声设备、分时段施工、施工现场周围加围护、距离衰减等措施后将项目施工期噪声对周围环境的影响降至最低。 （2）声环境影响预测与评价 ①预测模式： 设备噪声预测：施工期噪声主要是来自施工车辆和施工机械作业，施工期间主要噪声及振动来源于单斗挖掘机、推土机、蛙式夯实机、振捣器插入式、载重汽车等设备，对周围环境质量有一定的影响，在施工期间应尽量避免夜间（22:00～次日6:00）施工，以减少对周围环境的影响。 考虑到项目作业机械的种类、台数、具体分布情况随着建设内容变化而变化，因此只能在假设的典型情况进行，即所有施工设备噪声源均看作固定点声源。 采用点源衰减模式，预测声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收的衰减。预测公式如下： Lr=Lr0-20lg（r／r0） 式中：Lr－声源r处的A声压级，dB（A）； Lr0－距声源r0处的A声压级，dB（A）； r一预测点与声源的距离，m； r0－监测设备噪声时的距离，m。 叠加公式如下： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb—预测点的背景值，dB（A）。 施工设备与施工厂界距离均为5m，各施工阶段所涉及设备同时运用，根据上述预测模型，项目施工工段厂界噪声预测值如表4-6所示。 表4-6主要施工机械噪声贡献值预测结果单位：dB（A） 声源 5m处噪声声级dB（A） 10m处噪声声级dB（A） 30m处噪声声级dB（A） 50m处噪声声级dB（A） 70m处噪声声级dB（A） 100m处噪声声级dB（A） 200m处噪声声级dB（A） 单斗挖掘机油动 80 74 64 60 57 54 48 推土机 85 79 69 65 62 59 53 蛙式夯实机 85 79 69 65 62 59 53 风钻手持式 100 94 84 80 77 74 68 混凝土搅拌机 85 79 69 65 62 59 53 振捣器插入式 80 74 64 60 57 54 48 混凝土吊罐 85 79 69 65 62 59 53 风（砂）水枪 85 79 69 65 62 59 53 汽车 85 79 69 65 62 59 53 塔式起重机 90 70.0 60.5 56.0 53.1 50.0 44.0 汽车起重机 75 55 45.4 41 38 35 28.9 灰浆搅拌机 87 67 57.4 53 50 47 40.9 柴油发电机 90 70.0 60.5 56.0 53.1 50.0 44.0 污水泵 70 50 40.4 36 33 30 23.9 电焊机 65 45 35.4 31 28 25 18.9 钢筋弯曲机 75 55 45.4 41 38 35 28.9 钢筋切断机 85 79 69 65 62 59 53 钢筋调直机 75 55 45.4 41 38 35 28.9 施工期单体设备声源最大声级为100dB（A），主要施工机械单台作业时的声级强度见表4-2。由表4-2中可以看出，项目施工过程中各阶段施工噪声昼间在场界200m以外噪声值可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间排放限值要求。考虑到本项目施工期施工作业主要在白天，夜间不进行修复工作，因此，本项目施工期噪声对环境的影响有限。 项目施工噪声不会对周边环境产生长期影响，随着项目施工结束，施工噪声污染将随之消失，在严格执行上述措施的前提下，项目施工噪声对周边环境产生的影响总体轻微。 4.2.4固体废物环境影响分析 项目施工期固体废物主要为废土石方、施工人员生活垃圾。 （1）废土石方 经统计洱源县三营镇共和马营沟二号建筑石料用灰岩矿边坡面积约6323㎡，清危方量为100m³，清危产生的石方用于采坑的回填；洱源县三营河西普通建筑用石灰岩矿边坡面积约17334㎡，清危方量为450m³，清危产生的石方用于采坑的回填；洱源县茈碧湖镇大营村玄武岩矿废弃采坑边坡面积约44117㎡，清危方量为1000m³，清危产生的土石方用于采坑的回填及覆土使用；洱源县三营镇共和胜利建筑石料用灰岩矿边坡面积约1688㎡，清危方量为50m³，清危产生的石方用于采坑的回填。废石成分为普通石头，不存在重金属污染，因此石方处理合理。 项目对采矿产生的高陡边坡进行治理，规划进行削坡退台，治理过程中产生废弃石方1600m³，按松方系数1.5计算，产生废弃石方2400m³，扣除部分运输过程中的损耗，损耗暂按5%计算，为120m³，最终可得石方2280m³。 废土石方排放的影响主要表现在废石堆存占用土地，破坏植被，改变土地原有功能等方面。 根据调查，清理产生的废土石方直接回填至露天采坑中，多余的有产生的废弃石方由洱源县人民政府纳入公共资源交易平台，销售收益全部用于本地区生态修复，剥离的表土进行复垦回用。 在施工期结束后，尽快植树种草，做好绿化补偿及生态恢复措施，对生态环境的影响降到最低。 （2）生活垃圾 项目施工人员均为当地人，施工期平均人员约60人，不在施工现场食宿，施工人员生活垃圾产生量以每人每天0.5kg计，施工人员产生的生活垃圾约37kg/d。施工期施工人员生活垃圾经集中分类收集至垃圾桶内，定期由环卫部门清运处置。 根据类比，施工人员粪便产生量按0.25kg/人·天计算，产生粪便量共计17.5kg/d，项目区拟设置临时旱厕，旱厕定期清掏至表土堆场覆土腐熟、后期用作绿化施肥，施工结束后进行回填。 4.3环境风险分析 4.3.1环境风险识别 本项目为矿山生态修复，修复过程中不涉及爆破工程。项目使用柴油发电机作为电源，柴油使用依托周边加油站，不单独设置油库。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目区不涉及环境风险物质。 4.3.2环境风险影响分析 本项目存在的环境风险主要为矿山修复过程中遇极端气象条件，大面积的采空区、边坡较陡区域，可能导致引发严重的水土流失和崩塌、滑坡等地质灾害风险。但项目是实施修复工程结束后，将使产生的地质灾害风险将降到最低，对减缓区域的地质环境风险起到有利的作用。各矿区环境风险分析分述如下： （1）三营镇共和马营沟二号建筑石料用灰岩矿 三营镇共和马营沟二号建筑石料用灰岩矿矿山开采以及历史开发的废弃矿区及影响，主要包括矿山地质环境问题为开矿造成的生态植被破坏、地形地貌景观破坏，采矿开挖形成不稳定边坡、采坑等压占土地资源等矿山地质环境问题。该矿区存在的地质灾害分布较单一，据现场调查，采场边坡整体处于稳定状态，局部坡面有危岩分布，在强降雨及地震影响下易发生坍滑，威胁边坡下方动植物、大丽高速以及施工人员的安全。 （2）洱源县三营河西普通建筑用石灰岩矿 洱源县三营河西普通建筑用石灰岩矿未严格分台阶进行开采，目前已形成８个规模较大采空区，对地质环境破坏较大，据现场调查，采场边坡整体处于稳定状态，局部坡面有危岩分布，在强降雨及地震影响下易发生坍滑，如遇极端气象条件（如强降雨或地震），有危岩掉落形成小型坍塌的可能，威胁边坡下方动植物、采坑及道路耕作村民及施工人员安全和影响矿山下方弥茨河水质，造成水体污染。 （3）洱源县茈碧湖镇大营村玄武岩矿废弃采坑 洱源县茈碧湖镇大营村玄武岩矿废弃采坑经过实地调查访问及资料收集，茈碧湖镇大营村玄武岩矿废弃采坑未严格分台阶进行开采，目前已形成1个规模较大采空区，对地质环境破坏较大，采场边坡上部较风化岩石局部出现掉块、塌落及小规模岩块崩塌等不稳定现象对地质环境和地貌景观破坏较大，若发生失稳、极端气象条件（如强降雨或地震），规模向后缘扩展，将会对地质环境造成更大的破坏，威胁边坡下方动植物、采坑及道路耕作村民及施工人员安全和影响矿山下方弥茨河水质，造成水体污染。 （4）洱源县三营镇共和胜利建筑石料用灰岩矿 洱源县三营镇共和胜利建筑石料用灰岩矿经过实地调查访问及资料收集，洱源县三营镇共和胜利建筑石料用灰岩矿未严格分台阶进行开采，目前已形成1个规模较大采空区，对地质环境破坏较大，采场边坡上部较风化岩石局部出现掉块、塌落及小规模岩块崩塌等不稳定现象。在暴雨及强降雨天气，边坡失稳形成崩塌、滑坡的可能性较大，危险性大，危害程度大，BP1边坡南西侧150m有一居民区，主要威胁边坡前缘山脚动植物、乡村道路、行驶车辆、人员、水渠的安全。 4.3.3风险防范措施 （1）严格按照本生态修复区方案设计，设置工程修复期监测，包括主体生态修复工程结构稳定监测及竣工后沉降观测、生态修复工程实施效果监测两方面，主要以一般巡查监测为主。对生态修复区内挖填边坡、平台间边坡进行定期巡查，布置监测点对各坡体后缘地坪是否开裂变化、坡面是否产生坍滑及各边坡、对生态修区挖填整平区需以巡视为主，监测地坪是否发生沉降、开裂及积水情况，以及整个生态修复平台稳定情况，以及各生态修复区段生态修复效果进行监测，监测时及时做好记录，发现险情及时上报。其次是对区内景观修复工程苗木成活、病虫害等进行巡查监测。 本次监测方案设计监测方法以巡查为主，对清理危岩边坡区辅之予仪器监测，并根据情况采取处理措施。针对上述监测内容布置及要求，生态修复工程质保期监测合计布置一般监测22个，主要巡查监测对区域内所布设的植物及工程措施效果等。 （2）在各节点施工前，需派专人对区内各高陡边坡作巡视、记录，如观测到裂缝、坍塌等情况及时向项目经理汇报并及时予以处理。对施工过程中发现坍塌及后缘贯通性裂缝需及时上报处理，必要时需作临时支挡工程措施。 （3）施工期间建立专门气象预警系统，由专门人员负责对接收集及时气象资料，做到雨前警示，防范施工期间由降雨造成的施工安全隐患；如遇暴雨或地震极端天气，应禁止施工，并提前做好围挡等防护措施。 （4）在危险区域设置危险区域警示牌，共25块，在三营镇共和马营沟二号建筑石料用灰岩矿矿山治理区采坑附近，设置6块警示牌，在洱源县三营河西普通建筑用石灰岩矿矿山治理区采坑附近，设置8块警示牌，在洱源县茈碧湖镇大营村玄武岩矿废弃采坑矿山治理区采坑附近，设置7块警示牌，在洱源县三营镇共和胜利建筑石料用灰岩矿矿山治理区采坑附近，设置4块警示牌，对于进入该区域的行人起到警示作用。 4.3.4环境风险评价结论 根据上述对项目环境风险分析，按照各项风险事故的防范措施进行落实，做好气象监测预警，规范操作，即可将事故风险降低到最小。项目实施修复工程结束后，将使产生的地质灾害风险将降到最低，对减缓区域的地质环境风险起到有利的作用。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 4.4噪声环境影响和保护措施 （1）噪声源强 项目的噪声主要来自抽水机等设备，机械设备运行时产生的噪声等，预计噪声源强约为85dB(A)，设备噪声经安装减震垫等防治措施后，可以降低25dB（A），经类比调查各噪声源噪声值见表4-4。 表4-4噪声源排放特征及处置措施单位：dB(A) 噪声类型 噪声源 声压级dB(A) 采取措施 削减后源强dB(A) 源强位置 设备噪声 抽水机 85 低噪声设备，基础减震 60 周边河道 （2）预测模式 噪声从声源传至受声点，因受传播距离、大气吸收、地面效应、屏障屏蔽等因素影响，会使其发生衰减。 室外点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式 LA（r）=LAref（r0）－（Adiv+Abar+Aatm+Aexc） 式中：LA（r）──距声源r米处的A声级； LAref（r0）—参考位置r0米处的A声级； Adiv──声波几何发散引起的A声级衰减量； Abar──声屏障引起的A声级衰减量； Aatm──空气吸收引起的A声级衰减量； Aexc──附加衰减量。 ①几何发散 对于室外点声源，不考虑其指向性，几何发散衰减计算公式为： LA（r）=LA（r0）－20Lg（r/r0） ②遮挡物引起的衰减 遮挡物引起的衰减，只考虑各声源所在厂房围护结构的屏蔽效应，（1）中已计算，其他忽略不计。 ③空气吸收引起的衰减 空气吸收引起的衰减按下式计算： 式中：r—预测点距声源的距离，m； r0—参考点距声源的距离，m； α—每1000m空气吸收系数。 ④附加衰减 附加衰减包括声波传播过程中由于云、雾、温度梯度、风及地面效应引起的声能量衰减，本次评价中忽略不计。 根据已获得的声源参数和声波从声源到预测点的传播条件，计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级Li： 将各声源对某预测点产生的A声级按下式叠加，得到该预测点的声级值L1： （3）预测结果与评价 根据预测模式及噪声源强参数及各产噪设备距四周厂界的距离，预测结果见表4-5所示。 表4-5项目噪声贡献及预测结果单位：dB（A） 矿山名称 昼间 昼间 昼间 昼间 昼间 夜间 东北边界贡献值 东南边界贡献值 西南边界贡献值 西北边界贡献值 标准值 贡献值 标准值 三营镇共和马营沟二号建筑石料用灰岩 56 55 57 56 70 / 55 洱源县三营河西普通建筑用石灰岩矿 53 54 52 53 70 / 55 洱源县茈碧湖镇大营村玄武岩矿 55 57 51 52 60 / 50 洱源县三营镇共和胜利建筑石料用灰岩矿 56 53 54 57 60 / 50 由上表可知，项目夜间不生产，通过低噪声设备、基础减震、三营镇共和马营沟二号建筑石料用灰岩和洱源县三营河西普通建筑用石灰岩矿靠近大丽高速的一侧满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类区标准，洱源县茈碧湖镇大营村玄武岩矿、洱源县三营镇共和胜利建筑石料用灰岩矿噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。 4.3生态环境影响分析 本项目针对洱源县历史遗留矿山，主要工程为削坡退台、矿区平整和植被重建。本次生态修复治理面积15.6834hm2，对于露天采场治理区高陡边坡的治理措施主要采用削坡退台的方式，降低边坡角度，对边坡进行清理，清除边坡危岩体；再对坡面上进行植被恢复，进行复绿；对平台区进行场地清理，覆土后采用乔灌草混种的方式进行复绿。 （1）项目运营期为所有区域覆土、绿化工作结束后，主要工作内容为后期绿化的养护和补植等内容。通过采取相应的生态修复措施，修复区生态修复总面积14.7949hm2。矿山开采区在地表径流的作用下，会产生一定量的水土流失，项目区内矿山开采的矿石主要为灰岩矿及强风化玄武岩矿，矿石中不易分解有毒、有害成分，对水环境和土壤环境构成污染的可能性小。故矿山现状对矿山及周边地下水、地表水及土壤影响一般。为防止生态修复过程中降雨对边坡造成的影响，项目利用原矿山遗留的排水沟进行本次矿山生态修复。为方便展开矿山修复工作，对矿山新建农村道路，其用地面积为0.4248hm²。 （2）本项目的4座历史遗留矿山，生活用水可截附近自来水使用。生产用水：项目区各矿山位于山坡同坝区交界处，弥茨河及水渠从各矿山附近经过，常年有流水，可满足施工用水。三营镇共和马营沟二号建筑石料用灰岩矿治理区堆料场1东南侧有一水井，项目用水均从水井内取水。洱源县三营河西普通建筑用石灰岩矿治理区采7东侧是弥茨河项目用水利用采7采场采空区平台建有引水渠，引水取用。洱源县茈碧湖镇大营村玄武岩矿废弃采坑治理区东侧为弥茨河，治理区用水从其中抽取使用。洱源县三营镇共和胜利建筑石料用灰岩矿治理区东侧为弥茨河，治理区用水从其中抽取使用。 （3）对高陡边坡采用削坡退台的方式，降低边坡角度，对边坡进行清理，清除边坡危岩体。按照《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）等标准规范的要求设计确定削坡台阶高度设为10m。台阶坡面角为60°，设计安全平台宽度确定为5m。 （4）针对调查区立地条件，为增加成活率，降低养护管理的费用，植被应优先选用当地乡土植被。各矿内在种植原有乡土植物的基础上，还可选择一些耐贫瘠、耐干旱且有特色的植物，有利于恢复矿山的生态环境，也突出矿区的景观特色。这样一方面改变了单一树种植被的人工生态状况，恢复多样化的自然生态，形成完善的自然生态系统；另一方面也丰富了植物景观层次，创造了良好的景观效果。根据本地的条件乔木可选用侧柏或雪松，草籽可选用黑麦草或麦芽根，灌木可选戟叶酸模或车桑子，爬藤植物可选爬山虎、葛藤或常春藤。 项目生态恢复基本上采用当地物种，不会造成生物入侵，破坏当地生态平衡。 养护工作应于喷植完成后即日开始，主要针对植被的养分、水分、病虫进行管理工作，同时针对缺苗的地段进行补植。具体养护工作应根据季节、草种类型、基质混合土壤性质、坡度情况、环境条件及植物生长情况合理进行。养护工作中化肥选取低污染的化肥，根据各类植物的生长特点及植物对肥料的需要，要求年施肥不少于4次；新种植物视生长情况，适时量进行施肥，以保持各类植物的生长旺盛达到景观效果。大面积全面定期喷射广普性杀虫药作预防措施及杀灭病虫害，要注意用药安全及药物机具的管理，选取低残留，低毒性的杀虫药剂。 项目为矿山生态修复，运营期无废气、噪声、固废产生；回填区、平台等完成后覆土进行土地复垦。 治理区内历史采矿活动导致地形地貌景观、生态植被、土地资源以及含水层遭受极大破坏，该项目实施后，通过矿山地质环境治理恢复工程的实施，大幅提高治理区内植被恢复面积，提高地下水补给涵养量，对矿山周边的地貌景观进行修复，对生态植被实施恢复，对径流区内矿区污染源进行清除，减轻对地下水资源的污染。 对本次治理的矿山废弃地进行土地整理，整理为林地和草地等，提高土地开发利用资源，有效提高土地利用价值，促进资源开发与环境保护协调发展、使矿区及周边地区人民群众的生产生活环境得到明显改善。 通过矿坑清理、矿坑回填、土地整治、植被恢复等各项措施的实施，使矿坑林草植被覆盖、恢复，能改善土壤物理、化学性状，提高土壤肥力、减少水土流失；消除采石场地质灾害、安全、环保等各类隐患，改善生态环境；削弱采石场扬尘对周边空气的影响、采石场积水对毗雄河及地下水环境的影响；改善项目区周边小气候，调节周边温度、湿度和风力，还能削减洪峰，增加常流水，净化空气，有效地改善因前期采石活动对生态环境带来的负面影响，改变项目区景观。并且随着项目区植被的大面积恢复，使得项目区的生态功能得到提高，动、植物的生存环境得到改善，生物多样性得到丰富。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 4.4选址选线环境合理性分析 本项目4座矿山修复结合地形地貌，采取分台阶施工修复，最大限度地减少土地平整过程中对周围生态环境的影响；施工过程中优先选择矿区原有遗留的弃土弃渣及本次开挖的土方回填，根据需要部分外购部分覆土，将原有弃渣全部综合利用，避免弃渣场设置引起的环境污染影响及环境风险事故，覆土计算表见表4-6。因此，从项目修复方案的角度分析，本项目的环境影响是可行性。 根据调查可知，该项目区200m不涉及饮用水源保护地、自然保护区、风景名胜区、基本农田保护区和文物保护单位等需要特殊保护的单位，根据洱源县自然资源局出具的《《大理州拟修复矿山生态修复档案表》（见附件3），确定本项目不在洱源县生态红线范围内，项目的建设与生态红线保护规划相符。项目施工对敏感点环境影响小，且与散户中间有山体相隔。项目区应采取洒水、减噪、距离衰减等防治措施后，产生的无组织废气、噪声排放对敏感目标环境影响较小。项目修复完成后，将原有开采区裸露地表恢复为林地及草地等，提高了土地利用率，从视觉上恢复了景观生态系统的完整性和连通性，对生态环境体现出有利的影响。因此，从环境保护角度分析，项目选址合理可行。 （1）石方处理 经统计洱源县三营镇共和马营沟二号建筑石料用灰岩矿边坡面积约6323㎡，清危方量为100m³，清危产生的石方用于采坑的回填；洱源县三营河西普通建筑用石灰岩矿边坡面积约17334㎡，清危方量为450m³，清危产生的石方用于采坑的回填；洱源县茈碧湖镇大营村玄武岩矿废弃采坑边坡面积约44117㎡，清危方量为1000m³，清危产生的土石方用于采坑的回填及覆土使用；洱源县三营镇共和胜利建筑石料用灰岩矿边坡面积约1688㎡，清危方量为50m³，清危产生的石方用于采坑的回填。废石成分为普通石头，不存在重金属污染，因此石方处理合理。 （2）施工便道（农村道路） 本项目设置施工便道以便矿山修复工作展开，施工便道建设占用原林地和草地，其中洱源县三营河西普通建筑用石灰岩矿设置两条施工便道，其中一条链接采8和采7，另一条链接采7至采1共0.2487h㎡；洱源县茈碧湖镇大营村玄武岩矿废弃采坑设置两条施工便道连接两个采空区平台共0.1761h㎡；施工便道占用土地类型为林地和草地，施工便道现有区域主要自然植被为车桑子、戟叶酸模、羊茅草等，未发现珍贵动植物等，为保护表土资源，在开工前对施工便道区域表土进行收集，用作后期项目植被重建工程覆土。 虽然项目施工便道占用土地，但是保证了整体项目的可行性，为修复项目的顺利实施做了很好的保障，施工期是短暂的，项目治理完成后对施工便道进行复绿，复绿采用狗牙根进行复绿。项目结束后，要求项目运行管理单位对该区进行绿化管护，保证区域植物存活率、绿化郁闭度达标。通过植被恢复等，将恢复或超过原有生态环境，因此项目的实施对区域生态影响是有利的。 （3）覆土堆场 根据现场踏勘情况，项目采用修复区内的覆土区为临时堆场，根据主体施工组织资料，本项目施工进行矿区覆土，由于本项目施工期时间短，根据计算分析，本项目在复垦过程中需土量为25581.50m³；其中覆土量为20661.50m³，回填方量约为4920m³。 根据现场踏勘情况，洱源县茈碧湖镇大营村玄武岩矿的弃渣堆1、2为该矿山覆土堆场，三营镇共和马营沟二号建筑石料用灰岩矿采场中的堆料场1为该矿山的临时覆土堆场，洱源县三营河西普通建筑用石灰岩矿中的矿山废弃地为该矿山的临时覆土堆场，洱源县三营镇共和胜利建筑石料用灰岩矿中的采空区平台西南侧为该矿山的临时覆土堆场。本项目覆土来源为项目区内大营村玄武岩矿废弃采坑内堆积的腐殖土弃土，至马营沟二号采石场运距为7Km，至河西采石场运距为3Km，至胜利村采石场运距为9Km。本次复垦设计对大营村采空区平台内弃土堆进行平整开挖，总剥离量为21300m³，该部分弃土可用作项目区内覆土用土。对大营村玄武岩矿废弃采坑采剥面进行坡面清理剥离量为1000m³，对大营村玄武岩矿废弃采坑采空区内弃渣堆1进行平整开挖量为3500m³，对大营村玄武岩矿废弃采坑采空区内弃渣堆2进行平整开挖量为600m³。对马营沟采石场进行危岩清理产生100m³土石方。对河西采石场进行危岩清理产生450m³土石方。对胜利村采石场进行危岩清理产生50m³土石方。总剥离量为27000m³。根据以上项目区需土方和供土方分析，对大营村采空区平台内弃土堆进行平整开挖，对各矿山进行危岩清理，对弃渣进行平整开挖产生27000m³土石方，覆土、回填共需25581.50m³，剩余1418.50m³土石方，剩余土石方作为各矿山低洼地区回填使用不外运。根据现场勘查，弃土堆开挖土石方为灰褐色腐殖土，可直接作为表土进行覆土，供土量大于需土量无需外购土壤。 综上，该项目选址合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 本工程为历史遗留废弃矿山生态修复项目，建设内容主要为场地平整、截排水工程、复耕复林工程等。项目施工工程量较少，施工期较短，施工过程中均不新增占地，施工期影响主要为施工活动对周围环境的影响，为降低施工过程中对生态环境影响，主要提出以下措施： 5.1生态影响保护措施 ①修复区复林复耕时优选适宜当地环境生长的本土物种，以免造成生物入侵，破坏区域的生态平衡；且与农作物之间没有共同的病虫害，避免一个地区防护林树种过于复杂或过于单一；树种之间配比平衡，做到短期防护与长期防护相结合。 ②生态修复严格按照《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036）规定执行。 ③施工期不得在规定范围以外区域进行取土、采石等破坏生态环境的施工活动。 ④合理布置施工场地，选用先进的施工工艺，尽量减少占地面积；减少生活垃圾的产生。 ⑤加强对施工人员和管理人员的教育，文明施工，禁止对各类野生动物乱捕乱杀如鸟类、蛇、蛙等。 ⑥施工活动集中在一定范围内进行，防止肆意扩大施工范围，减少施工对动植物的影响范围，施工过程中尽量保护好原有的自然植被。 5.2水土流失防治措施 ①项目避开雨季施工，由于本项目工程土源需求较大，在降雨覆土堆放情况下极易造成水土流失现象，应做好相应的截排水沟排水，覆土及时运输及时平整，尽量避免大量堆放；如有未及时平整的应采取临时覆盖措施。 ②严格按照项目设计方案设置截排水沟，运营过程中加强对截排水沟清理，做好雨污工作，防止因截排水沟堵塞造成大量雨水进入平整场地。 ③水土保持措施总体布局遵循“预防为主，保护优先、全面规划、综合防治、因地制宜、重点突出、科学管理、注重效益”的方针，按照预防和治理相结合的原则进行水土保持措施总体布置。 5.3水环境保护措施 ①项目施工用水“用多少，取多少”避免废水的产生。若有少量施工废水产生，可设简易沉砂池收集，然后全部用于施工场地内洒水降尘，不外排。 ②施工期避免在雨季进行大量动土和客土工程，合理制定施工计划及时掌握灾害性天气情况，以便在雨前及时将填铺的松土整平，对松散的坡面进行临时覆盖，减缓暴雨对坡面的剧烈冲刷。 ③项目施工期设施工营地，施工人员为附近村民，生活污水和粪便经施工场地设置的临时化粪池处理后用于植被施肥，不外排。因此本项目施工期排放的废水对项目东北侧沟箐的环境影响较小。 ④为防止雨水冲刷形成地表径流，建设单位应在4个修复区外围设置截排水沟，并在修复区设置沉淀池，利用自然坡度，将雨水自流导出修复区。施工期产生的地表径流经沉淀后回用于施工过程和洒水降尘；植被养护期产生的地表径流经收集沉淀后，作为绿化灌溉用水。 5.4大气环境保护措施 ①施工区进行土石方开挖回填均会产生大量粉尘，促使区TSP浓度升高，对周围环形成严重影响，施工时需对场地及外围50m范围内利用洒水车洒水降尘，降尘按早中晚各进行一次洒水。 ②合理安排进入工地车辆，应运输道路及时洒水清扫，保持车辆出入路面清洁、湿润，减缓行驶车速，减少扬尘对周围环境的影响。 ③客土即运即填，不能及时回填的应当采取覆盖措施； ④施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆和施工设备，加强设备、车辆的维护保养，使机械、车辆处于良好工作状态，严禁使用报废车辆和淘汰设备，以减少施工机械废气对周围环境的影响。 5.5噪声缓减措施 ①严格按《建筑施工厂界环境噪声排放标准》进行施工时间和施工噪声的控制； ②在施工机械中选择低噪声设备，闲置设备应关闭或减速，设备注意适时维护，避免部件松动等情况使噪声增强； ③加快施工进度，合理安排施工时间，进出车辆减速慢行、禁止鸣笛、禁止夜间运输，施工现场加强管理； ④建设单位与施工单位应与附近居民建立良好关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家共同的理解。 本项目施工工期较短，施工噪声为局部和暂时影响，采取以上措施后施工噪声得到有效削减，对周边的噪声影响是可以接受的。 5.6固体废物防治措施 施工期内土方石互相调用，内部平衡后不产生废渣；施工区设垃圾桶，生活垃圾定点堆放，按当地环卫部门要求进行处理。柴油发电机不在项目区更换废机油，统一到机械设备维修点保养维护，产生的废机油委托有资质的单位统一收集处置。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目为关停矿山的植被修复、生态恢复工程治理项目，项目运营期没有废气、固体废弃物产生及排放。项目运营期用水主要为绿化用水，绿化无废水产生。 5.7声环境措施 项目的噪声主要为抽水机和柴油发电机等设备运行，自机械设备运行时产生的噪声等，预计噪声源强约为85dB(A)，项目夜间不运行，选用低噪声设备、基础减震，项目建成后运营期间三营镇共和马营沟二号建筑石料用灰岩矿采场和洱源县三营河西普通建筑用石灰岩矿靠近高速公路的一侧满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类区标准，其他厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。剩余两个矿山噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。 因为该项目为矿山修复项目，项目建成后噪声影响较小，故不设噪声监测计划。 5.8生态环境管理措施 植物措施管护期为2年，管护措施为培垄、定株、施肥、浇水、喷药等工作。 （1）病虫害防治： 坚持“综合防治，预防为主”的方针和贯彻防重并治的原则。做到因病（虫）施治，对症下药。采用生物、化学和物理方法进行综合防治，十分注意保护病虫天敌。正确选用化学药剂，防止给植物造成药害。在有效范围内，使用低浓度农药，注意配用不同农药，以免病虫害产生抗药性。不使用高污染、高残毒和彼此干扰的农药，提高防治效果。严格遵守农药使用技术规程，正确配制药液，控制喷药时间（露水不干不打药，气温过高不打药），顺风喷洒，由远而近，由下而上，不留死角。 （2）森林防火 加强看管，严防火源上山是最有效的措施；结合灌溉系统，预留相应的人工取水阀、配备柴油泵，有效预防火灾发生；每年春节、清明两大节是森林火灾的高发期，需要特别注意增加看护人员，防患于未然。 （3）浇灌 ①植物的浇灌应根据植物对水的生态习性，结合植物的生长季节和气候因素考虑。 ②土壤质地轻、保水保肥力差和盐碱偏重的土壤，应少浇勤浇，避免土壤营养物质随动水流失和防止返碱或返盐现象。 ③新植树木应在连续2年内充足浇灌，土壤保水性差、地被浅根性树种、根系生长缓慢树种，可适当延长充足灌水年限。 ④乔木浇灌应筑围树堰，高度不低于10厘米，直径应在树干胸径10倍左右为宜，并做到不跑水、不漏水；乔木周围为铺装的，树堰直径以预留池（槽）为界。 ⑤浇水时，应遵循小水浇灌，重复2-3次的原则，避免大水冲刷地表，保持土壤良好结构。 ⑥乔木浇水深度不低于80厘米，灌木地被浇水深度不低于40厘米，草 本花卉和草坪浇水深度不低于20厘米。 ⑦人工浇灌时，必须保证浇水管道，水阀和水管不跑水和漏水，浇完后必须关紧关严水阀。 ⑧自动喷灌时，应定时开阀，并有专人看管，及时调整喷射角度和距离。 ⑨用水车浇灌树木时，应采用缓流往复浇灌，严禁用高压水流冲灌，免冲倒树木、冲毁树堰、冲刷表土、破坏土壤良好结构。 ⑩根据云南的气候特点，冬季雨雪天气期间，原则上不提倡浇灌“防冻水”的方法，确需采用时，应判明天气，在极端温度来临前当天进行，尽量采取浸泡的方法，浇足浇透。融冻天气时，若遇天气突然转晴升温，可适当采用雾状喷水，避免快速升温造成植物组织蛋白对叶面进行伤害，但应少量多次。 ⑪冬季时节，应结合植物喜水性，进行“扣水”的浇灌原则，避免冬季植物根系活力相对微弱的情况，导致根系阴冷潮湿而出现“窒息”的伤害和植物死亡现象。 （4）排涝 ①在雨季，应重视植物的排涝工作，避免植物因涝而死。 ②绿地排涝可采用开沟、埋盲管或盲沟、侧旁挖坑或打孔等措施；针对排水不畅通的树木，必要时可采用侧旁挖集水坑，配合人工或机械抽水的措施。 ③较大阵雨或暴雨后，要及时进行深翻松土，促进水分挥发，增加土壤透气性，避免树木出现根涝或根烂现象。 ④植物养护中，应根据土壤酸碱度及时采用肥料，土壤调节剂进行土壤的改良。 （5）生态监测 植物生长状态监测在施工期间主要以巡视为主，主要统计植被生长及存活情况。运营期对生态修复治理工作措施进行长期（竣工后2个水文年）监测，共设置44个监测点（水平位移监测，垂直位移监测各22个）。 5.9环境风险防范措施 本项目可能出现的主要事故为：项目生态恢复回填区、平台区如管理不当，突遇暴雨情况下存在回填体、平台滑坡的可能性，对下游植被、土壤、公路等造成一定的环境风险。主要采取以下防范措施： （1）排洪构筑物安全监测 排洪构筑物在汛期前应进行一次安全大检查，检查构筑物有无变形、位移、损毁、淤堵等情况，汛期应每天观察排水能力，发现异常，立即排除。 （2）回填区域、平台安全监测 回填、平台安全监测内容包括：回填区、平台轮廓尺寸、变形、裂缝、滑坡和渗漏、平台保护监测等。 其中三营镇共和马营沟二号建筑石料用灰岩矿设置水平位移监测点4个，垂直位移监测点4个；洱源县三营河西普通建筑用石灰岩矿设置水平位移监测点8个，垂直位移监测点8个；洱源县茈碧湖镇大营村玄武岩矿废弃采坑设置水平位移监测点8个，垂直位移监测点8个；洱源县三营镇共和胜利建筑石料用灰岩矿设置水平位移监测点2个，垂直位移监测点2个。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 项目总投资193万元，其中环保投资38.447万元，占总投资的19.92%，环保投资明细见表5-6所示。 表5-6项目环保投资一览表 阶段 工作 项目 环保治理 措施 单位 数量 详细内容 投资/万元 备注 施工期 废气 洒水降尘设施 辆 1 洒水车 6 本环评提出 废水 集水池 座 4 / 22 本环评提出 截排水沟 条 4 / 沉淀池 座 4 / 过滤池及过滤设施 座 4 / 临时化粪池 座 4 / 噪声 / / / 选用低噪施工和取水设备、合理布局、合理施工、加强设备维 / 计入工程总投资 固废 生活垃圾处置 个 2 每个施工区设置2个垃圾收集桶 0.08 本环评提出 生态 土地翻耕 亩 2.84 / 工程设计 覆土 m³ 20661.50 / 运营期 绿化 花、草种植及养护 若干 后期管护工作2年 / 浇灌 花、草、树种植浇灌 辆 1 洒水车日常浇灌 / 风险 措施 生态监测 治理管护期2年 个 22 对区域内所布设的植物及工程措施效果进行监测。 0.367 本环评提出 警示 警示牌 块 25 / 工程设计 总计 / / / / / 38.447 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | ①施工活动集中在一定范围内进行，防止肆意扩大施工范围，减少施工对动植物的影响范围，施工过程中尽量保护好原有的自然植被。 ②加强对施工人员和管理人员的教育，文明施工，禁止对各类野生动物乱捕乱杀如鸟类、蛇、蛙等。 ③施工期不得在规定范围以外区域进行取土、采石等破坏生态环境的施工活动。 ④合理布置施工场地，选用先进的施工工艺，尽量减少占地面积；减少生活垃圾的产生。 ⑤生态修复严格按照《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036）规定执行。 ⑥修复区复林复耕时优选适宜当地环境生长的本土物种，以免造成生物入侵，破坏区域的生态平衡。 | 提高现有生态功能 | 植物措施管护期为2年，管护措施为培垄、定株、施肥、浇水、喷药等工作。 ①在整个保养期间将根据合同和实际情况进行淋水、松土、除草、修剪、防治病虫害、施肥、防止人为损害及绿化保养措施，对死苗、枯叶，及时清理与补种。 ②加强栽培管理，增植树木抗寒能力。 ③严格遵守农药（低毒低残留）使用技术规程，正确配制药液，控制喷药时间（露水不干不打药，气温过高不打药），顺风喷洒，由远而近，由下而上，不留死角。 ④加强看管严防火源上山。 ⑤植物的浇灌应根据植物对水的生态习性，结合植物的生长季节和气候因素考虑。 ⑥在雨季，应重视植物的排涝工作，避免植物因涝而死。 ⑦植物养护中，应根据土壤酸碱度及时采用肥料，土壤调节剂进行土壤的改良。 | 保证成活率 |
| 水土流失 | ①项目避开雨季施工，由于本项目工程土源需求较大，在降雨客土堆放情况下极易造成水土流失现象，应做好相应的截排水沟排水，客土及时运输及时平整，尽量避免大量堆放；如有未及时平整的应采取临时覆盖措施。 ②严格按照项目设计方案设置截排水沟，运营过程中加强对截排水沟清理，做好雨污工作，防止因截排水沟堵塞造成大量雨水进入平整场地。 ③水土保持措施总体布局遵循“预防为主，保护优先、全面规划、综合防治、因地制宜、重点突出、科学管理、注重效益”的方针，按照预防和治理相结合的原则进行水土保持措施总体布置。 | 施工期的各项水土流失保护措施应按照环境影响评价文件及批复要求落实到位。 | 无 | 无 |
| 地表水环境 | ①项目施工用水“用多少，取多少”避免废水的产生。若有少量施工废水产生，可设简易沉砂池收集，然后全部用于施工场地内洒水降尘，不外排。 ②施工期避免在雨季进行大量动土和客土工程，合理制定施工计划及时掌握灾害性天气情况，以便在雨前及时将填铺的松土整平，对松散的坡面进行临时覆盖，减缓暴雨对坡面的剧烈冲刷。 ③项目施工期设施工营地，施工人员为附近村民，生活污水和粪便经施工场地设置的临时化粪池处理后，用于矿区植被施肥，不外排。 ④为防止雨水冲刷形成地表径流，建设单位应在4个修复区外围设置截排水沟，并在修复区设置收集沉淀池，利用自然坡度，将雨水自流导入沉淀池。施工期产生的地表径流经沉淀后回用于施工过程和洒水降尘；植被养护期产生的地表径流经收集沉淀后，作为绿化灌溉用水。 | 施工期地表水环境保护措施应按照环境影响评价文件及批复要求落实到位。 | 无 | 无 |
| 地下水及土壤环境 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 声环境 | ①严格按《建筑施工厂界环境噪声排放标准》进行施工时间和施工噪声的控制； ②在施工机械中选择低噪声设备，闲置设备应关闭或减速，设备注意适时维护，避免部件松动等情况使噪声增强； ③加快施工进度，合理安排施工时间，进出车辆减速慢行、禁止鸣笛、禁止夜间运输，施工现场加强管理； ④建设单位与施工单位应与附近居民建立良好关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家共同的理解。 本项目施工工期较短，施工噪声为局部和暂时影响，采取以上措施后施工噪声得到有效削减，对周边的噪声影响是可以接受的。 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值要求 | 选用低噪声设备、基础减震、泵房隔声等防治措施后，项目夜间不生产。 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值要求 |
| 振动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 大气环境 | ①施工区进行土石方开挖回填均会产生大量粉尘，促使区TSP浓度升高，对周围环形成严重影响，施工时需对场地及外围50m范围内利用洒水车洒水降尘，降尘按早中晚各进行一次洒水。 ②合理安排进入工地车辆，应运输道路及时洒水清扫，保持车辆出入路面清洁、湿润，减缓行驶车速，减少扬尘对周围环境的影响。 ③覆土即运即填，不能及时回填的应当采取覆盖措施； ④施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆和施工设备，加强设备、车辆的维护保养，使机械、车辆处于良好工作状态，严禁使用报废车辆和淘汰设备，以减少施工机械废气对周围环境的影响。 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 施工期内土方石互相调用，内部平衡后不产生废渣；施工区设垃圾桶，生活垃圾定点堆放，按当地环卫部门要求进行处理。柴油发电机不在项目区更换废机油，统一到机械设备维修点保养维护，产生的废机油委托有资质的单位统一收集处。 | 100%合理处置 | 无 | 无 |
| 电磁环境 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 环境风险 | 安全警示措施 在治理区采坑附近，一共设置25块警示牌，其中三营镇共和马营沟二号建筑石料用灰岩矿设置6块；洱源县三营河西普通建筑用石灰岩矿设置8块；洱源县茈碧湖镇大营村玄武岩矿废弃采坑7个；洱源县三营镇共和胜利建筑石料用灰岩矿设置4个，对欲进入该区域的行人起到警示作用。 | 减小风险的危害，降低发生概率 | 本项目可能出现的主要事故为：项目生态恢复回填区、平台区如管理不当，突遇暴雨情况下存在回填体、平台滑坡的可能性，对下游植被、土壤、公路等造成一定的环境风险。主要采取以下防范措施： 其中三营镇共和马营沟二号建筑石料用灰岩矿设置水平位移监测点4个，垂直位移监测点4个；洱源县三营河西普通建筑用石灰岩矿设置水平位移监测点8个，垂直位移监测点8个；洱源县茈碧湖镇大营村玄武岩矿废弃采坑设置水平位移监测点8个，垂直位移监测点8个；洱源县三营镇共和胜利建筑石料用灰岩矿设置水平位移监测点2个，垂直位移监测点2个。 安全警示措施 在三营镇共和马营沟二号建筑石料用灰岩矿矿山治理区采坑附近，设置6块警示牌，在洱源县三营河西普通建筑用石灰岩矿矿山治理区采坑附近，设置8块警示牌，在洱源县茈碧湖镇大营村玄武岩矿废弃采坑矿山治理区采坑附近，设置7块警示牌，在洱源县三营镇共和胜利建筑石料用灰岩矿矿山治理区采坑附近，设置4块警示牌，对于进入该区域的行人起到警示作用。 | 减小风险的危害，降低发生概率 |
| 环境监测 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他 | 无 | 无 | 无 | 无 |

# 七、结论

洱源县2021年重点生态保护修复治理（历史遗留废弃工矿土地整治）项目（第四批）拟修复范围面积约15.6834h㎡。各矿山均属于历史遗留矿山，修复责任单位为洱源县自然资源局，管理单位为洱源县自然资源局。 经查询修复区均未与生态红线交叉重叠。符合国家和地方产业政策，选址符合相关标准和规范、符合相关法律法规的要求。项目施工期间将不可避免地会对周围环境造成一定影响，建设单位在严格执行环保“三同时”制度，并认真落实本报告提出的各项环保措施及要求后，可以减缓或避免项目建设及运行对周围环境的影响。从环境保护角度分析，本项目的选址和建设是可行的。

# Comments

删除

删除