洱环审〔2022〕2号

大理白族自治州生态环境局洱源分局

关于炼铁机械化养护和应急中心项目

环境影响报告表的批复

洱源公路分局：

你单位报来的由大理丽源环境科技有限公司进行编制的《炼铁机械化养护和应急中心项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及《报告表技术审查意见》等材料，我局收悉。经研究，批复如下：

一、该建设项目位于云南省大理白族自治州洱源县炼铁乡炼铁公路管理所旁，项目性质为新建。项目设计搅拌沥青混合料3000t/a，包含沥青搅拌楼、物料堆棚、沥青储存罐等主体工程。本项目总投资295万元，其中环保投资97.3万元，占总投资的33%。

二、本项目属于新建项目。在全面落实环境影响报告表提出的各项污染防治和生态保护措施后，项目建设和运营的不良环境影响可以得到减缓和控制。我局原则同意《报告表》所述的地点、性质、建设规模、生产工艺和拟采取的环境保护对策措施。

三、项目在建设及运营过程中应重点做好的工作

（一）项目建设必须符合自然资源、交通运输等相关行政主管部门的要求。项目在建设及运营过程中必须采取相应的环境保护措施，以减少项目建设对周围环境造成的影响。

（二）加强施工期的环境管理，严格落实施工期各项环保措施。加强洒水降尘、道路清扫、覆盖施工材料等措施减缓施工扬尘影响。施工废水经沉淀处理后回用。合理安排施工时段，夜间禁止施工，机械设备定期进行润滑。施工期产生的固体废弃物分类收集后及时合理清运处置。

（三）规范建设雨污分流系统，严格落实水污染防治措施。运营期初期雨水收集沉淀处理后回用于生产工序及厂区绿化。冷却喷淋循环废水采用储水罐收集后清运至沥青路面摊铺现场作为乳化沥青配浆用水使用，禁止外排。

（四）加强废气污染防治，确保各环节产生的大气污染物达标排放。运营期骨料装卸时采用喷洒系统进行洒水降尘，物料堆场必须围挡封闭。冷料仓四周安装喷洒系统，骨料输送带密闭处置，投料作业时对投料粉尘进行雾化喷淋降尘。进厂汽车要求限速限载，物料覆盖，路面定期洒水降尘。燃烧废气与干燥粉尘经重力除尘器和大气反吹式袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放。沥青加热、搅拌、卸料过程中产生的有机废气经收集后排入喷淋塔进行冷凝处置，冷凝后废气经活性炭吸附机吸附后通过15m高排气筒排放。燃烧废气和沥青烟气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级排放标准和无组织排放监控浓度限值，厂界臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1二级标准。

（五）加强噪声污染防治。运营期合理安排生产时间，避免夜间生产作业。定期对机械设备进行检修润滑，减少因设备老旧、磨损而产生的噪声。项目区东侧装设不低于3m高的隔音板，减少噪声排放对项目区东侧居民及周边环境的影响。

（六）加强固体废物综合利用和妥善处置。项目运营期含油抹布、手套单独收集后和生活垃圾统一交由当地环卫部门清运处置。除尘系统收集的粉尘排入搅拌器内回用作生产原料。产生的废导热油、废润滑油、废活性炭等危险废物按相关规定进行管理，暂存场所须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001）要求建设。

四、加强环境管理，认真落实环境风险防范措施。根据《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求，编制和完善环境风险应急预案，并加强应急演练。加强设备管理和维护，防止非正常排放事故发生。

五、该建设项目环境影响报告表经批准后，若发生重大变动，须另行开展环境影响评价并重新报批。环境影响评价报告表自批准之日起满五年，该项目方开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

六、严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。在项目发生实际排污行为之前，应按照《排污许可管理条例》规定申请取得排污许可证，未取得排污许可证不得排放污染物。项目建成投入试运行后，及时报告并按规定自行组织开展竣工环保验收，经验收合格后方可正式投入运行。项目运行应符合排污许可管理相关要求。

七、请县生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的环境执法现场监察和日常监督管理。

2022年5月5日

抄送：洱源县生态环境保护综合行政执法大队

大理白族自治州生态环境局洱源分局        2022年5月5日印发