大环评审（2024）11-1号

大理白族自治州生态环境局洱源分局关于云南

西南红饲料有限公司畜禽水产饲料生产线

改扩建项目环境影响报告表的批复

云南西南红饲料有限公司：

你单位报来的由云南潓腾环保咨询有限责任公司进行编制的《云南西南红饲料有限公司畜禽水产饲料生产线改扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及《报告表技术审查意见》等材料，我局收悉。经研究，批复如下：

一、项目位于洱源县产业园区邓川片区（邓川镇），项目代码2310-532930-04-05-232775。项目新增建设圆通钢板仓成套设备1套、散装仓成套设备1套、膨化机1台、脉冲除尘器2台、高位码垛机2台和储油罐1个（40m3）且燃煤锅炉改为燃生物质锅炉等，此次新增相关设备后，生产规模也由原来的9000吨/年扩建为5.4万吨/年（其中浓缩饲料1.08万吨/年，配合饲料4.32万吨/年）。本次技改扩建对现阶段生产产品种类、生产工艺等不作调整。项目总投资500万元，其中环保投资24万元，环保投资占比4.8%。

二、该公司新增设备技改项目未按要求办理相关环保审批手续，2023年5月10日，大理白族自治州生态环境局下发行政处罚听证告知书（大环（洱）听告字〔2023〕1号），对公司“未验先投”的环境违法行为处人民币贰拾壹万元整（¥210000）罚款，对公司直接负责的主管人员杨宝林处人民币伍万元整（¥50000）罚款。建设单位已于2023年5月21日缴纳罚款。按照相关要求，建设单位现重新报批建设项目的环境影响评价文件。

三本项目属于改扩建项目。在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施后，项目建设和运营的不良环境影响可以得到减缓和控制。我局同意《报告表》所述的地点、性质、建设规模、生产工艺和拟采取的环境保护对策措施。

四、项目在建设及运营过程中应重点做好的工作

（一）加强水污染防治，落实相关措施。施工期施工废水经沉淀后回用于厂区，不外排；生活污水依托已有化粪池预处理后排入市政污水管网。运营期食堂污水经隔油池处理与生活污水一起进入化粪池沉淀后接入排入市政污水管网。

（二）加强大气污染防治措施。施工期颗粒物排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297－1996）表2中无组织排放监控浓度限值。运营期粉碎工序产生的粉尘经脉冲轻式除尘器处理，包装工序粉尘经脉冲袋式除尘器处理，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297－1996）表2中无组织排放监控浓度限值；锅炉废气经旋风除尘和袋式除尘处理后通过25m高排气筒排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、烟气黑度满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014）中表2所规定的标准限值；食堂油烟经油烟净化器处理后，油烟的排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483—2001）中 的小型标准。

（三）强化噪声污染防治。施工期合理安排施工时段，确保施工噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）要求。运营期选用低噪声设备，安装减震设施，加强设备维修与保养，确保厂界西侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4a类标准，其余厂界噪声满足3类标准.

- 加强固体废物综合利用和妥善处置。施工期建筑垃圾能回收利用的尽量回收利用，不能回收利用的运至当地有关部门指定的建筑垃圾处置场处置；生活垃圾经收集后交由环卫部门统一清运处理。运营期车间生产粉尘收尘灰收集后回用于生产；初清筛产生的杂质及生活垃圾经收集后交由环卫部门统一清运处理；废包装材料、磁选杂质收集后外售废旧物资回收公司综合利用；化验室废试剂、机修含油 抹布和手套、废机油桶、废机油等危险废物收集暂存于危废暂存间，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）及修改清单等要求进行贮存及管理，并委托有资质的单位进行清运处置。

（五）加强环境风险防范和管理。建立健全风险防控体系和事故排放污染收集系统，做好环境风险的巡查、监控等管理，杜绝环境风险事故发生。加强环境保护设施运行维护，确保正常运行。按照《突发环境事件应急管理办法》要求，严格落实厂区及周边各项环境风险防范措施与事故应急措施，编制环境事故应急预案并备案，加强应急培训和演练。

五、该建设项目环境影响报告表经批准后，若发生重大变动，须另行开展环境影响评价并重新报批。环境影响评价报告表自批准之日起满五年，该项目方开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

六、严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。在项目完成建设发生实际排污行为之前，应按照《排污许可管理条例》规定进行排污登记。项目运行应符合排污许可管理相关要求。项目建成后，按照规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可正式投入运行。

七、请洱源县生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的环境执法现场监察和日常监督管理。

大理白族自治州生态环境局

（洱源分局）

2024年1月4日

抄送：州生态环境保护综合行政执法支队，洱源县生态环境保护综合行政执法大队，云南潓腾环保咨询有限责任公司。

大理白族自治州生态环境局洱源分局        2024年1月4日印发